Государственное профессиональное образовательное учреждение

Тульской области

«Тульский государственный технологический колледж»

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

(контрольно-измерительные материалы)

#### ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ»

профессии СПО 23.02.03 « Техник, старший техник»

Паспорт

фонда оценочных средств

по МДК 01.03. «КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ»

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины* | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Введение | ПК1 – ПК4 | Проверочный тест на выявление остаточных знаний по учебной дисциплине: «Устройство, ТО и ремонт автомобилей» |
|  | Тема 1. Порядок компьютерной диагностики электронных систем двигателей и автомобилей | ПК1 – ПК4 | Устный опрос на закрепление изученного материала по теме «Основные понятия о диагностике автомобилей» |
|  | Тема 2. Назначение, общее устройство и работа оборудования для диагностирования двигателя | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№1-11 |
|  | Тема 3. Назначение, общее устройство и принцип работы компьютерных диагностических стендов для проверки ходовой части, механизмов управления, кузова автомобиля | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№12-15 |
|  | Промежуточная аттестация – диф.зачет | ПК1 – ПК4 | Перечень вопросов для проведения диф. зачета |
|  | Практические работы | ПК1 – ПК4 | Отчет в рабочей тетради |
|  | Самостоятельная работа студентов | ПК1 – ПК4 | Перечень заданий для внеаудиторной самостоятельной работы |

Текущий контроль успеваемости

Тема «Введение»

Вопросы для проверочного теста на выявление остаточных знаний по учебным дисциплинам: «Устройство, ТО и ремонт автомобилей»

- Дайте определение степени сжатия.

- Укажите какие параметры двигателя необходимы для определения рабочего и полного объема цилиндра двигателя.

- Укажите последовательность чередования тактов рабочего цикла четырехтактного бензинового и дизельного двигателей.

- Укажите в какой момент времени происходит впрыск топлива через форсунку в дизельном двигателе?

- Используя  рисунки  определите  тип блока цилиндров двигателя.

- Используя круговую диаграмму фаз газораспределения 4-тактного двигателя, определить момент открытия и закрытия, а также продолжительность работы впускного и выпускного клапанов относительно положения коленчатого вала.

- Назовите датчик для определения количества кислорода в отработавших газах.

- Назовите прибор для определения количества воздуха, поступающего в цилиндры инжекторного двигателя, его устройство и принцип работы.

- Назовите назначение клапана добавочного воздуха, установленного в системе впрыска инжекторного двигателя, его устройство и принцип работы.

- Что обозначает в маркировке двигателя аббревиатура TDI; FSI; ТFSI?

- Используя рисунок, определить тип устройства для автоматического изменения фаз газораспределения ГРМ.

- Определите  тип системы впрыска бензиновых двигателей по типу расходомера, представленного на рисунке.

- Какие диагностические параметры можно определить при помощи компрессометра,  пневмотестера, вакуумметра?

- Какие параметры определяются при дефектации коленчатого и распределительного вала двигателя?

- Перечислите параметры, характеризующие техническое состояние импульсной рабочей и пусковой форсунок инжекторного двигателя.

- Перечислите параметры, характеризующие техническое состояние форсунки дизельного двигателя.

- Объясните устройство и принцип работы турбонагнетателя.

- Каким образом производится регулировка форсунок двигателя ЯМЗ?

- Назовите назначение, устройство и работу электрофакельной свечи.

- Каким образом производится регулировка форсунок двигателя КАМАЗ?

- Назовите назначение, устройство и принцип работы свечи накаливания, установленной в камере сгорания дизельных двигателей.

- Назовите устройство и принцип работы дымомера.

- Назовите устройство и принцип работы современных газоанализаторов.

- Перечислите способы, способствующие снижению токсичности и дымности отработавших газов дизельных двигателей?

- Методы организации труда ремонтных рабочих и их характеристика.

- Формулы определения удельной трудоемкости технического обслуживания, текущего ремонта.

- По рисунку определить прибор системы впрыска бензинного двигателя.

- Формулы определения коэффициентов технической готовки и использования автомобилей, удельной трудоемкости технического обслуживания, текущего ремонта, годового объема работ  по ТО и ТР.

- Дать определение ритм производства, такт поста, такт линии.

- Шатуны каких из указанных двигателей имеют косой разъем нижней головки?

- Какая часть кривошипно-шатунного механизма является основной базовой частью двигателя?

- Чем осуществляется балансировка коленчатого вала?

- К каким последствиям приводит неправильная установка зубчатого ремня привода распределительного вала?

- Какой прибор системы охлаждения предназначен для принудительной циркуляции жидкости в системе охлаждения?

- В двигателях каких автомобилей натяжение ремня привода жидкостного насоса осуществляется за счет изменения количества прокладок в разъемном шкиве насоса?

- Какая из неисправностей вызывает увеличение давления масла в смазочной системе?

- Какой из перечисленных элементов необходим для сгорания топлива?

- Укажите элемент двигателя куда производится впрыск топлива в двигателях с непосредственным впрыском.

- Какие  признаки характерны только для дизельных двигателей?

- Дать определение турбокомпрессора дизельного двигателя.

- Какой металл нашел наибольшее распространение при изготовлении аккумуляторных батарей, устанавливаемых на современных автомобилях?

- Что произошло бы, если бы генератор переменного тока работал без диодов?

- Каково назначение свечи зажигания?

- Назовите участки кривых на осциллограммах первичной и вторичной цепи системы зажигания автомобиля ВАЗ-21063.

- Назначение, устройство и работа прибора для проверки форсунок дизельного двигателя.

- Назовите количество диодов, установленных в генераторах переменного тока.

- Какое из передаточных чисел является для четвертой передачи наиболее предпочтительным?

- Когда пробуксовка гидротрансформатора больше всего?

- На какую неисправность указывает красноватый оттенок искры на электродах свечи зажигания?

- Для чего плоскость разъема картера двигателей смещают вниз относительно оси коленчатого вала?

- Каким образом уплотняются гильзы цилиндров двигателя ЗМЗ-402.10 от попадания охлаждающей жидкости в картер двигателя?

- Какое назначение имеет маслосъемное кольцо в поршне четырехтактного двигателя?

- Назначение, устройство и работа механизма газораспределения.

- В каком положении находятся паровой и воздушный клапаны радиатора при перегреве двигателя?

- Что обеспечивает повышение температуры кипения воды и уменьшение ее потерь от испарения в системе охлаждения?

- Зависит ли частота вращения ротора центрифуги от давления масла на ее входе?

- На что указывает величина октанового числа?

- Устройство дизельного двигателя с вихревой камерой.

- От чего зависит давление впрыска топлива зависит в дизельном двигателе?

- Что обеспечивает изменение количества впрыскиваемого топлива секцией ТНВД дизеля ЯМЗ?

- Что является единицей измерения мощности аккумуляторной батареи?

- Устройство и работа современных автомобильных генераторов.

- Что характеризует калильное число свечи зажигания?

- Какие диагностические параметры определяют при общем диагностировании?

- При какой температуре в системе охлаждения двигателя проверяется уровень жидкости?

- Как следует устанавливать замки поршневых колец?

- Как производится передача усилия от верхней головки шатуна к коренной шейке коленчатого вала?

- Какое соответствие частоты вращения коленчатого вала двигателя с частотой вращения распределительного вала?

- Устройство и работа десмодромного механизма.

- При каких тактах имеет место перекрытие клапанов?

- Какие приборы системы охлаждения обеспечивают поддержание наивыгоднейшего теплового режима двигателя?

- Какая из неисправностей вызывает увеличение давления масла в смазочной системе?

- Как называется расход топлива на единицу мощности за единицу времени?

- Почему нельзя увеличивать степень сжатия двигателя внутреннего сгорания сколько угодно?

- Устройство и работа форсунок дизельного двигателя.

- Может ли изменяться высота подъема плунжера рядного топливного насоса высокого давления?

- Что предусматривает последовательное соединение  двух аккумуляторных батарей по 12 В каждая?

- К чему приведет ослабление натяжения ремня привода генератора?

- Укажите приборы системы зажигания, предназначенные для изменения угла опережения зажигания в зависимости:

а) от частоты вращения коленчатого вала;

б) от нагрузки двигателя.

- Периодичность проведения сезонного обслуживания согласно «Положения по ТО и ТР подвижного состава автомобильного транспорта».

- Какими приборами в инжекторном двигателе управляет электронный блок управления?

- При каком ТО проверяется уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения?

- Диагностические параметры определяющие техническое состояние термостата.

- Назовите обмотку, расположенную на роторе генератора переменного тока.

- Используя формулу для определения удельной трудоемкости текущего ремонта, дать определение коэффициентов, корректирующих трудоемкость ТР.

- Что предусмотрено для уменьшения износа наружных цилиндрических поверхностей верхних компрессионных колец?

- Назовите назначение редукционного (перепускного) клапана в системе смазки.

- Укажите последовательность движения бензина в системе питания

карбюраторного двигателя от топливного бака в поплавковую камеру

карбюратора.

- Назовите причину изнашивания деталей автомобиля.

- На представленном рисунке топливного насоса назовите деталь, обозначенной позицией.

- Перечислите диагностические параметры, характеризующие техническое состояние топливного насоса карбюраторного двигателя.

- На каком расстоянии от впускного клапана устанавливается инжектор?

- Укажите место установки топливоподкачивающего насоса системы питания дизельного двигателя ЯМЗ-238.

- Назовите агрегат трансмиссии изменяющей крутящий момент как по    величине, так и по направлению

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ВЫПОЛНЕНИЯ

ПРОВЕРОЧНОГО ТЕСТА НА ВЫЯВЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ: «УСТРОЙСТВО, ТО И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ»

Теоретическое задание выполняется в виде тестирования :

- проверяемые дисциплины: «Устройство, техническое обслуживание  и ремонт автомобилей и двигателей»;

- количество вопросов в тестовом задании – 40 вопросов;

- каждый правильный ответ на поставленный вопрос оценивается в 0,125 балла;

- время выполнения задания – 40 минут.

Вопросы для устного опроса на закрепление  изученного материала по теме 1. «Порядок компьютерной диагностики электронных систем двигателей и автомобилей»

Задание для самостоятельной работы по теме «Порядок компьютерной диагностики электронных систем двигателей и автомобилей».

- Традиционные методы диагностики.

- Общая характеристика методов диагностирования.

- Категории средств диагностики.

- Назначение, классификация, общая характеристика средств диагностики.

- Порядок проведения компьютерной диагностики.

- Разработка алгоритма  компьютерной диагностики.

- Принципы поиска неисправностей.

- Что такое внезапный и постепенный отказы.

- Что такое исправное и неисправное состояние автомобиля.

- Какие задачи диагностики.

- Как образуется система диагностирования.

- Перечислите виды диагностических параметров.

- Какие существуют значения диагностических параметров.

- Объясните процедуру  диагностирования.

- Технологический процесс постановки общего диагноза.

- Назовите методы диагностирования автомобилей.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК УСТНОГО ОПРОСА НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА  ПО ТЕМЕ 1: «ПОРЯДОК КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКТ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ДВИГАТЕЛЕЙ И АВТОМОБИЛЕЙ»

Опрашиваемому студенту  задается три вопроса

При правильном и полном ответе на три вопроса – оценка 5 баллов

При правильном, но неполном ответе на три вопроса или при правильном и полном ответе на два вопроса – оценка 4 балла

При правильном, но неполном ответе на два вопроса или при правильном и полном ответе на один вопрос – оценка 3 балла

При неправильном ответе на один вопрос – оценка 2 балла

Вопросы для устного опроса на закрепление  изученного материала по теме 2. «Назначение, общее устройство и работа оборудования для диагностирования двигателя»

Задание для самостоятельной работы по теме «Назначение, общее устройство и работа оборудования для диагностирования двигателя».

1. Компьютерные мотор-тестеры.

2. Назначение и техническая характеристика компьютерного мотор-тестера АМ-1.

3. Общее устройство компьютерного мотор-тестера АМ-1.

4. Работа комплекса АМ-1.

5. Схема подключения системы зажигания к мотор-тестеру АМ-1.

6. Назначение и техническая характеристика автосканера

7. Общее устройство автосканера.

8. Работа автосканера.

9. Схема подключения системы питания к автосканеру

10. Назначение газоанализатора

11. Устройство  газоанализатора

12.Работа газоанализатора

11. Назначение дымомера

13. Устройство дымомера

14. Работа дымомера

12.Назначение прибора для проверки и тестирования инжекторов

13. Устройство прибора для проверки и тестирования инжекторов

14. Работа прибора для проверки и тестирования инжекторов

15. Устройство и работа прибора для проверки стартеров

16.Работа прибора для проверки стартеров

17. Назначение прибора для проверки стартеров

18. Устройство прибора для проверки генераторов

19. Работа прибора для проверки генераторов

20. Назначение прибора для проверки  генераторов

21. Устройство прибора для проверки свечей зажигания

22. Работа прибора для проверки свечей зажигания

23. Назначение прибора для проверки свечей зажигания

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК УСТНОГО ОПРОСА НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА  ПО ТЕМЕ 2: «НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ»

Опрашиваемому студенту  задается три вопроса

При правильном и полном ответе на три вопроса – оценка 5 баллов

При правильном, но неполном ответе на три вопроса или при правильном и полном ответе на два вопроса – оценка 4 балла

При правильном, но неполном ответе на два вопроса или при правильном и полном ответе на один вопрос – оценка 3 балла

При неправильном ответе на один вопрос – оценка 2 балла

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

# «Изучение технической характеристики и общего устройства компьютерного мотор-тестера АМ-1.»

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ:

Образовательная. Изучение технической характеристики и общего устройства компьютерного мотор-тестера АМ-1 .

Развивающая.  Развитие навыков по выбору необходимого оборудования для диагностики. Выполнение работ по подсоединению прибора к автомобилю, развитие технического мышления и воображения, развитие способности анализировать полученную информацию.

Воспитательная. Привитие навыков сознательной дисциплины, бережного отношения к учебному оборудованию и приборам, развитие наблюдательности, собранности и внимательности во время работы, чувства ответственности при выполнении поставленных задач.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ:

- Компьютерный мотор-тестор АМ-1;

- Автомобиль ИЖ-27151.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №1 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1. Описание операций, выполняемых перед подключением мотор-тестора АМ-1.

2. Описание назначения, устройства и схему подсоединение мотор-тестора АМ-1 к бензиновому двигателю.

Практическая работа №2

«Изучение электрической структурной схемы, рабочей программы и схемы подключения системы зажигания к АМ-1»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику электрической структурной схемы, рабочей программы и схемы подключения системы зажигания к АМ-1

2. Изучение рабочей программы и схемы подключения системы зажигания к АМ-1.

Задание:

1. Подготовить мотор-тестер АМ-1к работе.

2. Подключить мотор-тестера АМ-1к системе зажигания .

3. Произвести снятие необходимых параметров

4. Сравнить снятые параметры с нормативными величинами.

5. Сделать выводы.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Компьютерный мотор-тестор АМ-1;

2. Автомобиль ИЖ-27151.

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2

Инструктаж потехнике безопасности по практической работе №2 получил _____________________________.

К практической работе допущен _________________.

1. Описать технологический процесс подключения мотор-тестора АМ-1

2. Записать снятые параметры.

3. Сравнить снятые параметры с нормативными величинами.

4. Сделать выводы.

Практическая работа №3

"Проверка технического состояния системы зажигания при помощи мотор-тестера АМ-1"

Цель работы:

1. Проверка технического состояния системы зажигания при помощи мотор-тестера АМ-1;

2. Приобрести навыки по снятию параметров системы зажигания при помощи мотор-тестера АМ-1.

Задание:

1. Подготовить мотор-тестер АМ-1к работе.

2. Подключить мотор-тестера АМ-1к системе зажигания .

3. Произвести снятие необходимых параметров (напряжение пробоя, УЗСК, УОЗ).

4. Сравнить снятые параметры с нормативными величинами.

5. Сделать выводы.

Оснащение рабочего места:

1. Компьютерный мотор-тестор АМ-1;

2. Автомобиль ИЖ-27151.

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №3 получил___________________ .

К практической работе допущен _________________.

1.Описать схему подключения мотор-тестера АМ-1 к системе зажигания автомобиля ИЖ-27151.

2. Записать снятые параметры.

3. Сравнить снятые параметры с нормативными величинами.

4. Сделать выводы.

Практическая работа №4

«Проверка технического состояния системы зажигания при помощи мотор-тестера АМ-1»

Цель работы:

1. Проверка технического состояния системы зажигания при помощи мотор-тестера АМ-1;

2. Приобрести навыки по снятию параметров системы зажигания при помощи мотор-тестера АМ-1.

Задание:

1. Подготовить мотор-тестер АМ-1к работе.

2. Подключить мотор-тестера АМ-1к системе зажигания .

3. Произвести снятие необходимых параметров (напряжение пробоя, УЗСК, УОЗ).

4. Сравнить снятые параметры с нормативными величинами.

5. Сделать выводы.

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №4 получил____________________ .

К практической работе допущен _________________.

1.Описать схему подключения мотор-тестера АМ-1 к системе зажигания автомобиля ИЖ-27151.

2. Записать снятые параметры.

3. Сравнить снятые параметры с нормативными величинами.

4. Сделать выводы.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

«Проверка технического состояния системы питания инжекторного двигателя при помощи автосканера»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Проверка технического состояния системы питания инжекторного двигателя при помощи автосканера.

2. Приобрести навыки по снятию параметров  системы питания инжекторного двигателя при помощи автосканера.

Задание:

1.Подготовить сканер к работе.

2.Подключить сканер к автомобилю.

3. Произвести снятие необходимых параметров

4. Сделать выводы.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Автосканер автоас;

2. Автомобиль ГАЗ 3110.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №5

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать схему подключения сканера к автомобилю.

2. Записать снятые параметры.

3. Сделать выводы.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

«Определение токсичности отработавших газов бензинового двигателя»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1.Изучить методику определение токсичности отработавших газов бензинового двигателя.

2.Преобрести навыки по снятию параметров токсичности отработавших газов бензинового двигателя.

Задание:

1.Подготовить газоанализатор к работе.

2.Подготовить автомобиль к измерению токсичности отработавших газов.

3. Произвести снятие необходимых параметров

4. Сделать выводы.

5. Произвести регулировку.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Газоанализатор;

2. Автомобиль ИЖ-27151.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №6

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №6

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать технологию  определения токсичности отработавших газов бензинового двигателя

2. Записать снятые параметры.

3. Сделать выводы.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7

«Определение токсичности отработавших газов дизельного двигателя»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику определение токсичности отработавших газов дизельного двигателя

2. Приобрести навыки по снятию параметров токсичности отработавших газов дизельного двигателя.

Задание:

1. Подготовить дымомер к работе

2. Подготовить автомобиль к измерению токсичности отработавших газов.

3. Произвести снятие необходимых параметров

4. Сделать выводы.

ОБОРУДОВАНИЕ.

1. Дымомер ИНФРАКАР;

2. Автомобиль КАМАЗ 5320.

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №7

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №7

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать методику определения токсичности отработавших газов дизельного двигателя

2. Записать снятые параметры.

3. Сделать выводы.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8

«Проверка технического состояния инжекторов»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1.Изучить методику проверки технического состояния инжекторов.

2.Приобрести навыки по снятию параметров технического состояния инжекторов.

Задание:

1.Подготовить прибор к работе.

2. Произвести снятие необходимых параметров

3. Сравнить снятые параметры с нормативными величинами.

4. Сделать выводы.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Стенд для проверки инжекторов;

2. Комплект инжекторов.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №8

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №8

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать методику проверки технического состояния инжекторов .

2. Записать снятые параметры.

3. Сравнить снятые параметры с нормативными величинами.

4. Сделать выводы.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9

«Проверка технического состояния генераторов»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику проверки технического состояния генераторов.

2. Приобрести навыки по снятию параметров технического состояния генераторов.

Задание:

1. Подготовить прибор к работе.

2.Подготовить генератор к снятию параметров.

3. Произвести снятие необходимых параметров .

4. Сравнить снятые параметры с нормативными величинами.

5. Сделать выводы.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Стенд для проверки генераторов и стартеров СКИФ-01;

2. Генератор Г221.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №9

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №9

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать методику определение технического состояния генераторов.

2. Записать снятые параметры.

3. Сравнить снятые параметры с нормативными величинами.

4. Сделать выводы.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10

«Проверка технического состояния стартеров»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику проверки технического состояния стартеров.

2. Приобрести навыки по снятию параметров технического состояния стартеров.

Задание:

1. Подготовить прибор к работе.

2. Подготовить стартеров к снятию параметров.

3. Произвести снятие необходимых параметров

4. Сравнить снятые параметры с нормативными величинами.

5. Сделать выводы.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Стенд для проверки генераторов и стартеров СКИФ-01;

2. Стартер ЗМЗ406.

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №10

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №10

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1.Описать методику определения технического состояния стартеров.

2. Записать снятые параметры.

3. Сравнить снятые параметры с нормативными величинами.

4. Сделать выводы.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11

«Проверка и регулировка свечей зажигания»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1.Изучить методику проверки и регулировки свечей зажигания.

2.Приобрести навыки по снятию параметров регулировка свечей зажигания.

Задание:

1. Подготовить прибор к работе.

2. Проверить искровой зазор свечей.

3. Произвести проверку свечи на приборе.

4. Сделать выводы.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Прибор для проверки свечей;

2. Свечи автомобильные.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №11

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №11

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать методику измерения зазоров свечей зажигания.

2. Записать замеры зазоров.

3. Описать увиденную работу свечи на стенде.

4. Сделать выводы.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12

«Проверка развал схождения на компьютерном стенде»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику проверки развал схождения на компьютерном стенде

2. Приобрести навыки по снятию параметров развал схождения на компьютерном стенде

Задание:

1.Установить автомобиль на стенд.

2.Подготовить стенд к работе.

3. Произвести измерения развал схождения .

4. Сравнить снятые параметры с нормативными величинами.

5. Сделать выводы.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Стенд развал схождения TECHNO VEKTOR;

2. Автомобиль ВАЗ 2105.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №12

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №12

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать методику по проверке развал – схождения на компьютерном стенде

2. Записать снятые параметры.

3. Сравнить снятые параметры с нормативными величинами.

4. Сделать выводы.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13

«Проверка суммарного люфта на рулевом колесе автомобиля»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику проверки суммарного люфта на рулевом колесе автомобиля

2. Приобрести навыки по снятию параметров суммарного люфта на рулевом колесе автомобиля

Задание:

1.Подготовить прибор к работе.

2.Подготовить автомобиль к измерениям.

3. Произвести снятие необходимых параметров

4. Сравнить снятые параметры с нормативными величинами.

5. Сделать выводы.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Прибор проверки сумарного люфта на  рулевом колесе автомобиля ИСЛ-М;

2. Автомобиль ГАЗ 3110.

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №13

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №13

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1 Описать методику по проверке суммарного люфта на  рулевом колесе автомобиля.

2. Записать снятые параметры.

3. Сравнить снятые параметры с нормативными величинами.

4. Сделать выводы.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14

«Проверка тормозной эффективности автомобиля»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику проверки тормозной эффективности автомобиля.

2. Приобрести навыки по снятию параметров тормозной эффективности автомобиля.

Задание:

1. Подготовить прибор к работе.

2. Подготовить автомобиль к измерениям.

3. Произвести снятие необходимых параметров

4. Сравнить снятые параметры с нормативными величинами.

5. Сделать выводы.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Прибор для измерения тормозной эффективности;

2. Автомобиль ВАЗ 2105.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №14

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №14

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать методику определения тормозной эффективности автомобиля

2. Записать снятые параметры.

3. Сравнить снятые параметры с нормативными величинами.

4. Сделать выводы.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15

«Технологический процесс компьютерной балансировки колес»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить процесс компьютерной балансировки колес.

2. Приобрести навыки по снятию параметров процесса компьютерной балансировки колес

Задание:

1.Подготовить стенд к работе.

2.Установить колесо на стенд.

3. Произвести необходимые исходные данные.

4. Произвести измерение дисбаланса.

5. Выбрать и установить необходимые грузы.

6. Произвести повторно измерения.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Компьютерный стенд балансировки;

2. Колесо в сборе .

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №15

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №15

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать процесс компьютерной балансировки колес.

2. Записать снятые параметры.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

При правильном и полном выполнении  более чем ¾ отчета практических работ– оценка 5 баллов

При правильном и полном выполнении  от ½ до  ¾ отчета практических работ– оценка 4 балла

При правильном и полном выполнении  от 1/4  до ½ отчета практических работ– оценка 3 балла

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине «Компьютерная диагностика автомобилей»

профессии СПО 23.02.03 « Техник, старший техник»

Рассмотрено на заседании ЦМК укрупненной группы 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (направление – автомобильный транспорт). Протокол № 1 от «28» августа 2017г.

- Понятие «Компьютерная диагностика автомобилей».

- Цели, задачи «Компьютерной диагностики».

- Общая характеристика методов диагностирования.

- Категории средств диагностики.

- Назначение, классификация, общая характеристика.

- Традиционные методы диагностики.

- Порядок проведения компьютерной диагностики.

- Принципы поиска неисправностей.

- Компьютерные мотор-тестеры.

- Назначение и техническая характеристика компьютерного мотор-тестера АМ-1

- Общее устройство компьютерного мотор-тестера АМ-1.

- Схема подключения системы зажигания к мотор-тестеру АМ-1.

- Работа комплекса АМ-1.

- Назначение и состав дополнительного оборудования    компьютерного мотор-тестера    АМ-1.

- Проверка АКБ на АМ-1.

- Проверка системы пуска на АМ-1.

- Проверка компрессии в цилиндрах двигателя на АМ-1.

- Проверка индикаторной мощности на АМ-1.

- Проверка цилиндрового баланса на АМ-1.

- Проверка системы электроснабжения бензинового двигателя на АМ-1.

- Проверка частоты вращения коленчатого вала на АМ-1.

- Проверка первичной цепи системы зажигания на АМ-1.

- Проверка угловых показателей параметров прерывателей-распределителей

на АМ-1.

- Проверка угла опережения зажигания на АМ-1.

- Проверка вторичной цепи системы зажигания на АМ-1.

- Проверка параметров систем впрыска бензиновых двигателей на АМ-1.

- Определение СО, СН в отработавших газах бензинового двигателя на газоанализаторе ИНФРАКАР.

- Проверка напряжения заряда АКБ на АМ-1.

- Проверка зарядной цепи на АМ-1.

- Работа модуля осциллографа-генератора АМ-1.

- Назначение  и работа  сканера  ВАЗ-ГАЗ, VAG.

- Компьютерная балансировка колес автомобиля.

- Назначение, устройство и принцип работы компьютерной  балансировки  колес автомобиля.

- Компьютерная диагностика углов установки колес автомобиля.

- Назначение, устройство и принцип работы  компьютерной  диагностики  углов установки колес автомобиля.

- Компьютерная диагностика тормозной эффективности автомобиля.

- Назначение, устройство и принцип работы  компьютерной  диагностики  тормозной эффективности автомобиля.

- Компьютерная диагностика тягово-мощностных показателей автомобиля.

- Назначение, устройство и принцип работы компьютерной  диагностики тягово-мощностных показателей автомобиля.

- Компьютерная диагностика технического состояния кузова автомобиля в процессе его ремонта.

- Назначение, устройство и принцип работы компьютерной  диагностики технического состояния кузова автомобиля в процессе его ремонта.

- Технологический процесс компьютерной балансировки колес.

- Устройство и принцип работы компьютерной балансировки колес.

- Измеритель суммарного люфта рулевого управления (ИСЛ).

- Устройство и принцип работы ИСЛ.

- Стенд для проверки генераторов СКИФ.

- Устройство и принцип работы стенда СКИФ.

- Назначение дымомера.

- Устройство и принцип работы дымомера.

- Устройство и принцип работы газоанализаторе ИНФРАКАР.

- Проверить суммарный люфт рулевого управления на М-412.

- Проверить суммарный люфт рулевого управления на ВАЗ-2105.

- Проверить суммарный люфт рулевого управления на ГАЗ-3110.

- Проверить СО и СН на М-412.

- Проверить СО и СН на ВАЗ-2105.

- Проверить СО и СН на ГАЗ-3110.

- Проверить УОЗ на ВАЗ-2105 с помощью АМ-1.

- Проверить УОЗ на М-412 с помощью АМ-1.

- Проверить АКБ с помощью нагрузочной вилки.

- Отбалансировать колесо.

- Проверить компрессию в цилиндрах  М-412.

- Проверить цилиндровый баланс на М-412.

- Проверить индикаторную мощность на М-412.

- Проверить систему пуска на М-412 с помощью АМ-1.

- Проверить угловые показатели параметров прерывателя-распределителя М-412 на АМ-1.

- Найти неисправность фары на ГАЗ-3110.

- Проверить углы установки колес на ВАЗ-2105 на стенде.

- Проверить исправность свечей ВАЗ-2105 на стенде.

- Проверить исправность генератора на стенде.

- Подключить АМ-1 к автомобилю ГАЗ-3110 и произвести проверку системы впрыска.

- Произвести проверку РДВ на ГАЗ-3110 с помощью АМ-1.

- Произвести проверку ДМРВ на ГАЗ-3110 с помощью АМ-1.

- Найти неисправные цилиндры на ГАЗ-3110 с помощью АМ-1.

- Установить частоту вращения КВ на М-412  950 об/мин.

- Проверить систему пуска М-412 с помощью АМ-1.

Составил: П.Ю.Егоров (преподаватель)

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

Перечень заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине  «Компьютерная диагностика автомобилей»

профессии СПО 23.02.03 « Техник, старший техник»

Рассмотрено на заседании ЦМК укрупненной группы 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (направление – автомобильный транспорт). Протокол № 1 от «28» августа 2017г.

| Наименования дидактических единиц для самостоятельного изучения | Виды и содержание самостоятельной работы | Примерное распределение часов на срс |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Порядок диагностики электронных систем двигателей и автомобилей. | Закрепление и систематизация знаний: | 6 |
|  | Вопросы для контроля внеаудиторной СРС: 1. Общая характеристика методов диагностирования. 2. Объясните алгоритм. компьютерной диагностики. |  |
|  | Формы контроля: Устный опрос. |  |
| 2. Назначение, общее устройство и работа мотор-тестера АМ-1. | Закрепление и систематизация знаний: | 6 |
|  | Вопросы для контроля внеаудиторной СРС: 1.Объясните общее устройство компьютерного мотор-тестера АМ-1. 2. Зарисовать схему подключения системы зажигания к мотор-тестеру АМ-1. 3.Перечислите состав дополнительного оборудования компьютерного мотор-тестера АМ-1. 3. Объясните технологию проверки АКБ, системы пуска, компрессии в цилиндрах двигателя, индикаторной мощности на АМ-1. 4. Объясните технологию проверки цилиндрового баланса, системы электроснабжения бензиновых двигателей, частоты вращения коленчатого вала на АМ-1. 5. Объясните технологию проверки первичной цепи системы зажигания на АМ-1. 6. Объясните технологию проверки угловых показателей параметров прерывателей-распределителей, угла опережения зажигания на АМ-1. 7. Объясните технологию проверки вторичной цепи системы зажигания на АМ-1. 8. Объясните технологию проверки параметров систем впрыска бензиновых двигателей на АМ-1. 10. Объясните технологию определения СО, СН в отработавших газах бензинового двигателя на газоанализаторе АМ-1. |  |
|  | Формы контроля: Устный опрос. |  |
| 3. Назначение, общее устройство и принцип работы диагностических стендов для проверки ходовой части, механизмов управления, кузова автомобиля. | Закрепление и систематизация знаний: | 10 |
|  | Вопросы для контроля внеаудиторной СРС: 1. Технология работ по компьютерной балансировке колес автомобиля. 2. Технология работ по компьютерной проверке развал – схождения колес автомобиля 3. Технология работ по компьютерной диагностике тормозной эффективности автомобиля 4. Технология работ по компьютерной диагностике тягово-мощностных показателей автомобиля. 5. Технология работ по компьютерной диагностике технического состояния кузова автомобиля в процессе его ремонта |  |
|  | Формы контроля: Устный опрос. |  |

ИТОГО:	22 час

# Text boxes

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора по УР

Пеняшкин Д.А. (___________________)

«___» ___________ 2017г

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора по УР

Пеняшкин Д.А. (___________________)

«___» ___________ 2017г