Государственное профессиональное образовательное учреждение

Тульской области

«Тульский государственный технологический колледж»

.

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

(контрольно-измерительные материалы)

#### ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»

профессии СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»

Паспорт

фонда оценочных средств

по МДК 01.01. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины* | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Введение | ПК1 – ПК4 | Проверочный тест на выявление остаточных знаний по учебной дисциплине: «Устройство автомобилей» |
| Раздел 1. Диагностика общего технического состояния автомобиля |
|  | Тема 1.1. Надежность и долговечность автомобиля | ПК1 – ПК4 |  |
|  | Тема 1.2. Система технического обслуживания и ремонта автомобилей | ПК1 – ПК4 | Устный опрос по теме 1.1 «Основные понятия о диагностике автомобилей» |
| Раздел 2. Диагностика технического состояния двигателя и его систем |
|  | Тема 1.3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№1, ПР№2, ПР»№3 |
|  | Тема 1.4. Основы диагностирования технического состояния автомобилей | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№4 |
|  | Тема 2.1 Общие сведения о технологическом оборудовании, приспособлениях и инструментах | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№5 |
|  | Тема 2.2 Оборудование для уборочных, моечных и очистных работ | ПК1 – ПК4 | Изучение конструкции и работы моечных установок. |
|  | Тема 2.3 Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование | ПК1 – ПК4 | Изучение устройства и работы подъемника и технологии работы с ним. |
| Раздел 3. Диагностика технического состояния электрооборудования автомобиля |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение устройства и работы монорельса и кран-балки и технологии работы с ней. |
| Раздел 4. Диагностика агрегатов трансмиссии, ходовой части и механизмов управления автомобиля |
|  | Тема 2.4 Оборудование для смазочно-заправочных работ | ПК1 – ПК4 | Изучение конструкции, работы солидолонагнетателя и технологии работы с ним. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение конструкции и работы компрессорной установки и технологии работы с ним. |
|  | Тема 2.5 Оборудование, приспособление и инструмент для разборочно-сборочных работ | ПК1 – ПК4 | Изучение конструкции, работы стендов для разборки-сборки агрегатов и узлов транспортных средств и технологии работы с ним. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение конструкции и работы гайковерта и технологии работы с ним. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение конструкции и работы приспособлений выполнения разборочно – сборочных работ и технологии работы с ними. |
|  | Тема 2.6 Диагностическое оборудование | ПК1 – ПК4 | Изучение конструкции и работы средств диагностирования КШМ и ГРМ и технологии работы с ними. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение конструкции и работы средств диагностирования систем смазки и охлаждения и технологии работы с ними. |
|  |  |  | Изучение конструкции и работы средств диагностирования систем питания карбюраторных двигателей и технологии работы с ними. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение конструкции и работы средств диагностирования систем питания инжекторных двигателей и технологии работы с ними. |
| Раздел 1. Диагностика общего технического состояния автомобиля |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение конструкции и работы средств диагностирования систем питания дизельных двигателей и технологии работы с ними. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение конструкции и работы средств для проверки токсичности отработавших газов двигателей и технологии работы с ними. |
| Раздел 2. Диагностика технического состояния двигателя и его систем |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение конструкции и работы средств для компьютерной диагностики двигателей и технологии работы с ними. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение конструкции и работы средств для диагностирования систем зажигания и технологии работы с ними. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение конструкции и работы средств для диагностирования электрооборудования автомобилей и технологии работы с ними. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение конструкции и работы средств для диагностирования ходовой части автомобилей и технологии работы с ними. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение конструкции и работы средств для диагностирования рулевого управления, тормозной части автомобиля и технологии работы с ними. |
| Раздел 3. Диагностика технического состояния электрооборудования автомобиля |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение конструкции и работы тяговых стендов для общей диагностики автомобиля и контроля его тягово – экономических показателей и технологии работы с ними. |
| Раздел 4. Диагностика агрегатов трансмиссии, ходовой части и механизмов управления автомобиля |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение конструкции, работы солидолонагнетателя и технологии работы с ним. |
|  | Тема3.1 Классификация способов восстановления деталей | ПК1 – ПК4 |  |
|  | Тема 3.2 Восстановление деталей слесарно-механической обработкой | ПК1 – ПК4 |  |
|  | Тема 3.3 Восстановление деталей давлением | ПК1 – ПК4 |  |
|  | Тема 3.4 Восстановление деталей сваркой и наплавкой | ПК1 – ПК4 |  |
|  | Тема 3.5. Восстановление деталей напылением | ПК1 – ПК4 |  |
|  | Тема 3.6 Восстановление деталей пайкой | ПК1 – ПК4 |  |
| № п/п |  |  |  |
|  | Тема 3.7 Восстановление деталей гальваническими покрытиями | ПК1 – ПК4 |  |
| Раздел 1. Диагностика общего технического состояния автомобиля |
|  | Тема 3.8 Применение лакокрасочных покрытий при ремонте автомобилей | ПК1 – ПК4 |  |
|  | Тема 3.9 Восстановление деталей с применением синтетических материалов | ПК1 – ПК4 |  |
| Раздел 2. Диагностика технического состояния двигателя и его систем |
|  | Тема 3.10 Разборка автомобилей и агрегатов | ПК1 – ПК4 |  |
|  | Тема3.11 Мойка и очистка деталей | ПК1 – ПК4 |  |
|  | Тема 3.12 Дефектация и сортировка деталей | ПК1 – ПК4 | Дефектация блока цилиндров, коленчатого вала, распределительного вала, шатуна. |
|  | Тема 3.13 Комплектование деталей | ПК1 – ПК4 | Расчет размерных групп при комплектовании поршней по гильзам цилиндров, при комплектовании деталей КШМ. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Комплектование поршней с гильзами цилиндров, деталей кривошипно-шатунного механизма. |
| Раздел 3. Диагностика технического состояния электрооборудования автомобиля |
|  | Тема 3.14 Сборка и испытание агрегатов | ПК1 – ПК4 | Статистическая балансировка деталей, динамическая балансировка деталей. Испытание агрегатов. |
| Раздел 4. Диагностика агрегатов трансмиссии, ходовой части и механизмов управления автомобиля |
|  | Тема 3.15 Общие сведения о технологических процессах | ПК1 – ПК4 |  |
|  | Тема 3.16 Разработка технологических процессов ремонта | ПК1 – ПК4 | Разработка схем технологических процессов. Разработка плана технологических операций на ремонт деталей. Оформление технологической документации. |
|  | Тема 3.17 Ремонт деталей класса «корпусные детали» | ПК1 – ПК4 | Разработка схемы технологических процессов на ремонт: блока цилиндров, картера коробки передач, картера редуктора заднего моста. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по расточке блока цилиндров и ремонту клапанов |
|  | Тема 3.18 Ремонт деталей класса «круглые стержни с фасонной поверхностью» | ПК1 – ПК4 | Разработка плана технологических операций на ремонт: коленчатого вала, распределительного вала, первичного вала коробки передач. . |
|  | Тема 3.19 Ремонт деталей «полые цилиндры» | ПК1 – ПК4 | Разработка схемы и плана технологических операций на ремонт гильзы цилиндра. Хонингование и расточка гильз цилиндров. |
|  | Тема 3.20 Ремонт деталей класса «диски с гладким периметром». | ПК1 – ПК4 | Изучение конструкции и работы средств диагностирования систем смазки и охлаждения и технологии работы с ними. |
|  | Тема 3.21 Ремонт деталей «некруглые стержни» | ПК1 – ПК4 | Разработка схемы и плана технологических операций на ремонт шатуна. |
| Раздел 3. Диагностика технического состояния электрооборудования автомобиля |
|  | Тема 3.22 Ремонт узлов и приборов систем охлаждения и смазки | ПК1 – ПК4 |  |
| Раздел 4. Диагностика агрегатов трансмиссии, ходовой части и механизмов управления автомобиля |
|  | Тема 3.23 Ремонт узлов и приборов систем питания | ПК1 – ПК4 |  |
|  | Тема 3.24 Ремонт приборов электрооборудования | ПК1 – ПК4 |  |
|  | Тема 3.25 Ремонт детали автомобильных шин | ПК1 – ПК4 |  |
|  | Тема 3.26 Ремонт кузовов и кабин | ПК1 – ПК4 |  |
|  | Тема 4.1 Методы технического нормирования труда | ПК1 – ПК4 |  |
|  | Тема 4.2 Техническое нормирование станочных работ | ПК1 – ПК4 | Расчет норм времени токарных и сверлильных работ. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Расчет норм времени фрезерных и шлифовальных работ. |
|  | Тема 4.3 Техническое нормирование ремонтных работ | ПК1 – ПК4 | Расчет норм времени объёма ремонтных работ. |
| Раздел 3. Диагностика технического состояния электрооборудования автомобиля |
|  | Тема 5.1 Ежедневное обслуживание автомобилей | ПК1 – ПК4 |  |
| Раздел 4. Диагностика агрегатов трансмиссии, ходовой части и механизмов управления автомобиля |
|  | Тема5.2 Диагностирование двигателя в целом | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по проведению контрольного осмотра двигателя, по прослушиванию работы двигателя, по определению технического состояния двигателя по внешним признакам и диагностическим параметрам. |
|  | Тема 5.3 Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по определению герметичности цилиндро – поршневой группы двигателя |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по проверке и протяжке гаек головки блока цилиндров, проверке и регулировке тепловых зазоров в газораспределительном механизме. |
|  | Тема 5.4 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения двигателя | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по проверке и регулировке натяжения ремней привода вентилятора, проверке технического состояния термостата. |
|  | Тема 5.5 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы смазки двигателя | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по диагностированию и техническому обслуживанию системы смазки двигателя. |
|  | Тема 5.6 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания бензиновых двигателей | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по диагностированию топливного насоса карбюраторного двигателя. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по определению пропускной способности жиклеров и по регулировке карбюратора на минимальные обороты холостого хода. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по диагностированию инжекторов. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по диагностированию датчиков систем впрыска бензиновых двигателей |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по определению неисправностей датчиков системы впрыска бензиновых двигателей при помощи сканера. |
|  | Тема 5.7 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания дизельных двигателей | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по проверке и регулировке форсунок. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по проверке и регулировке ТНВД. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по проверке и регулировке ТНВД. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по проверке дымности отработавших газов и герметичности системы питания дизельного двигателя. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по определению пропускной способности жиклеров и по регулировке карбюратора на минимальные обороты холостого хода. |
|  | Тема 5.8 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания двигателей, работающих на газовом топливе | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по техническому обслуживанию системы питания от газобаллонной установки. . |
|  | Тема 5.9 Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования автомобилей | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по диагностированию техническому обслуживанию аккумуляторной батареи. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по диагностированию техническому обслуживанию генераторов и стартеров. |
|  | Тема 5.10 Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии автомобиля | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по проверке и регулировке свободного хода педали сцепления, по удалению воздуха из гидравлического привода сцепления. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по проверке люфтов трансмиссии автомобиля, по проверке биения карданного вала. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по регулировке редуктора ведущего моста |
|  | Тема 5.11 Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части и автомобильных шин | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по проверке и регулировке углов установки передних колес автомобилей (стенд СКО-1). . |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по проверке и регулировке углов установки передних колес автомобилей (компьютерный стенд). |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по проверке и регулировка подшипников ступиц колес, по проверке шкворневых соединений переднего моста и шаровых опор. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по демонтажу - монтажу колес легкового автомобиля, ремонту камер и балансировке колес. |
|  | Тема 5.12 Техническое обслуживание и текущий ремонт механизмов управления автомобиля | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по проверке суммарного люфта на рулевом колесе и технологии работ по доведению его до нормы. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по проверке замедления и тормозного пути автомобиля и технологии работ по доведению его до нормы. . |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по диагностированию, обслуживанию и ремонту тормозной системы с гидроприводом. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по диагностированию, обслуживанию и ремонту тормозной системы с пневмоприводом. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по обслуживанию и текущему ремонту тормозной системы. |
|  | Тема 5.13 Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов, кабин и платформ | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по окраске автомобиля |
|  | Тема 5.14 Диагностирование автомобилей на постах общей и поэлементной диагностики | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по диагностированию автомобилей на постах общей и поэлементной диагностики. |
|  | Тема 6.1 Хранение автомобиля | ПК1 – ПК4 |  |
|  | Тема 6.2 Организация складского хозяйства | ПК1 – ПК4 |  |
|  | Тема 7. 1 Классификация современных автотранспортных предприятий | ПК1 – ПК4 | . |
|  | Тема 7.2 Общая характеристика технологического процесса технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. | ПК1 – ПК4 |  |
|  | Тема 7.3 Организация труда рабочих | ПК1 – ПК4 | . . |
|  | Тема 7.4 Организация технического обслуживания автомобилей | ПК1 – ПК4 |  |
|  | Тема 7.5 Организация текущего ремонта автомобилей | ПК1 – ПК4 | . |
|  | Тема 7.6 Организация контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей | ПК1 – ПК4 |  |
|  | Тема 7.7 Организация технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей в производственных автотранспортных объединениях | ПК1 – ПК4 | . |
|  | Тема 7.8 Организация технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей в специализированных централизованных | ПК1 – ПК4 |  |
|  | Тема 8.1 Формы и методы организации и управления производством | ПК1 – ПК4 |  |
|  | Тема 8.2 Автоматизированные системы управления в организации технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей | ПК1 – ПК4 | Составление сменно-суточного задания ремонтной бригады. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Составление плана-отчета диспетчера ЦУП. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Составление сменно-суточного задания для участка подготовки производства. |
|  | Тема 8.3 Анализ и моделирование производственного процесса технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей | ПК1 – ПК4 | Расчет производственной программы технического обслуживания и текущего ремонта на ЭВМ с применением моделирующих программ. |
|  | Тема 8.4 Автоматизированное рабочее место работников технической службы автотранспортного предприятия | ПК1 – ПК4 | Разбор и решение задач типа: АРМ техника по подвижному составу, составление отчетной ведомости. |
|  | Тема 9.1 Производственно – техническая база и порядок проектирования предприятий автомобильного транспорта | ПК1 – ПК4 |  |
|  | Тема 9.2 Расчет производственной программы, объема работ и численности производственных рабочих АТП | ПК1 – ПК4 | Выполнение расчета производственной программы по техническому обслуживанию АТП |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Выполнение расчета годовой программы ТО АТП |
|  | Тема 9.3 Технологический расчет производственных зон, участков и складов | ПК1 – ПК4 | Выполнение подбора технологического оборудования и расчет площадей зон ТО, ТР и производственных участков АТП |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по проверке и регулировке углов установки передних колес автомобилей (стенд СКО-1). . |
|  | Тема 9.4 Технологическая планировка производственных зон и участков | ПК1 – ПК4 | Изучение планировок зон ТО, ТР и производственных участков АТП |
|  | Тема 9.5 Планировка автотранспортных предприятий | ПК1 – ПК4 | Составление схем технологических процессов технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей и его узлов и агрегатов на АТП |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Выполнение планировок зон ТО, ТР и производственных участков АТП |
|  | Тема 9.6 Особенности технологического проектирования станций технического обслуживания автомобилей | ПК1 – ПК4 | Выполнение расчета годового объема работ городских СТОА |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Выполнение планировок производственных участков ТО и ТР СТОА |
|  | Тема 9.7 Общие принципы проектирования складов | ПК1 – ПК4 |  |
|  | Тема 9.8 Особенности проектирования производственных зданий автотранспортных предприятий и требований к их объемно-планировочной унификации | ПК1 – ПК4 |  |
|  | Тема 9.9 Задание на разработку проекта реконструкции проекта | ПК1 – ПК4 | . |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по регулировке редуктора ведущего моста |
|  | Тема 5.11 Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части и автомобильных шин | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по проверке и регулировке углов установки передних колес автомобилей (стенд СКО-1). . |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по проверке и регулировке ТНВД. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по проверке дымности отработавших газов и герметичности системы питания дизельного двигателя. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по определению пропускной способности жиклеров и по регулировке карбюратора на минимальные обороты холостого хода. |
|  | Тема 5.8 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания двигателей, работающих на газовом топливе | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по техническому обслуживанию системы питания от газобаллонной установки. . |
|  | Тема 5.9 Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования автомобилей | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по диагностированию техническому обслуживанию аккумуляторной батареи. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по диагностированию техническому обслуживанию генераторов и стартеров. |
|  | Тема 5.10 Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии автомобиля | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по проверке и регулировке свободного хода педали сцепления, по удалению воздуха из гидравлического привода сцепления. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по проверке люфтов трансмиссии автомобиля, по проверке биения карданного вала. |
|  |  | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по регулировке редуктора ведущего моста |
|  | Тема 5.11 Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части и автомобильных шин | ПК1 – ПК4 | Изучение технологии работ по проверке и регулировке углов установки передних колес автомобилей (стенд СКО-1). . |

* Наименование темы  (раздела)  указывается в соответствии с  рабочей программой дисциплины

Текущий контроль успеваемости

Тема «Введение»

Вопросы для проверочного теста на выявление остаточных знаний по учебной дисциплине: «ТО и ремонт автомобилей»

- Отказ и неисправность автомобиля и их классификация.

- Дать определение исправное, работоспособное, предельное и неисправное состояние агрегатов и узлов автомобиля.

- Основные причины изменения технического состояния автомобилей.

- Классификация основных видов изнашивания и их характеристика.

- Зависимость изнашивания сопряженных деталей от величины пробега автомобиля.

- Влияние различных факторов на интенсивность изменения технического состояния автомобилей.

- Сущность и общая характеристика плавно-предупредительной системы технического обслуживания автомобилей.

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава, его назначение, принципиальные основы и общее содержание.

- Виды технического обслуживания, их краткая характеристика.

- Технология  диагностирования технического состояния автомобиля.

- Исходные нормативы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и их корректирование.

- Дать определение коэффициентов, корректирующих периодичность ТО.

- Дать определение коэффициентов, корректирующих трудоемкость ТО и ТР.

- Записать формулу для определения расчетной периодичности ТО.

- Записать формулу для определения расчетной трудоемкости ТО.

- Записать формулу для определения расчетной трудоемкости ТР.

- Записать формулу для определения расчетного пробега до КР.

- Виды диагностирования автомобилей их назначение.

- Номинальная текущая, допустимая и предельная величина диагностических параметров.

- Корректирование нормативов трудоемкости для конкретных условий эксплуатации автомобилей.

- Корректирование нормативов периодичности для конкретных условий эксплуатации автомобилей.

- Диагностические параметры. Требования к ним и их виды.

- Классификация способов восстановления деталей и их характеристика.

- Объяснить экономическую целесообразность восстановления деталей.

- Виды слесарно-механической обработки.

- Достоинства и недостатки способов слесарно-механической обработки.

- Применяемое оборудование для слесарно-механической обработки.

- Способы восстановления деталей давлением.

- Применяемое оборудование для восстановления деталей давлением.

- Виды сварки и наплавки, применяемые в ремонтном производстве.

- Применяемое оборудование для электродуговой и газовой сварки.

- Технологический процесс напыления, применяемое оборудование.

- Технологический процесс пайки, применяемое оборудование.

- Сущность восстановления деталей гальваническими покрытиями.

- Технологический процесс замены лакокрасочного покрытия.

- Свойства синтетических материалов, применяемых при ремонте деталей автомобиля.

- Способы организации разборки автомобилей и агрегатов.

- Основные виды разборочных работ, их характеристика.

- Влияние качества разборки на качество ремонта и его себестоимость.

- Назначение процессов мойки и очистки деталей при выполнении ремонта агрегатов.

- Способы мойки и очистки деталей, их характеристика.

- Виды загрязнений деталей автомобиля, их характеристика.

- Виды дефектов, способы их обнаружения.

- Назначение дефектации.

- Дефектовочная ведомость и ее назначение.

- Организация рабочих мест для дефектации деталей.

- Технология дефектации коленчатого вала.

- Технология дефектации распределительного вала.

- Технология  работ с микрометром.

- Технология  работ с нутромером.

- Назначение комплектования, способы комплектования.

- Способы комплектования

- Подбор компрессионных колец по поршню и гильзе.

- Подбор поршневых пальцев по поршню и шатуну.

- Подбор вкладышей по шейкам коленчатого вала.

- Организация рабочих мест для комплектации узлов и механизмов.

- Размерные цепи.

- Технология  комплектования  поршней с гильзами цилиндров

- Технология  комплектования  деталей кривошипно-шатунного механизма.

- Способы сборки, их характеристика.

- Назначение приработки агрегатов.

- Назначение испытание агрегатов.

- Технология статистической балансировки деталей.

- Технология  динамической балансировки деталей.

- Классификация видов технологических процессов.

- Разработка плана технологических операций на ремонт деталей.

- Классификация автомобильных деталей.

- Разработка схем технологических процессов ремонта узлов и агрегатов автомобиля.

- Перечень деталей, относящихся к классу «корпусные детали».

- Разработка схемы технологических процессов на ремонт блока цилиндров.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ВЫПОЛНЕНИЯ

ПРОВЕРОЧНОГО ТЕСТА НА ВЫЯВЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ: «УСТРОЙСТВО, ТО И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ»

Теоретическое задание выполняется в виде тестирования на персональном компьютере с автоматическим выставлением оценок по следующим критериям:

- проверяемые дисциплины: «Устройство, техническое обслуживание  и ремонт автомобилей и двигателей»;

- количество вопросов в тестовом задании – 40 вопросов;

- каждый правильный ответ на поставленный вопрос оценивается в 0,125 балла, (баллы проставляет компьютер);

- время выполнения задания – 40 минут.

Примечание.

Тестовое задание с правильными ответами представлено в Приложении 1.

Вопросы для устного опроса на закрепление  изученного материала по теме 1.1 «Основные понятия о диагностике автомобилей»

Задание для самостоятельной работы по теме «Основные понятия о диагностике автомобилей».

- Как влияет износ сопряженных пар от величины пробега автомобиля?

- Что такое трение?

- Назовите основную характеристику трения

- Назовите виды трения

- Назовите виды изнашивания

- Какое условие образования масляного клина?

- По формуле V изм.лин.разм.=с ρm{1-k[(V ή *ln/( h2 ρ)]}  объясните, как  влияют на процесс изнашивания различные показатели?

- Перечислите факторы, влияющие на изменение технического состояния автомобиля.

- Перечислите виды состояний объекта

- Что такое внезапный и постепенный отказы?

- Дать определение технической диагностике

- Что такое исправное и неисправное состояние автомобиля?

- Какие задачи диагностики?

- Как образуется система диагностирования?

- Что такое структурный и диагностический параметр?

- Перечислите виды диагностических параметров

- Какие существуют значения диагностических параметров?

- Объясните процедуру  диагностирования

- Технологический процесс постановки общего диагноза

- Назовите методы диагностирования автомобилей

- Составьте схему алгоритма диагностирования агрегата автомобиля

- Что такое технологическая карта?

- Виды и периодичность диагностирования автомобилей

- Объясните место диагностирования в технологическом процессе ТО и ТР автомобилей на АТП

- Объясните место диагностирования в технологическом процессе ТО и ТР автомобилей на СТОА

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК УСТНОГО ОПРОСА НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА  ПО ТЕМЕ: «ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ДИАГНОСТИКЕ АВТОМОБИЛЕЙ»

Опрашиваему студенту  задается три вопроса

При правильном и полном ответе на три вопроса – оценка 5 баллов

При правильном, но неполном ответе на три вопроса или при правильном и полном ответе на два вопроса – оценка 4 балла

При правильном, но неполном ответе на два вопроса или при правильном и полном ответе на один вопрос – оценка 3 балла

При неправильном ответе на один вопрос – оценка 2 балла

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

# « Изучение технологии работ определения технического состояния цилиндро – поршневой группы при помощи компрессометра, вакуумметра и пневмотестера»

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ:

Образовательная.  Закрепление и усвоение знаний по принципу работы и устройству приборов для определения технического состояния цилиндро – поршневой группы двигателя: компрессометра, пневмотестера, вакуумметра; изучение технологии работ по диагностированию технического состояния цилиндро – поршневой группы двигателя при помощи приборов: компрессометра, пневмотестера, вакуумметра.

Развивающая.  Развитие навыков по выбору необходимого оборудования для определения технического состояния цилиндро – поршневой группы двигател, выполнение работ по подсоединению приборов к двигателю,развитие технического мышления и воображения,развитие способности анализировать полученную информацию.

Воспитательная. Привитие навыков сознательной дисциплины, бережного отношения к учебному оборудованию и приборам, развитие наблюдательности, собранности и внимательности во время работы, чувства ответственности при выполнении поставленных задач.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ:

- Компрессометры: мод. 120-10020 и    мод. НS-1021;

- Компрессографы мод. «ZETA -362» и мод. «ZETA -363».

- Пневмотестер мод. ПТ – 1.

- Вакуумметр мод. 120-30001,

- Свечной ключ.

- Двигатель ВАЗ-21083, головки цилиндров.

- Компьютеры.

- Проектор.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №1 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1. Описание операций, выполняемых перед проверкой компрессии цилиндров двигателя ( для заданий 1; 2; 3 и 4).

2. Для задания №1.

Описание назначения, устройства и схему подсоединения компрессометра к бензиновому двигателю.

3. Для задания №2.

Описание назначения, устройства и схему подсоединения компрессометра дизельного двигателя.

4. Для задания №3.

Описание назначения и устройства компрессографа для бензинового двигателя.

5. Для задания №4.

Описание назначения и  устройства компрессографа для дизельного.

6.  Для задания №5.

Описание назначения, устройства и схему подсоединения пневмотестера.

7. Для задания №6.

Описание назначения, устройства и схему подсоединения вакуумметра.

Практическая работа №2

«Изучение технологии работ затяжки резьбовых соединений крепления головки блока цилиндров и регулировки тепловых зазоров в клапанном механизме»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику проверки и протяжки крепленияголовки блока цилиндров.

2. Изучить методику проверки и регулировки тепловых зазоров в ГРМ.

ОБОРУДОВАНИЕ: двигатель, динамометрический ключ, набор головок, набор щупов, отвёртка, набор ключей, плакаты на мониторе компьютера.

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2

Инструктаж потехнике безопасности по практической работе №2 получил . К практической работе допущен _________________.

1. Описать технологический процесс протяжки гаек головки блока цилиндров двигателя ___________________.

2 Описать технологический процесс проверки и регулировки тепловых зазоров ГРМ двигателя

3. Используя  рисунок  произвести описание позиций составляющих.

Рисунок 1. Схема проверки тепловых зазоров ГРМ.

1 –                                                                           2 –   1

3 –                                                                           4 – 1

5 –                                                                           6 –1

7 – 1

4. Ответить на контрольные вопросы (устно).

Практическую работу №2 выполнил ___________________________

Отчет по практической работе №2 принял______________________

Практическая работа №3

Дефектация блока цилиндров двигателя и гильз

Цель работы:

1. Изучить технические условия на дефектацию блоков и гильз цилиндров.

2.  Ознакомиться с устройством измерительных приборов, оснастки и

методами измерений.

3. Приобрести навыки по дефектовке блоков цилиндров и гильз.

Задание:

1. Подготовить исходные данные для дефектовки деталей.

2. Определить техническое состояние деталей.

3. Произвести сортировку деталей по результатам контроля.

4. Назначить способ ремонта детали.

5. Оформить ведомость дефектации.

Оснащение рабочего места: лупа четырехкратного увеличения; индикаторный нутромер НИ 18-50   (ГОСТ 86882);  штангенциркуль ШЦ-П-250-0,05   (ГОСТ 16689);  микрометр МК 100 (ГОСТ  4381-87);  индикаторный нутромер НИ  100-160 (ГОСТ 862-87); линейка 200 мм; блок цилиндров и гильзы.

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3

Инструктаж потехнике безопасности по практической работе №3 получил . К практической работе допущен _________________.

Диаметры по поясам вычисляют по формуле:

D=H -;

где D-диаметр цилиндра в данной плоскости в поясе, мм

H-настройка индикатора, мм

- показание индикатора при измерении в данном поясе и плоскости, мм.

1. Характеристики блока цилиндров:

| Марка автомобиля | Материал | Термическая обработка | Твердость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | блока | гильзы |  |  |

Номинальный диаметр цилиндров, мм  ______________________________

Допустимая овальность цилиндров, мм ______________________________

Допустимая конусность цилиндров, мм ______________________________

Ремонтные размеры цилиндров, мм

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

2.Дефекты, установленные внешним осмотром

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результаты измерения и расчетов:

| Пояс замера | Направление замеров | № цилиндра |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-й пояс (верхний) | Параллельно оси коленчатого вала |  |  |  |  |  |  |
|  | Перпендикулярно к оси коленчатого вала |  |  |  |  |  |  |
|  | Овальность |  |  |  |  |  |  |
| 2-й пояс (средний) | Параллельно оси коленчатого вала |  |  |  |  |  |  |
|  | Перпендикулярно к оси коленчатого вала |  |  |  |  |  |  |
|  | Овальность |  |  |  |  |  |  |
| 3-й пояс (нижний) | Параллельно оси коленчатого вала |  |  |  |  |  |  |
|  | Перпендикулярно к оси коленчатого вала |  |  |  |  |  |  |
|  | Овальность |  |  |  |  |  |  |
| Конусность | Параллельно оси коленчатого вала |  |  |  |  |  |  |
|  | Перпендикулярно к оси коленчатого вала |  |  |  |  |  |  |

Наибольший износ цилиндра, мм

3. Заключение по гильзе цилиндров

по результатам внешнего осмотра и замеров

# Отчет по практической работе№4

«Изучение технологии работ по определению технического состояния систем смазки и охлаждения»

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1 Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика  технического состояния двигателя».

2 Приобретение практических навыков поиска необходимой

технической информации в справочной и технической литературе.

3 Закрепление и развитие знания, способов и средств по определению технического состояния систем охлаждения и смазки.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Автомобиль, приборы систем смазки и охлаждения,  прибор для проверки термостата, прибор для проверки натяжения ремней, термостаты, жидкостной насос, набор ключей, отвёртка, набор для измерения давления масла мод. 120-20010С. масляные фильтры, масляные насосы, набор ключей, ручной рычажный солидолонагнетатель мультимедийный проектор и экран, компьютер с программным обеспечением.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №4 получил _____________________________________

К лабораторной работе допущен ________________

1 Описать какие отказы и неисправности, могут возникнуть в системе охлаждения.

2. Описать какие отказы и неисправности, могут возникнуть в системе смазки.

3. Перечислить виды работ, выполняемых при диагностировании системы охлаждения и указать при каких технических обслуживаниях они выполняются.

4. Перечислить виды работ, выполняемых при диагностировании системы смазки и указать при каких технических обслуживаниях они выполняются.

5. Перечислить диагностические приборы, которые применяются при диагностировании систем смазки и охлаждения

Практическая работа №5

«Изучение технологии работ по определению технического состояния топливного насоса и карбюратора»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику диагностирования топливных насосов

2. Изучить методику  диагностирования карбюраторов

ОБОРУДОВАНИЕ: Прибор мод. 577Б, топливные насосы, ключи, схемы, плакаты, секундомер, прибор для проверки упругости пружин., плакаты на мониторе компьютера.

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №5 получил . К практической работе допущен _________________.

1. Описать методику диагностирования топливного насоса.

2. Произвести диагностирование насоса, результаты диагногстирования занести в таблицу 1.

Таблица 1

| № п/пп | Проверяемый параметр бензонасоса Б-9 | Единица измерения | Норма по | Фактически получено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность | См3 | 100 |  |
| 2 | Максимальное давление | кгс/см2 | 0,2 0,3 |  |
| 3 | Падение давления за 30 сек | кгс/см2 | 0,1 |  |

3 Описать методику диагностирования карбюратора.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

«Изучение технологии работ по определению технического состояния инжекторов системы впрыска бензинового двигателя»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика систем впрыска топлива бензинового двигателя».

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования системы питания инжекторного двигателя.

3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования приборов системы питания и зажигания двигателя.

ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, прибор для проверки инжекторов НВ-6В, мультимер.

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №6

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №6

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Используя информацию раздела 3 «Мультиметр мод. М83», произвести описание назначения, общего устройства и подготовку мультимера к работе

2. Используя информацию раздела 4 «Устройство установки для диагностики и ультразвуковой промывки инжекторов HP-6В», описать назначение, устройство и порядок работы установки НВ-6В.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7

«Изучение технологии работ по определению неисправностей датчиков системы впрыска бензинового двигателя при помощи сканера»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика систем впрыска топлива бензинового двигателя».

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования системы питания инжекторного двигателя.

3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования приборов системы питания и зажигания двигателя.

ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, сканер, мотор-тестер АМ-1

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №7

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №7

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Используя информацию раздела 1 «Назначение, устройство, подготовка и работа со сканером мод. Автоас – F16 САN», выполнить следующее:

- описать назначение и общее устройство сканера мод. Автоас – F16 САN;

- описать подготовку сканера к работе и  подключение его к двигателю автомобиля.

2. Используя информацию раздела 2 «Подготовка мотор - тестера «Автомастер АМ-1» к работе», произвести описание подготовки мотор – тестера к работе.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8

«Изучение технологии работ по проверке и регулировке ТНВД»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика системы питания дизельного двигателя

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования системы питания дизельного двигателя

3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования приборов системы питания дизельного двигателя ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, стенд для проверки ТНВД, ТНВД

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №8

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №8

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать устройство стенда для проверки и регулировки ТНВД

2. Описать методику проверки и регулировки ТНВД

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9

«Изучение технологии работ по проверке, регулировке момента опережения впрыска топлива  двигателя и регулировке двигателя на минимальные обороты.»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика системы питания дизельного двигателя

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования системы питания дизельного двигателя

3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования приборов системы питания дизельного двигателя ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, дизельный двигатель, моментоскоп, ТНВД

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №9

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №9

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать методику проверки и регулировки момента
опережения впрыска топлива.

2. Описать методику  регулировки двигателя на
минимальные обороты холостого хода.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10

«Изучение технологии работ по проверке и регулировке форсунок дизельного двигателя.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика системы питания дизельного двигателя

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования системы питания дизельного двигателя

3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования приборов системы питания дизельного двигателя ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, дизельный двигатель, моментоскоп, ТНВД

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №10

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №10

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать устройство стенда для проверки и регулировки форсунок.

2. Описать методику проверки и  регулировки форсунок

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11

«Изучение технологии работ по определению технического состояния аккумуляторных батарей»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика  технического состояния электрооборудования автомобиля»

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования электрооборудования автомобиля 3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования электрооборудования автомобиля ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, аккумуляторная батарея, нагрузочная вилка, денсиметр, зарядное устройство.

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №11

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №11

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать устройство аккумуляторной батареи

2. Описать методику проверки аккумуляторной батареи

3. Описать методику зарядки аккумуляторной батареи

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12

«Изучение технологии работ по определению технического состояния генераторов и электростартеров»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика  технического состояния электрооборудования автомобиля»

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования электрооборудования автомобиля 3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования электрооборудования автомобиля ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, аккумуляторная батарея, нагрузочная вилка, денсиметр, зарядное устройство.

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №12

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №12

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Перечислить отказы генераторов и стартеров

2. Описать методику проверки генераторов

3. Описать методику зарядки стартеров

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13

«Изучение технологии работ по проверке и регулировке фар»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика  технического состояния электрооборудования автомобиля»

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования электрооборудования автомобиля 3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования электрооборудования автомобиля ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, аккумуляторная батарея, нагрузочная вилка, денсиметр, зарядное устройство.

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №13

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №13

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать устройство прибора для проверки фар

2. Описать методику проверки и регулировки фар

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14

«Изучение технологии работ по определению технического состояния свечей зажигания.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика  технического состояния электрооборудования автомобиля»

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования электрооборудования автомобиля 3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования электрооборудования автомобиля ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, прибор Э-203, свечи зажигания.

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №14

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №14

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать устройство свечей зажигания

2. Описать классификацию свечей зажигания

3. Описать методику проверки свечей зажигания

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15

«Изучение технологии работ по определению технического состояния системы зажигания при помощи мотор-тестера и по проверке и регулировке момента опережения зажигания»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика  технического состояния электрооборудования автомобиля»

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования электрооборудования автомобиля 3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования электрооборудования автомобиля ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, мотор-тестер АМ-1, стробоскоп, двигатель.

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №15

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №15

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать устройство мотор-тестер АМ-1

2. Описать методику проверки системы зажигания мотор-тестером АМ-1

3. Описать методику проверки и регулировки момента опережения зажигания стробоскопом

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №16

«Изучение технологии работ по проверке и регулировке свободного хода сцепления и по проверке люфтов трансмиссии автомобиля»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика  агрегатов трансмиссии автомобиля

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования  и регулировке агрегатов трансмиссии автомобиля

3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования  и регулировке агрегатов трансмиссии автомобиля ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, автомобиль, линейка для проверки свободного хода сцепления, люфтомер-динамометр

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №16

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №16

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать устройство сцепления и коробок передач

2. Описать методику проверки и регулировки свободного хода сцепления

3. Описать методику проверки люфтов трансмиссии

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17

«Изучение технологии работ по проверке и регулировке редукторов ведущих мостов»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика  агрегатов трансмиссии автомобиля

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования  и регулировке агрегатов трансмиссии автомобиля

3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования  и регулировке агрегатов трансмиссии автомобиля ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, задний мост автомобиля, набор ключей

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №17

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №17

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать устройство редуктора заднего моста

2. Описать методику проверки и регулировки редуктора заднего моста

3. Описать отказы редуктора заднего моста

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №18

«Изучение технологии работ по проверке и регулировке люфтов в подшипниках ступиц колес и шкворнях  (шаровых опорах) поворотных цапф и по проверке балансировки колес»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика ходовой части автомобиля»

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования  и регулировке ходовой части автомобиля»

3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования  и регулировке ходовой части автомобиля»

ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, автомобиль, домкрат, балансировочный станок

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №18

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №18

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать методику проверки и регулировки люфтов в подшипниках ступиц колес.

2. Описать методику проверки люфтов в шкворнях  (шаровых опорах) поворотных цапф

3. Описать методику по проверке балансировки колес.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №19

«Изучение технологии работ по проверке и регулировке углов установки управляемых колес на стенде СКО-1»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика ходовой части автомобиля»

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования  и регулировке ходовой части автомобиля»

3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования  и регулировке ходовой части автомобиля»

ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, автомобиль, четырехстоечный подъемник, прибор СКО-1, набор инструмента

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №19

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №19

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать состав принадлежностей прибора СКО-1

2. Описать методику подготовки прибора СКО-1

3. Описать методику по проверке развал – схождения колес автомобиля

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №20

«Изучение технологии работ по проверке и регулировке углов установки управляемых колес на компьютерном стенде»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика ходовой части автомобиля»

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования  и регулировке ходовой части автомобиля»

3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования  и регулировке ходовой части автомобиля»

ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, автомобиль, четырехстоечный подъемник, компьютерный стенд по проверке развал – схождения колес автомобиля, набор инструмента

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №20

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №20

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать состав принадлежностей компьютерного стенда по проверке развал – схождения колес автомобиля

2. Описать методику подготовки компьютерного стенда по проверке развал – схождения колес автомобиля

3. Описать методику по проверке развал – схождения колес автомобиля

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №21

«Изучение технологии работ по проверке технического состояния рулевого управления»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика механизмов управления автомобиля»

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования  и регулировке механизмов управления автомобиля»

3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования  и регулировке механизмов управления автомобиля»

ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, автомобиль, прибор для проверки люфта рулевого управления, набор инструмента

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №21

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №21

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать составляющие люфта на рулевом колесе

2. Описать методику подготовки прибора для проверки люфта рулевого управления к работе

3. Описать методику по проверке суммарного люфта рулевого управления.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №22

Изучение технологии работ по проверке технического состояния тормозной системы»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика механизмов управления автомобиля»

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования  и регулировке механизмов управления автомобиля»

3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования  и регулировке механизмов управления автомобиля»

ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, автомобиль, электронный деселерометр, набор инструмента

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №22

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №22

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать устройство тормозной системы с гидравлическим приводом

2. Описать методику подготовки электронного деселерометра к работе

3. Описать методику по проверке замедления автомобиля.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

При правильном и полном выполнении  более чем ¾ отчета практических работ– оценка 5 баллов

При правильном и полном выполнении  от ½ до  ¾ отчета практических работ– оценка 4 балла

При правильном и полном выполнении  от 1/4  до ½ отчета практических работ– оценка 3 балла

Перечень контрольных и самостоятельных работ по пройденным темам :

Самостоятельная работа группы «ТО-62»
                                                  по предмету «ТО и ремонт автомобилей»  по темам:  1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Учащегося____________________ 
                                                                          1 Вариант
1.Понятия:надежность ,безотказность ,долговечность и ремонтопригодность в технике.
2. Причины изменения технического  состояния автомобиля: Что такое трение? Его виды,его классификация.
Что такое изнашивание? 
3.Виды «ТО» и их краткая характеристика; 
-Виды ремонта.
-Методы текущего ремонта.
-Методы организации производства «ТО и текущего ремонта транспорта»

Самостоятельная работа группы «ТО-62»
                                                  по предмету «ТО и ремонт автомобилей» по темам: 1.1, 1.2, 1.3,1.4.

Учащегося__________________ 
                                                                          2 Вариант
1.Понятия;исправное состояние, неисправность, работоспособное состояние, ремонт.
2.Классификация основных видов изнашивания и причины  их возникновения.
3.Виды диагностирования их обозначение и назначение . Что такое диагностические параметры? 
Что такое диагностические нормативы?

Контрольная работа группы «ТО-62»

по предмету «ТО и ремонт автомобилей»

по темам :  Технологическое оборудование.

Учащегося____________________ 
                                                                          2 Вариант
1. Общие сведения о технологическом оборудовании ,приспособлениях и инструменте.
2. Классификация и назначение подъемно-транспортного оборудования. 
3. Классификация инструмента для выполнения разборочно-сборочных работ.

Контрольная работа группы «ТО-62»

по предмету «ТО и ремонт автомобилей»

по темам :  Технологическое оборудование.

Учащегося____________________ 
                                                                          1 Вариант
1. Общие сведения о технологическом оборудовании ,приспособлениях и инструменте.
2. Классификация и назначение подъемно-транспортного оборудования. 
3. Классификация инструмента для выполнения разборочно-сборочных работ.

Контрольная работа группы «ТО-62»

по предмету «ТО и ремонт автомобилей»

по темам :  2.6  Диагностическое оборудование.

Учащегося____________________ 
                                                                          1 Вариант
1. Система технического диагностирования и её разновидности.
2. Диагностические параметры. 
3. Виды и периодичность диагностирования транспортных средств.

4.Средства для диагностирования системы питания двигателя.

5.Средства для компьютерной диагностики двигателя.

6.Средства для диагностирования ходовой части автомобиля.

Контрольная работа группы «ТО-62»

по предмету «ТО и ремонт автомобилей»

по темам :  2.6 Диагностическое оборудование.

Учащегося____________________ 
                                                                          2 Вариант
1. Понятие технического диагностирования. Задачи технической диагностики. 
2. Диагностические нормативы.  
3. Классификация средств диагностирования и их назначение.

4.Средства диагностирования КШМ и ГРМ.

5.Средства для диагностирования электрооборудования автомобиля.

6. Средства для диагностирования кузова автомобиля.

Вопросы.

- Объяснить назначение и устройство вакуумметра и технологию работы по разряжения во впускном трубопроводе двигателя.

- Объяснить назначение и устройство динамометрического ключа и технологию работы протяжке гаек головки цилиндров двигателя.

- Объяснить технологию работы по проверке тепловых зазоров ГРМ двигателя.

- Объяснить технологию работы по дефектации гильзы цилиндра двигателя.

- Объяснить технологию работы по дефектации коленчатого вала двигателя.

- Объяснить технологию работы по дефектации поршней двигателя.

- Объяснить технологию работы по дефектации распределительного вала двигателя.

- Объяснить технологию работы по дефектации шатуна двигателя.

- Объяснить технологию работ по диагностике системы охлаждения двигателя.

- Объяснить технологию работ по диагностике системы смазки двигателя.

- Объяснить технологию работы по диагностированию топливного насоса карбюраторного двигателя.

- Объяснить технологию работы по тестированию инжекторов.

- Объяснить технологию работы по определения технического состояния приборов системы питания инжекторного двигателя при помощи автосканера

- Объяснить технологию работы по диагностированию и регулировке форсунок типа ЯМЗ.

- Объяснить технологию работы по диагностированию и регулировке форсунок типа КАМАЗ.

- Объяснить технологию работы по диагностированию и регулировке ТНВД типа ЯМЗ.

- Объяснить назначение и устройство мотор – тестера АМ-1 и технологию работы по диагностированию  системы зажигания двигателя.

- Объяснить технологию работы по проверке технического состояния аккумуляторной батареи

- Объяснить технологию работы по проверке технического состояния генераторов

- Объяснить технологию работы по проверке технического состояния электрических стартеров

- Объяснить технологию работы по проверке технического состояния свечей зажигания

- Объяснить технологию работы по диагностированию и регулировке сцепления автомобиля.

- Объяснить технологию работы по диагностированию коробки передач автомобиля.

- Объяснить технологию работы по проверке люфта агрегатов трансмиссии

- Объяснить технологию работы по проверке люфта рулевого управления автомобиля.

- Объяснить технологию работы по проверке замедления автомобиля при помощи деселерометра.

- Объяснить технологию работы по проверке развал – схождения колес автомобиля при помощи тест-системы СКО-1.

- Объяснить технологию работы по проверке и регулировке фар автомобиля.

- Объяснить технологию работы по проверке развал – схождения колес автомобиля при помощи компьютерного стенда.

- Объяснить технологию работы по проверке токсичности отработавших газов бензинового двигателя

- Объяснить технологию работы по проверке токсичности отработавших газов дизельного двигателя

Текущий контроль успеваемости

Устный опрос на выявление знаний по видам технологического оборудования для ТО и ремонта автомобильного транспорта

Вопросы к устному опросу:

- Какое оборудование для мойки автомобилей Вы знаете?

- Какое оборудование для выполнения осмотровых работ снизу и сбоку автомобилей Вы знаете?

- Какое оборудование для подъема и перемещения узлов и агрегатов Вы знаете?

- Какое оборудование для выполнения смазочных работ Вы знаете?

- Какое оборудование для выполнения заправочных работ Вы знаете?

- Какое оборудование для выполнения разборочно-сборочных работ Вы знаете?

- Какое диагностическое оборудование Вы знаете?

- Какое оборудование Вы подберете для организации работ:

- электротехнического цеха;

- участка текущего ремонта;

- зоны ТО-1;

- зоны ТО-2;

- агрегатного участка;

- цеха по ремонту двигателей;

- шиноремонтного участка;

- участка по ремонту топливной аппаратуры;

- зоны УМР?

- Какие приборы, узлы или агрегаты ремонтируются в:

- электротехническом цеху;

- участке текущего ремонта;

- агрегатном участке;

- цеху по ремонту двигателей;

- шиноремонтном участке;

- участке по ремонту топливной аппаратуры?

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК УСТНОГО ОПРОСА НА ВЫЯВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ВИДАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТО И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Опрашиваемому студенту  задается три вопроса

При правильном и полном ответе на три вопроса – оценка 5 баллов

При правильном, но неполном ответе на три вопроса или при правильном и полном ответе на два вопроса – оценка 4 балла

При правильном, но неполном ответе на два вопроса или при правильном и полном ответе на один вопрос – оценка 3 балла

При неправильном ответе на один вопрос – оценка 2 балла

Устный опрос по теме 1.2 «Общие сведения о технологическом оборудовании, приспособлениях и инструментах»

Вопросы к устному опросу:

- Что такое технологическое или диагностическое оборудование?

- Назовите участок, на котором ремонтируют:

-генераторы;

- стартеры;

- коробки передач;

- передний мост;

- распределитель зажигания;

- компрессор;

- двигатель?

- Что такое сборочная единица?

- Что такое деталь?

- Что такое комплект?

- Что такое узел?

- Что такое агрегат?

- Что такое потребительское свойство?

- Что такое эксплуатационные свойства?

- Что такое показатель?

- Что такое техническая характеристика?

- Что входит в техническую характеристику?

- Что такое надежность?

- В каких состояниях может быть изделие?

- Что такое отказ?

- Что такое неисправность?

- Дайте классификацию отказам.

- Перечислите свойства надежности.

- Назовите причины отказов

- Назовите виды технологического оборудования.

- Назовите виды диагностического оборудования.

- Какое технологическое оборудование относится:

- к первой группе;

- ко второй группе;

- к третьей группе;

- к четвертой группе?

- Назовите назначение «Положения о техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования»

- Что такое «Положении о техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования»?

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК УСТНОГО ОПРОСА ПО ТЕМЕ 1.2 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ И ИНСТРУМЕНТАХ»

Опрашиваему студенту  задается три вопроса

При правильном и полном ответе на три вопроса – оценка 5 баллов

При правильном, но неполном ответе на три вопроса или при правильном и полном ответе на два вопроса – оценка 4 балла

При правильном, но неполном ответе на два вопроса или при правильном и полном ответе на один вопрос – оценка 3 балла

При неправильном ответе на один вопрос – оценка 2 балла

# Text boxes

1

2

3

4

5

6

7