Государственное профессиональное образовательное учреждение

Тульской области

«Тульский государственный технологический колледж»

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

(контрольно-измерительные материалы)

#### ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ УП.02 (ДЕМОНТАЖНО – МОНТАЖНАЯ)  ДИСЦИПЛИНЫ « ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» ПО ПМ 02.01.

профессии СПО 23.02.04 « Техник, старший техник»

Паспорт

фонда оценочных средств

по УП.02. (ДЕМОНТАЖНО – МОНТАЖНАЯ)   «ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины* | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вводное занятие | ПК1 – ПК4 | Ознакомление с мастерской, инструментами. Техника безопасности. |
|  | Тема 1. Разборка и сборка автотракторного двигателя | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 1 |
|  | Тема 2. Разборка – сборка составляющих КШМ | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 2 |
|  | Тема 3. Разборка – сборка составляющих механизма газораспределения | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 3 |
|  | Тема 4. Разборка – сборка составляющих систем охлаждения и смазки | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 4 |
|  | Тема 5. Разборка – сборка составляющих системы питания бензиновых двигателей | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 5 |
|  | Тема 6. Разборка – сборка составляющих системы питания дизельных двигателей | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 6 |
|  | Тема 7. Разборка – сборка составляющих систем зажигания | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 7 |
|  | Тема 8. Разборка – сборка стартеров, пусковых двигателей | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 8 |
|  | Тема 9. Разборка – сборка составляющих сцепления | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 9 |
|  | Тема 10. Разборка – сборка коробок передач и раздаточных коробок | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 10 |
|  | Тема11. Разборка – сборка карданной передачи | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 11 |
|  | Тема12. Разборка – сборка ведущего моста | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 12 |
|  | Тема 13. Разборка – сборка составляющих несущей части и подвески автомобиля и трактора | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 13 |
|  | Тема 14. Разборка – сборка составляющих тормозных систем с гидравлическим приводом | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 14 |
|  | Тема 15. Разборка – сборка составляющих тормозных систем с пневматическим приводом | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 15 |
|  | Тема 16. Разборка – сборка генераторов, контрольно – измерительных приборов, приборов системы освещения и сигнализации | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 16 |
|  | Тема 17. Разборка – сборка заднего моста и механизма управления гусеничных трактора | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 17 |
|  | Промежуточная аттестация – диф.зачет |  | Перечень вопросов для проведения диф. зачета |

Практическая работа №1

«Разборка и сборка автотракторного двигателя»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки и сборки автотракторного двигателя.

2. Приобрести навыки по разборки и сборки автотракторного двигателя.

Задание:

1. Разборка  автотракторного двигателя на составляющие, узлы в соответствии с операционными картами.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Бензиновый и дизельный двигатель;

2. Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства автотракторного двигателя внутреннего сгорания.

2. Оборудование и оснастка для разборки и сборки автотракторного двигателя.

3. Правила использования стендов, съемников, специального инструмента и подъемно-транспортных механизмов.

4. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку и сборку автотракторного двигателя.

5. Правила техники безопасности при снятии, транспортировке, разборке, сборке и установке двигателей на автомобиль и трактор.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

«Разборка – сборка составляющих КШМ»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки составляющих КШМ.

2. Приобрести навыки по разборки – сборки составляющих КШМ.

Задание:

1. Выполнение разборочных и сборочных работ шатунно – поршневой группы.

2. Выполнение выпрессовки – запрессовки гильз блока цилиндров.

3. Выполнение выпрессовки – запрессовки шестерни (звездочки) и подшипника коленчатого вала.

4. Снятие и установка маховика коленчатого вала.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Двигатель бензиновый, дизельный;

2. Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы кривошипно – шатунного механизма.

2. Ознакомление с основными неисправностями деталей кривошипно – шатунного механизма.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки и сборки шатунно – поршневой группы, для выпрессовки – запрессовки гильз блока цилиндров.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку - сборку шатунно – поршневой группы, для выпрессовки – запрессовки гильз блока цилиндров.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

«Разборка – сборка составляющих механизма газораспределения»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки составляющих механизма газораспределения.

2.Преобрести навыки по разборки – сборки составляющих механизма газораспределения

Задание:

1. Выполнение разборки - сборки головки блока цилиндров двигателя ЗИЛ-130.

2. Выполнение разборки - сборки головки блока цилиндров двигателя ЯМЗ -236.

3. Выполнение разборки - сборки головки блока цилиндров двигателя КАМАЗ-740.

4. Снятие распределительного вала с блока цилиндров, выпрессовка – запрессовка шестерни (звездочки) распределительного вала.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Двигатель бензиновый, дизельный;

2. Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы механизма газораспределения.

2. Ознакомление с основными неисправностями деталей механизма газораспределения.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки - сборки головки блока цилиндров, выпрессовки – запрессовки шестерни (звездочки) распределительного вала.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку - сборку головки блока цилиндров, выпрессовку – запрессовку шестерни (звездочки) распределительного вала, на проверку и регулировку тепловых зазоров газораспределительного механизма.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

«Разборка – сборка составляющих систем охлаждения и смазки»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1.Изучить методику разборки – сборки составляющих систем охлаждения и смазки.

2.Приобрести навыки по разборки – сборки составляющих  систем охлаждения и смазки.

Задание:

1. Выполнение разборки - сборки жидкостного насоса.

2. Выполнение разборки - сборки масляного насоса.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Насосы ЗИЛ-130, ЗМЗ-402, КАМАЗ-740;

2. Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы систем охлаждения и смазки.

2. Ознакомление с основными неисправностями приборов систем охлаждения и смазки.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для  разборки – сборки жидкостного насоса и масляного насоса.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку жидкостного насоса, масляного насоса.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

«Разборка – сборка составляющих системы питания бензиновых двигателей»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки составляющих системы питания бензиновых двигателей.

2. Приобрести навыки разборки – сборки составляющих системы питания бензиновых двигателей

Задание:

1. Выполнение снятия – установки топливного  насоса, карбюратора, фильтров очистки топлива, воздушного фильтра на двигателе.

2. Выполнение разборки - сборки топливного насоса.

3. Выполнение разборки - сборки карбюратора.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Бензонасос, бензобак, карбюратор ВАЗ-2101, ЗИЛ-130, ГАЗ-53;

2. Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы системы питания бензиновых двигателей.

2. Ознакомление с основными неисправностями приборов системы питания бензиновых двигателей.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия –установки топливного  насоса, карбюратора, фильтров очистки топлива, воздушного фильтра на двигателе,  для разборки – сборки топливного  насоса, карбюратора.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие –установку топливного  насоса, карбюратора, фильтров очистки топлива, воздушного фильтра на двигателе,  на разборку – сборку топливного насоса, карбюратора.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

«Разборка – сборка составляющих системы питания дизельных двигателей»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику проверки технического состояния стартеров.

2. Приобрести навыки по разборки – сборки составляющих системы питания дизельных двигателей

Задание:

1. Выполнение разборки - сборки форсунок.

2. Выполнение разборки - сборки топливоподкачивающих насосов

3. Выполнение разборки - сборки ТНВД.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Топливный бак, ТННД, ТНВД, форсунки, фильтр очистки топлива;

2.Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы системы питания дизельных двигателей.

2. Ознакомление с основными неисправностями приборов системы питания дизельных двигателей.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки форсунок, топливоподкачивающих насосов, ТНВД.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку форсунок, топливоподкачивающих насосов, ТНВД.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7

«Разборка – сборка составляющих систем зажигания»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1.Изучить методику разборки – сборки составляющих систем зажигания

2.Приобрести навыки по разборки – сборки составляющих систем зажигания

Задание:

1. Выполнение разборки - сборки прерывателей – распределителей контактной системы зажигания.

2. Выполнение разборки - сборки распределителей с индуктивным датчиком.

3. Выполнение разборки - сборки распределителей с датчиком Холла.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Прерыватель-распределитель ГАЗ-53, ВАЗ-2101, катушки зажигания, высоковольтные провода;

2.Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы систем зажигания.

2. Ознакомление с основными неисправностями приборов систем зажигания.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки прерывателей – распределителей, распределителей.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку прерывателей – распределителей, распределителей.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8

«Разборка – сборка стартеров, пусковых двигателей»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1.Изучить методику разборки – сборки стартеров, пусковых двигателей. 2.Приобрести навыки по разборки – сборки стартеров, пусковых

двигателей.

Задание:

1. Выполнение разборки – сборки стартеров.

2. Выполнение разборки - сборки пусковых двигателей.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Стартер МАЗ, ЗИЛ-130, КАМАЗ-740, ГАЗ-53;

2.Инструменты

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы стартеров, пусковых двигателей.

2. Ознакомление с основными неисправностями стартеров, пусковых двигателей.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для  разборки – сборки стартеров, пусковых двигателей.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

## 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку стартеров, пусковых двигателей.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9

«Разборка – сборка составляющих сцепления»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки составляющих сцепления.

2. Приобрести навыки по разборки – сборки составляющих сцепления. Задание:

1. Выполнение снятия – установки корзины и ведомого диска сцепления.

2. Выполнение разборки - сборки корзины сцепления.

3. Выполнение разборки - сборки главного и рабочего цилиндров сцепления.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Маховик ГАЗ-53, корзина сцепления ГАЗ-53, ведомый диск Газ-53, выжимной подшибник, вилка выключения сцепления, рабочий цилиндр сцепления, главный цилиндр сцепления, педальный узел;

2.Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы сцепления автомобиля.

2. Ознакомление с основными неисправностями сцепления автомобиля.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для  снятия – установки корзины и ведомого диска сцепления, для разборки – сборки корзины сцепления, главного и рабочего цилиндров сцепления.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

## 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку корзины и ведомого диска сцепления, на разборку – сборку корзины сцепления, главного и рабочего цилиндров сцепления.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10

«Разборка – сборка коробок передач и раздаточных коробок»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки коробок передач и раздаточных коробок

2. Приобрести навыки по разборки – сборки коробок передач и раздаточных коробок

Задание:

1. Выполнение разборки - сборки коробки передач автомобиля.

2. Выполнение разборки - сборки коробки передач трактора.

3. Выполнение разборки - сборки раздаточных коробок автомобиля.

4. Выполнение разборки - сборки раздаточных коробок трактора.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.КПП ЗИЛ,КПП УРАЛ,КАПП КАМАЗ, раздаточная коробка УРАЛ;

2.Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы коробок передач и раздаточных коробок автомобиля и трактора.

2. Ознакомление с основными неисправностями коробок передач и раздаточных коробок автомобиля и трактора

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки коробок передач и раздаточных коробок автомобиля и трактора.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

## 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку коробок и раздаточных коробок передач автомобиля и трактора.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11

«Разборка – сборка карданной передачи»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки карданной передачи

2. Приобрести навыки по разборки – сборки карданной передачи

Задание:

1. Выполнение разборки - сборки карданных передач.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Кардан УАЗ, приспособления для разборки и сборки;

2.Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы карданной передачи.

2. Ознакомление с основными неисправностями карданных передач.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки карданных передач.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

## 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку коробок переда.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12

«Разборка – сборка ведущего моста»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки ведущего моста

2. Приобрести навыки по разборки – сборки ведущего моста

Задание:

1. Выполнение разборки - сборки ведущего моста автомобиля.

2. Выполнение разборки - сборки ведущего моста трактора.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Мост ВАЗ-2101, УАЗ, ЗИЛ-131, ГАЗ-66;

2. Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы ведущего моста автомобиля и трактора.

2. Ознакомление с основными неисправностями ведущего моста автомобиля и трактора.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки ведущего моста автомобиля и трактора.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

## 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку ведущего моста автомобиля и трактора.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13

«Разборка – сборка составляющих несущей части и подвески автомобиля и трактора»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки составляющих несущей части и подвески автомобиля и трактора

2. Приобрести навыки по разборки – сборки составляющих несущей части и подвески автомобиля и трактора

Задание:

1. Выполнение разборки - сборки рулевого редуктора.

2. Выполнение разборки - сборки рулевых тяг.

3. Выполнение разборки - сборки гидроусилителя рулевого управления.

4. Выполнение разборки - сборки насоса гидроусилителя рулевого управления.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.ЗИЛ-130, передний мост ГАЗ-53, ГАЗ-66;

2.Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы рулевого управления автомобиля и трактора.

2. Ознакомление с основными неисправностями рулевого управления автомобиля трактора.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки рулевого редуктора, рулевых тяг, гидроусилителя, насоса гидроусилителя рулевого управления.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

## 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку рулевого редуктора, рулевых тяг, гидроусилителя, насоса гидроусилителя рулевого управления.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14

«Разборка – сборка составляющих тормозных систем с гидравлическим приводом»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки составляющих тормозных систем с гидравлическим приводом.

2. Приобрести навыки по разборки – сборки составляющих тормозных систем с гидравлическим приводом.

Задание:

1. Выполнение снятия – установки главного и рабочего тормозных цилиндров.

2. Выполнение снятия – установки гидровакуумного усилителя.

3. Выполнение разборки - сборки главного и рабочего тормозных цилиндров.

4. Выполнение разборки - сборки гидровакуумного усилителя.

5. Выполнение разборки - сборки тормозных механизмов автомобиля.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.  рабочего тормозных цилиндров, главные тормозные цилиндры, педальный узел;

2 Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы тормозных систем автомобиля с гидроприводом.

2. Ознакомление с основными неисправностями тормозных систем автомобиля с гидроприводом.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки главного и рабочего тормозных цилиндров, гидровакуумного усилителя,  для разборки – сборки главного и рабочего тормозных цилиндров, гидровакуумного усилителя, тормозных механизмов автомобиля.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

## 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку главного и рабочего тормозных цилиндров, гидровакуумного усилителя,  на разборку – сборку главного и рабочего тормозных цилиндров, гидровакуумного усилителя, тормозных механизмов автомобиля.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15

«Разборка – сборка составляющих тормозных систем с пневматическим приводом»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику Разборка – сборка составляющих тормозных систем с пневматическим приводом

2. Приобрести навыки по Разборка – сборка составляющих тормозных систем с пневматическим приводом

Задание:

1. Выполнение разборки - сборки компрессора.

2. Выполнение разборки - сборки тормозного крана.

3. Выполнение разборки - сборки тормозных камер,

4. Выполнение разборки - сборки регулятора давления.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Рабочие тормозные цилиндры, главные тормозные цилиндры, педальный узел, компрессор, фильтр-осушитель, энергоаккумулятор;

2. Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы тормозных систем автомобиля с пневмоприводом.

2. Ознакомление с основными неисправностями тормозных систем автомобиля с пневмоприводом.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки компрессора, тормозных камер, тормозного крана, регулятора давления.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

## 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку компрессора, тормозного крана, тормозных камер, регулятора давления.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №16

«Разборка – сборка генераторов, контрольно – измерительных приборов, приборов системы освещения и сигнализации»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки контрольно – измерительных приборов, приборов системы освещения и сигнализации.

2. Приобрести навыки по разборки – сборки контрольно – измерительных приборов, приборов системы освещения и сигнализации.

Задание:

1. Выполнение разборки - сборки генераторов с бортовой сетью 12 Вольт.

2. Выполнение разборки - сборки генераторов с бортовой сетью 24 Вольта.

3. Выполнение разборки - сборки подфарников, фар, задних фонарей автомобиля.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Панель приборов ЗИЛ-130, ГАЗ-35, ВАЗ-2105, фары ЗИЛ-130;

2.Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы генераторов, контрольно – измерительных приборов, приборов системы освещения и сигнализации.

2. Ознакомление с основными неисправностями приборов генераторов, контрольно – измерительных приборов, приборов системы освещения и сигнализации.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки генераторов, подфарников, фар, задних фонарей.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

## 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку генераторов

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17

«Разборка – сборка заднего моста и механизма управления гусеничных трактора»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки заднего моста и механизма управления гусеничных трактора.

2. Приобрести навыки по разборки – сборки заднего моста и механизма управления гусеничных трактора.

Задание:

1. Выполнение разборки - сборки заднего моста и механизма управления гусеничных трактора.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Мост ВАЗ-2101, УАЗ, ЗИЛ-131, ГАЗ-66;

2 Инструменты..

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы заднего моста и механизма управления гусеничных трактора.

2. Ознакомление с основными неисправностями заднего моста и механизма управления гусеничных трактора.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки заднего моста и механизма управления гусеничных трактора.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку заднего моста и механизма управления гусеничных трактора.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

При правильном и полном выполнении  более чем ¾ отчета практических работ– оценка 5 баллов.

При правильном и полном выполнении  от ½ до  ¾ отчета практических работ– оценка 4 балла.

При правильном и полном выполнении  от 1/4  до ½ отчета практических работ– оценка 3 балла.

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

#### Перечень вопросов для подготовки к диф.зачету по дисциплине

#### « ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»

#### ПО ПМ 02.01.

профессии СПО 23.02.04 « Техник, старший техник»

Рассмотрено на заседании ЦМК укрупненной группы 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (направление – автомобильный транспорт). Протокол № 1 от «28» августа 2017г.

- Ознакомление с программой практики.

- Инструктаж по технике безопасности, его оформление.

- Значение демонтажно-монтажной практики в общем  комплексе работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

- Ознакомление с оборудованием и оснасткой лабораторий и мастерских по демонтажно – монтажной практике.

- Повторение общего устройства автотракторного двигателя внутреннего сгорания.

- Оборудование и оснастка для разборки и сборки автотракторного двигателя.

- Правила использования стендов, съемников, специального инструмента и подъемно-транспортных механизмов.

- Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку и сборку автотракторного двигателя.

- Правила техники безопасности при снятии, транспортировке, разборке, сборке и установке двигателей на автомобиль и трактор.

- Повторение общего устройства и работы кривошипно – шатунного механизма.

- Ознакомление с основными неисправностями деталей кривошипно – шатунного механизма

- Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки и сборки шатунно – поршневой группы, для выпрессовки – запрессовки гильз блока цилиндров.

- Правила использования приспособлений и специального инструмента.

- Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку - сборку шатунно – поршневой группы, для выпрессовки – запрессовки гильз блока цилиндров.

- Повторение общего устройства и работы механизма газораспределения.

- Ознакомление с основными неисправностями деталей механизма газораспределения.

- Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки - сборки головки блока цилиндров, выпрессовки – запрессовки шестерни (звездочки) распределительного вала.

- Правила использования приспособлений и специального инструмента.

- Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку - сборку головки блока цилиндров, выпрессовку – запрессовку шестерни (звездочки) распределительного вала, на проверку и регулировку тепловых зазоров газораспределительного механизма.

- Повторение общего устройства и работы систем охлаждения и смазки.

- Ознакомление с основными неисправностями приборов систем охлаждения и смазки.

- Приспособления, инструмент  и оснастка для  разборки – сборки жидкостного насоса и масляного насоса.

- Правила использования приспособлений и специального инструмента.

- Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку жидкостного насоса, масляного насоса.

- Повторение общего устройства и работы системы питания бензиновых двигателей.

- Ознакомление с основными неисправностями приборов системы питания бензиновых двигателей.

- Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия –установки топливного  насоса, карбюратора, фильтров очистки топлива, воздушного фильтра на двигателе,  для разборки – сборки топливного  насоса, карбюратора.

- Правила использования приспособлений и специального инструмента.

- Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие –установку топливного  насоса, карбюратора, фильтров очистки топлива, воздушного фильтра на двигателе,  на разборку – сборку топливного насоса, карбюратора.

- Повторение общего устройства и работы системы питания дизельных двигателей.

- Ознакомление с основными неисправностями приборов системы питания дизельных двигателей.

- Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки форсунок, топливоподкачивающих насосов, ТНВД.

- Правила использования приспособлений и специального инструмента.

- Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку форсунок, топливоподкачивающих насосов, ТНВД.

- Повторение общего устройства и работы систем зажигания.

- Ознакомление с основными неисправностями приборов систем зажигания.

- Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки прерывателей – распределителей, распределителей.

- Правила использования приспособлений и специального инструмента.

- Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку прерывателей – распределителей, распределителей.

- Повторение общего устройства и работы стартеров, пусковых двигателей.

- Ознакомление с основными неисправностями стартеров, пусковых двигателей.

- Приспособления, инструмент  и оснастка для  разборки – сборки стартеров, пусковых двигателей

- Правила использования приспособлений и специального инструмента.

- Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку стартеров, пусковых двигателей

- Повторение общего устройства и работы сцепления автомобиля

- Ознакомление с основными неисправностями сцепления автомобиля.

- Приспособления, инструмент  и оснастка для  снятия – установки корзины и ведомого диска сцепления, для разборки – сборки корзины сцепления, главного и рабочего цилиндров сцепления.

- Правила использования приспособлений и специального инструмента.

- Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку корзины и ведомого диска сцепления, на разборку – сборку корзины сцепления, главного и рабочего цилиндров сцепления.

- Повторение общего устройства и работы коробок передач и раздаточных коробок автомобиля и трактора.

- Ознакомление с основными неисправностями коробок передач и раздаточных коробок автомобиля и трактора

- Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки коробок передач и раздаточных коробок автомобиля и трактора.

- Правила использования приспособлений и специального инструмента.

- Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку коробок и раздаточных коробок передач автомобиля и трактора.

- Повторение общего устройства и работы карданной передачи.

- Ознакомление с основными неисправностями карданных передач.

- Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки карданных передач.

- Правила использования приспособлений и специального инструмента.

- Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку коробок переда.

- Повторение общего устройства и работы ведущего моста автомобиля и трактора.

- Ознакомление с основными неисправностями ведущего моста автомобиля и трактора.

- Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки ведущего моста автомобиля и трактора.

- Правила использования приспособлений и специального инструмента.

- Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку ведущего моста автомобиля и трактора.

- Повторение общего устройства и работы рулевого управления автомобиля и трактора.

- Ознакомление с основными неисправностями рулевого управления автомобиля трактора.

- Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки рулевого редуктора, рулевых тяг, гидроусилителя, насоса гидроусилителя рулевого управления.

- Правила использования приспособлений и специального инструмента.

- Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку рулевого редуктора, рулевых тяг, гидроусилителя, насоса гидроусилителя рулевого управления.

- Повторение общего устройства и работы тормозных систем автомобиля с гидроприводом.

- Ознакомление с основными неисправностями тормозных систем автомобиля с гидроприводом.

- Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки главного и рабочего тормозных цилиндров, гидровакуумного усилителя,  для разборки – сборки главного и рабочего тормозных цилиндров, гидровакуумного усилителя, тормозных механизмов автомобиля.

- Правила использования приспособлений и специального инструмента.

- Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку главного и рабочего тормозных цилиндров, гидровакуумного усилителя,  на разборку – сборку главного и рабочего тормозных цилиндров, гидровакуумного усилителя, тормозных механизмов автомобиля.

- Повторение общего устройства и работы тормозных систем автомобиля с пневмоприводом.

- Ознакомление с основными неисправностями тормозных систем автомобиля с пневмоприводом.

- Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки компрессора, тормозных камер, тормозного крана, регулятора давления.

- Правила использования приспособлений и специального инструмента.

- Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку компрессора, тормозного крана, тормозных камер, регулятора давления,

- Повторение общего устройства и работы генераторов, контрольно – измерительных приборов, приборов системы освещения и сигнализации.

- Ознакомление с основными неисправностями приборов генераторов, контрольно – измерительных приборов, приборов системы освещения и сигнализации.

- Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки генераторов, подфарников, фар, задних фонарей.

- Правила использования приспособлений и специального инструмента.

- Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку генераторов

- Повторение общего устройства и работы заднего моста и механизма управления гусеничных трактора.

- Ознакомление с основными неисправностями заднего моста и механизма управления гусеничных трактора.

- Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки заднего моста и механизма управления гусеничных трактора.

- Правила использования приспособлений и специального инструмента.

- Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку заднего моста и механизма управления гусеничных трактора.

Составил: П.Ю.Егоров (преподаватель)

# Text boxes

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора по УР

Пеняшкин Д.А. (___________________)

«___» ___________ 2017г