Государственное профессиональное образовательное учреждение

Тульской области «Тульский государственный технологический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ УП.01 (ДЕМОНТАЖНО – МОНТАЖНАЯ)  ДИСЦИПЛИНЫ «УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ» ПО ПМ 01.01

Тула – 2020 год

Рабочая программа учебной практике УП.01 (демонтажно – монтажная)  дисциплины «Устройство автомобилей» по ПМ 01.01 разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки)

Организация-разработчик: государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области (ГПОУ  ТО) «Тульский государственный технологический колледж»

Разработал: Егоров П.Ю.,  заведующий учебной лабораторией государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области (ГПОУ ТО) «Тульский государственный технологический колледж»

Рассмотрено заседании цикловой методической комиссии укрупненной группы 23.00.00.Техника и технология наземного транспорта (направление – автомобильный транспорт).

Протокол №  от «                       »  2020г.

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ учебной практике УП.01 | 4 |
| СТРУКТУРА и содержание учебной практике УП.01 | 6 |
| условия реализации учебной практике УП.01 | 17 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной практике УП.01 | 24 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ УП.01 (ДЕМОНТАЖНО – МОНТАЖНАЯ)  ДИСЦИПЛИНЫ «УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ» ПО ПМ 01.01

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практике УП.01 (демонтажно – монтажная)  дисциплины «Устройство автомобилей» по ПМ 01.01 является частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в состав профессионального модуля ПМ 01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Способствовать формированию у обучающихся технического мышления, умения применять полученные знания в

производственных условиях:

- освоение знаний по профессиональным видам деятельности через теоретические понятия, которые основаны на технических знаниях по  устройству и основам теории подвижного состава автомобильного транспорта; базовым схемам включения элементов электрооборудования; свойствам и показателям качества автомобильных эксплуатационных материалов; правилам оформления технической и отчетной документации; классификации, основным характеристикам и техническим параметрам автомобильного транспорта; методам оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; основным положениям действующей нормативной документации; основам организации деятельности предприятия и управление им; правилам и нормам охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты;

- овладение умениями, навыками разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; технического контроля эксплуатируемого транспорта; осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта автотранспорта; осуществлять технический контроль автотранспорта; оценивать эффективность производственной деятельности; осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний, умений и навыков при изучении профессионального модуля с использованием различных источников информации и современных информационных технологий;

- воспитание профессиональных компетенций, высокого профессионального мастерства, самостоятельности, контроля и самоконтроля при выполнении работы;

-  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач, умения их решать, предвидеть их возможный результат, нести ответственность за принимаемые решения и результаты своей деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- произвести снятие и установку агрегатов автомобиля, произвести разборку – сборку двигателей и агрегатов автомобиля;

- работать со справочной и технической литературой;

- определять неисправности автомобиля и его составляющих и причины их возникновения;

- производить подготовку диагностических приборов к работе;

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач;

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта;

- технологию работ по проведению работ по разборке - сборке систем и механизмов двигателя и агрегатов автомобиля;

- правила оформления технической и отчетной документации;

- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта;

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;

- основные положения действующей нормативной документации;

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт:

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;

- технического контроля эксплуатируемого транспорта

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной практики УП 01:

максимальной учебной нагрузки обучающегося    180 часов, в том числе:

- 4 семестр 2 курс - 108 часов;

- 5 семестр 3 курс   - 72 часа.

# 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01 (ДЕМОНТАЖНО – МОНТАЖНАЯ)  ДИСЦИПЛИНЫ «УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ» ПО ПМ 01.01

# 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 180 |
| 4 семестр 2 курс | 108 |
| 5 семестр 3 курс | 72 |

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ УП.01 (ДЕМОНТАЖНО – МОНТАЖНАЯ)  ДИСЦИПЛИНЫ «УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ» ПО ПМ 01.01

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Вводное занятие | Содержание | 2 (0+2) |  |
|  |  | 1. Ознакомление с программой практики. 2. Инструктаж по технике безопасности, его оформление. 3. Значение демонтажно-монтажной практики в общем комплексе работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 4. Ознакомление с оборудованием и оснасткой лабораторий и мастерских по демонтажно – монтажной практике. | 2 | 3 |
| Тема 2. Разборка и сборка бензинового двигателя |  | Содержание | 4 (0+4) |  |
|  | 1 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства бензинового двигателя внутреннего сгорания. 2. Оборудование и оснастка для разборки и сборки бензинового двигателя. 3. Правила использования стендов, съемников, специального инструмента и подъемно-транспортных механизмов. 4. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку и сборку бензинового двигателя. 5. Правила техники безопасности при снятии, транспортировке, разборке, сборке и установке двигателей на автомобиль. | 4 | 3 |
|  |  | Виды работ по практике. 1. Разборка - сборка бензинового двигателя на составляющие, узлы в соответствии с операционными картами. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
|  | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 2 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства бензинового двигателя внутреннего сгорания. 2. Оборудование и оснастка для разборки и сборки бензинового двигателя. 3. Правила использования стендов, съемников, специального инструмента и подъемно-транспортных механизмов. 4. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку и сборку бензинового двигателя. 5. Правила техники безопасности при снятии, транспортировке, разборке, сборке и установке двигателей на автомобиль. | 6 | 3 |
|  |  | Виды работ по практике. 1. Разборка - сборка бензинового двигателя на составляющие, узлы в соответствии с операционными картами. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
| Тема 3. Разборка и сборка дизельного двигателя | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 3 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства дизельного двигателя внутреннего сгорания. 2. Оборудование и оснастка для разборки и сборки двигателя. 3. Правила использования стендов, съемников, специального инструмента и подъемно-транспортных механизмов. 4. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку и сборку дизельного двигателя. 5. Правила техники безопасности при снятии, транспортировке, разборке, сборке и установке двигателей на автомобиль. | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Разборка дизельного двигателя на составляющие, узлы в соответствии с операционными картами. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
| Тема 4. Разборка – сборка составляющих КШМ | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 4 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства и работы кривошипно – шатунного механизма. 2. Ознакомление с основными неисправностями деталей кривошипно – шатунного механизма. 3. Приспособления, инструмент и оснастка для разборки и сборки шатунно – поршневой группы, для выпрессовки – запрессовки гильз блока цилиндров. 4. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку - сборку шатунно – поршневой группы, для выпрессовки – запрессовки гильз блока цилиндров. | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение разборочных и сборочных работ шатунно – поршневой группы. |  |  |
|  |  | 2. Выполнение выпрессовки – запрессовки гильз блока цилиндров. |  |  |
|  |  | 3. Выполнение выпрессовки – запрессовки шестерни (звездочки) и подшипника коленчатого вала. 4. Снятие и установка маховика коленчатого вала. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
| Тема 5. Разборка – сборка составляющих механизма газораспределения | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 5 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства и работы механизма газораспределения. 2. Ознакомление с основными неисправностями деталей механизма газораспределения. 3. Приспособления, инструмент и оснастка для разборки - сборки головки блока цилиндров, выпрессовки – запрессовки шестерни (звездочки) распределительного вала. 4. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку - сборку головки блока цилиндров, выпрессовку – запрессовку шестерни (звездочки) распределительного вала, на проверку и регулировку тепловых зазоров газораспределительного механизма. | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение разборки - сборки головки блока цилиндров двигателя ЗИЛ-130. |  |  |
|  |  | 2. Выполнение разборки - сборки головки блока цилиндров двигателя ЯМЗ -236. |  |  |
|  |  | 3. Выполнение разборки - сборки головки блока цилиндров двигателя КАМАЗ-740. |  |  |
|  |  | 4. Снятие распределительного вала с блока цилиндров, выпрессовка – запрессовка шестерни (звездочки) распределительного вала. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |

| Тема 6. Разборка – сборка составляющих системы охлаждения | Содержание | 6 (0+6) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства и работы системы охлаждения. 2. Ознакомление с основными неисправностями приборов системы охлаждения. 3. Приспособления, инструмент и оснастка для снятия –установки термостата на двигатель, разборки – сборки жидкостного насоса. 4. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку термостата на двигатель, на разборку – сборку жидкостного насоса. | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение снятия – установки , радиатора, термостата, датчика температуры на двигатель. |  |  |
|  |  | 2. Выполнение разборки - сборки жидкостного насоса двигателя ЗИЛ-130. |  |  |
|  |  | 3. Выполнение разборки - сборки жидкостного насоса двигателя ЗМЗ 402. |  |  |
|  |  | 4. Выполнение разборки - сборки жидкостного насоса двигателя КАМАЗ-740. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
| Тема 7. Разборка – сборка составляющих системы смазки | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 7 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства и работы системы смазки. 2. Ознакомление с основными неисправностями приборов системы смазки. 3. Приспособления, инструмент и оснастка для снятия –установки фильтров очистки масла, для разборки – сборки фильтра центробежной очистки масла на двигателе, для разборки – сборки масляного насоса. 4. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие –установку фильтров очистки масла на двигателе, на разборку – сборку фильтра центробежной очистки масла, на разборку – сборку масляного насоса. | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение снятия –установки фильтров очистки масла на двигателе. 2. Выполнение разборки - сборки фильтра центробежной очистки масла. |  |  |
|  |  | 3. Выполнение разборки - сборки масляного насоса ЗИЛ-130. |  |  |
|  |  | 4. Выполнение разборки - сборки масляного насоса ЗМЗ-402. |  |  |
|  |  | 5. Выполнение разборки - сборки масляного насоса КАМАЗ-740. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
| Тема 8. Разборка – сборка составляющих системы питания бензиновых двигателей | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 8 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства и работы системы питания бензиновых двигателей. 2. Ознакомление с основными неисправностями приборов системы питания бензиновых двигателей. 3. Приспособления, инструмент и оснастка для снятия –установки топливного насоса, карбюратора, фильтров очистки топлива, воздушного фильтра на двигателе, для разборки – сборки топливного насоса, карбюратора. 4. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие –установку топливного насоса, карбюратора, фильтров очистки топлива, воздушного фильтра на двигателе, на разборку – сборку топливного насоса, карбюратора. | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение снятия – установки топливного насоса, карбюратора, фильтров очистки топлива, воздушного фильтра на двигателе. |  |  |
|  |  | 2. Выполнение разборки - сборки топливного насоса ЗИЛ-130. 3. Выполнение разборки - сборки карбюратора ЗИЛ-130 |  |  |
|  |  | 5. Выполнение разборки - сборки топливного насоса ЗМЗ-402. 6. Выполнение разборки - сборки карбюратора ЗМЗ-402. |  |  |
|  |  | 7. Выполнение разборки - сборки топливного насоса ВАЗ. 8. Выполнение разборки - сборки карбюратора ВАЗ. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
| Тема 9. Разборка – сборка составляющих системы питания дизельных двигателей | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 9 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства и работы системы питания дизельных двигателей. 2. Ознакомление с основными неисправностями приборов системы питания дизельных двигателей. 3. Приспособления, инструмент и оснастка для снятия – установки топливных и воздушных фильтров, форсунок, топливоподкачивающих насосов, ТНВД на двигателе, для разборки – сборки форсунок, топливоподкачивающих насосов. 4. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку топливных и воздушных фильтров, форсунок, топливоподкачивающих насосов, ТНВД на двигателе, на разборку – сборку форсунок, топливоподкачивающих насосов. | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение снятия – установки топливных и воздушных фильтров, форсунок. |  |  |
|  |  | 2. Выполнение снятия – установки, топливоподкачивающих насосов, ТНВД на двигателе. |  |  |
|  |  | 2. Выполнение разборки - сборки форсунок. |  |  |
|  |  | 3. Выполнение разборки - сборки топливоподкачивающих насосов. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
|  | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 10 | 1. Повторение общего устройства и работы системы питания дизельных двигателей. 2. Ознакомление с основными неисправностями приборов системы питания дизельных двигателей. 3. Приспособления, инструмент и оснастка для снятия – установки для разборки – сборки ТНВД. 4. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку ТНВД. | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение разборки - сборки ТНВД типа ЯМЗ. |  |  |
|  |  | 2. Выполнение разборки - сборки ТНВД типа КАМАЗ. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
| Тема 10. Разборка – сборка генераторов | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 11 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства и работы генераторов 2. Ознакомление с основными неисправностями приборов генераторов 3. Приспособления, инструмент и оснастка для снятия – установки генератора, реле – регулятора на двигатель, для разборки – сборки генераторов. 4. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку генератора, реле – регулятора на двигатель, на разборку – сборку генераторов | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение снятия – установки генератора, реле – регулятора на двигатель. |  |  |
|  |  | 2. Выполнение разборки - сборки генераторов для автомобилей с бортовой сетью 12 Вольт. |  |  |
|  |  | 3. Выполнение разборки - сборки генераторов для автомобилей с бортовой сетью 24 Вольта. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
| Тема 11. Разборка – сборка составляющих систем зажигания | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 12 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства и работы систем зажигания. 2. Ознакомление с основными неисправностями приборов систем зажигания. 3. Приспособления, инструмент и оснастка для снятия – установки приборов систем зажигания на двигателе, для разборки – сборки прерывателей – распределителей, распределителей. 4. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку приборов систем зажигания на двигателе, на разборку – сборку прерывателей – распределителей, распределителей. | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение снятия – установки приборов систем зажигания на двигателе. |  |  |
|  |  | 2. Выполнение разборки - сборки прерывателей – распределителей контактной системы зажигания. |  |  |
|  |  | 3. Выполнение разборки - сборки распределителей с индуктивным датчиком. |  |  |
|  |  | 4. Выполнение разборки - сборки распределителей с датчиком Холла. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
| Тема 12. Разборка – сборка составляющих электропусковых систем | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 13 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства и работы электропусковых систем. 2. Ознакомление с основными неисправностями электропусковых систем. 3. Приспособления, инструмент и оснастка для снятия – установки стартера на двигатель, для разборки – сборки стартеров. 4. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку стартера на двигатель, на разборку – сборку стартеров. | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение снятия – установки стартера на двигатель. |  |  |
|  |  | 2. Выполнение разборки - сборки стартеров для автомобилей с бортовой сетью 12 Вольт. |  |  |
|  |  | 3. Выполнение разборки - сборки стартеров для автомобилей с бортовой сетью 24 Вольта. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
| Тема 13. Разборка – сборка составляющих устройства для облегчения пуска холодного двигателя | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 14 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства и работы устройств для облегчения пуска холодного двигателя. 2. Ознакомление с основными неисправностями устройств для облегчения пуска холодного двигателя. 3. Приспособления, инструмент и оснастка для снятия – установки на автомобиль электрофакельного подогревателя, свечей накаливания, разборки – сборки предпускового подогревателя. 4. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку на автомобиль электрофакельного подогревателя, свечей накаливания. 6. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку предпускового подогревателя. | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение снятия – установки на автомобиль электрофакельного подогревателя, свечей накаливания |  |  |
|  |  | 2. Выполнение разборки - сборки предпускового подогревателя двигателя ЯМЗ. |  |  |
|  |  | 3. Выполнение разборки - сборки предпускового подогревателя двигателя КАМАЗ. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
| Тема 14. Разборка – сборка контрольно – измерительных приборов, приборов системы освещения и сигнализации | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 15 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства и работы контрольно – измерительных приборов, приборов системы освещения и сигнализации. 2. Ознакомление с основными неисправностями контрольно – измерительных приборов, приборов системы освещения и сигнализации. 3. Приспособления, инструмент и оснастка для снятия и установки контрольно – измерительных приборов на автомобиль. 4. Приспособления, инструмент и оснастка для разборки – сборки подфарников, фар, задних фонарей автомобиля. 5. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 6. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие и установку контрольно – измерительных приборов на автомобиль, на разборку – сборку подфарников, фар, задних фонарей автомобиля. | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение снятия и установки контрольно – измерительных приборов на автомобиль. |  |  |
|  |  | 2. Выполнение разборки - сборки подфарников, фар, задних фонарей автомобиля. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
| Тема 15. Разборка – сборка приборов дополнительного электрооборудования и бортовой сети | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 16 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства и работы приборов дополнительного электрооборудования и бортовой сети. 2. Ознакомление с основными неисправностями приборов дополнительного электрооборудования и бортовой сети. 3. Приспособления, инструмент и оснастка для разборки – сборки стеклоочистителя, вентилятора отопителя, замка-зажигания. 4. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие и установку звукового сигнала, стеклоочистителя, вентилятора отопителя, замка-зажигания, переключателей и выключателей, на разборку – сборку стеклоочистителя, вентилятора отопителя, замков- зажигания. | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение разборки - сборки звукового сигнала. |  |  |
|  |  | 2. Выполнение разборки - сборки стеклоочистителя. |  |  |
|  |  | 3. Выполнение разборки - сборки вентилятора отопителя. |  |  |
|  |  | 4. Выполнение разборки - сборки замка- зажигания. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
| Тема 16. Разборка – сборка составляющих сцепления | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 17 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства и работы сцепления автомобиля. 2. Ознакомление с основными неисправностями сцепления автомобиля. 3. Приспособления, инструмент и оснастка для снятия – установки корзины и ведомого диска сцепления, для разборки – сборки корзины сцепления, главного и рабочего цилиндров сцепления. 4. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку корзины и ведомого диска сцепления, на разборку – сборку корзины сцепления, главного и рабочего цилиндров сцепления. | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение снятия – установки корзины и ведомого диска сцепления. |  |  |
|  |  | 2. Выполнение разборки - сборки корзины сцепления. |  |  |
|  |  | 3. Выполнение разборки - сборки главного и рабочего цилиндров сцепления. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
| Тема 17 Разборка – сборка карданной передачи | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 18 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства и работы карданной передачи автомобиля. 2. Ознакомление с основными неисправностями карданных передач автомобиля. 3. Приспособления, инструмент и оснастка для снятия – установки карданных передач, для разборки – сборки карданных передач автомобиля. 4. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку карданных передач, на разборку – сборку коробок передач автомобиля. | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение снятия – установки карданных передач автомобиля ГАЗ-3101. |  |  |
|  |  | 2. Выполнение разборки - сборки карданных передач автомобиля ГАЗ-3101 |  |  |
|  |  | 3. Выполнение разборки - сборки карданных передач автомобиля ЗИЛ-431410 |  |  |
|  |  | 4. Выполнение разборки - сборки карданных передач автомобиля КАМАЗ-5320 |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
| Тема 18 Разборка – сборка коробок передач и раздаточных коробок | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 19 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства и работы коробок передач и раздаточных коробок автомобиля. 2. Ознакомление с основными неисправностями коробок передач и раздаточных коробок автомобиля. 3. Приспособления, инструмент и оснастка для разборки – сборки коробок передач и раздаточных коробок автомобиля. 4. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку коробок передач и раздаточных коробок автомобиля. | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение разборки - сборки коробки передач автомобиля ГАЗ-3301. |  |  |
|  |  | 2. Выполнение разборки – сборки раздаточной коробки |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
|  | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 20 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства и работы коробок передач автомобиля. 2. Ознакомление с основными неисправностями коробок передач автомобиля. 3. Приспособления, инструмент и оснастка для разборки – сборки коробок передач автомобиля. 4. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку коробок передач автомобиля. | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение разборки - сборки коробки передач автомобиля ЗИЛ-431410. |  |  |
|  |  | 2. Выполнение разборки - сборки коробки передач автомобиля КАМАЗ-5320. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
| Тема 19. Разборка – сборка ведущего моста | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 21 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства и работы ведущего моста автомобиля. 2. Ознакомление с основными неисправностями ведущего моста автомобиля. 3. Приспособления, инструмент и оснастка для снятия – установки ведущего моста, для разборки – сборки ведущего моста автомобиля. 4. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку ведущего моста, на разборку – сборку ведущего моста автомобиля. | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение снятия – установки ведущего моста автомобиля. |  |  |
|  |  | 2. Выполнение разборки - сборки ведущего моста автомобиля. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
|  | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 22 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства и работы редуктора ведущего моста автомобиля. 2. Ознакомление с основными неисправностями редуктора ведущего моста автомобиля. 3. Приспособления, инструмент и оснастка для разборки – сборки редуктора ведущего моста автомобиля. 4. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку редуктора ведущего моста автомобиля. | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение разборки – сборки редуктора ведущего моста автомобиля ГАЗ-3301. |  |  |
|  |  | 2. Выполнение разборки – сборки редуктора ведущего моста автомобиля ЗИЛ-431410. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
| Тема 20. Разборка – сборка переднего управляемого моста | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 23 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства и работы ведущего моста с независимой подвеской автомобиля. 2. Ознакомление с основными неисправностями переднего управляемого моста автомобиля. 3. Приспособления, инструмент и оснастка для снятия – установки переднего управляемого моста, для разборки – сборки переднего управляемого моста автомобиля. 4. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку переднего управляемого моста с независимой подвеской автомобиля, на разборку – сборку ведущего моста с независимой подвеской автомобиля. | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение снятия – установки переднего управляемого моста с независимой подвеской автомобиля |  |  |
|  |  | 2. Выполнение разборки - сборки переднего управляемого моста с независимой подвеской автомобиля. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
|  | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 24 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства и работы ведущего моста с зависимой подвеской автомобиля. 2. Ознакомление с основными неисправностями переднего управляемого моста автомобиля. 3. Приспособления, инструмент и оснастка для снятия – установки переднего управляемого моста, для разборки – сборки переднего управляемого моста автомобиля. 4. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку переднего управляемого моста с зависимой подвеской автомобиля, на разборку – сборку ведущего моста с зависимой подвеской автомобиля. | 6 |  |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение снятия – установки переднего управляемого моста с зависимой подвеской автомобиля. |  |  |
|  |  | 2. Выполнение разборки - сборки переднего управляемого моста с зависимой подвеской автомобиля. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктж |  |  |
| Тема 21. Разборка – сборка составляющих подвески | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 25 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства и работы подвески автомобиля. 2. Ознакомление с основными неисправностями подвески автомобиля. 3. Приспособления, инструмент и оснастка для снятия – установки пружин и рессор подвески автомобиля, для разборки – сборки рессор, амортизатора автомобиля. 4. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку пружин и рессор подвески автомобиля, на разборку – сборку рессор, амортизатора автомобиля. | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение снятия – установки пружин подвески автомобиля. |  |  |
|  |  | 2. Выполнение снятия – установки рессор подвески автомобиля. |  |  |
|  |  | 3. Выполнение разборки - сборки рессор автомобиля. |  |  |
|  |  | 4. Выполнение разборки - сборки амортизатора автомобиля. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
| Тема 22. Разборка – сборка составляющих рулевого управления | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 26 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства и работы рулевого управления автомобиля. 2. Ознакомление с основными неисправностями рулевого управления автомобиля. 3. Приспособления, инструмент и оснастка для снятия – установки рулевого редуктора, рулевых тяг, гидроусилителя, насоса гидроусилителя, для разборки – сборки рулевого редуктора. 4. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку рулевого редуктора, рулевых тяг, гидроусилителя, насоса гидроусилителя, на разборку – сборку рулевого редуктора. | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение снятия – установки рулевого редуктора автомобиля. |  |  |
|  |  | 2. Выполнение снятия – установки рулевых тяг автомобиля. |  |  |
|  |  | 3. Выполнение снятия – установки гидроусилителя, насоса гидроусилителя автомобиля. |  |  |
|  |  | 4. Выполнение разборки - сборки рулевого редуктора автомобиля. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
|  | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 27 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства и работы рулевого управления автомобиля. 2. Ознакомление с основными неисправностями рулевого управления автомобиля. 3. Приспособления, инструмент и оснастка для разборки – сборки рулевых тяг, гидроусилителя, насоса гидроусилителя рулевого управления. 4. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку рулевых тяг, гидроусилителя, насоса гидроусилителя рулевого управления. | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение разборки - сборки рулевых тяг автомобиля. |  |  |
|  |  | 2. Выполнение разборки - сборки гидроусилителя рулевого управления автомобиля. |  |  |
|  |  | 3. Выполнение разборки - сборки насоса гидроусилителя рулевого управления автомобиля. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
| Тема 23. Разборка – сборка составляющих тормозных систем с гидравлическим приводом | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 28 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства и работы тормозных систем автомобиля с гидроприводом. 2. Ознакомление с основными неисправностями тормозных систем автомобиля с гидроприводом. 3. Приспособления, инструмент и оснастка для снятия – установки главного и рабочего тормозных цилиндров, гидровакуумного усилителя, для разборки – сборки главного и рабочего тормозных цилиндров, гидровакуумного усилителя, тормозных механизмов автомобиля. 4. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку главного и рабочего тормозных цилиндров, гидровакуумного усилителя, на разборку – сборку главного и рабочего тормозных цилиндров, гидровакуумного усилителя, тормозных механизмов автомобиля. | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение снятия – установки главного и рабочего тормозных цилиндров. |  |  |
|  |  | 2. Выполнение снятия – установки гидровакуумного усилителя. |  |  |
|  |  | 3. Выполнение разборки - сборки главного и рабочего тормозных цилиндров. |  |  |
|  |  | 4. Выполнение разборки - сборки гидровакуумного усилителя. |  |  |
|  |  | 5. Выполнение разборки - сборки тормозных механизмов автомобиля. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
| Тема 24. Разборка – сборка составляющих тормозных систем с пневматическим приводом | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 29 | Вводный инструктаж. 1. Повторение общего устройства и работы тормозных систем автомобиля с пневмоприводом. 2. Ознакомление с основными неисправностями тормозных систем автомобиля с пневмоприводом. 3. Приспособления, инструмент и оснастка для снятия – установки составляющих тормозных систем с пневмоприводом. 4. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку компрессора, тормозного крана, тормозных камер, регулятора давления. | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение снятия – установки компрессора. |  |  |
|  |  | 2. Выполнение снятия – установки тормозного крана. |  |  |
|  |  | 3. Выполнение снятия – установки тормозных камер, |  |  |
|  |  | 4. Выполнение снятия – установки регулятора давления. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |
|  | Содержание | 6 (0+6) |  |
|  | 30 | 1. Повторение общего устройства и работы тормозных систем автомобиля с пневмоприводом. 2. Ознакомление с основными неисправностями тормозных систем автомобиля с пневмоприводом. 3. Приспособления, инструмент и оснастка для разборки – сборки компрессора, тормозных камер, тормозного крана, регулятора давления. 4. Правила использования приспособлений и специального инструмента. 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку компрессора, тормозного крана, тормозных камер, регулятора давления, | 6 | 3 |
|  |  | Практические работы. 1. Выполнение разборки - сборки компрессора. |  |  |
|  |  | 2. Выполнение разборки - сборки тормозного крана. |  |  |
|  |  | 3. Выполнение разборки - сборки тормозных камер, |  |  |
|  |  | 4. Выполнение разборки - сборки регулятора давления. |  |  |
|  |  | Заключительный инструктаж |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ учебной практикИ УП.01 (демонтажно – монтажная)  дисциплины «Устройство автомобилей» по ПМ 01.01

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

- устройства автомобилей;

- технического обслуживания и ремонта автомобилей;

лабораторий:

- технического обслуживания автомобилей;

- ремонта автомобилей.

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:

- Устройства автомобилей:

- комплекты узлов, агрегатов, механизмов, деталей автомобилей;

- технические разрезы узлов, агрегатов, приборов, систем, механизмов автомобилей;

- комплекты бланков технологической документации;

- комплекты учебно-методической документации;

- наглядные пособия (стенды, планшеты)

- Технического обслуживания и ремонта автомобилей:

- приборы для диагностики узлов и механизмов автомобилей

- комплекты инструментов, приспособлений;

- комплекты бланков технологической документации;

- комплекты учебно-методической документации;

- наглядные пособия (стенды, планшеты)

Технические средства обучения:

- мультимедийной оборудование (экран, проектор, компьютер);

- лицензионное программное обеспечение профессионального назначения

Оборудование лаборатории и рабочих мест лабораторий:

- Технического обслуживания автомобилей:

Рабочие места по количеству обучающихся

Автомобиль с карбюраторным двигателем легковой; двигатель автомобильный карбюраторный с навесным оборудованием;

Комплекты  сборочных единиц и агрегатов систем двигателей автомобилей (кривошипно-шатунный механизм, газораспределительный механизм и т.д.)

Комплекты сборочных единиц и деталей колесных тормозов с гидравлическим приводом; сборочных единиц и деталей колесных тормозов с пневматическим приводом; сцепление автомобиля в сборе (различных марок) коробки передач автомобиля (различных марок; раздаточная коробка; мост передний, задний (различных марок); сборочных единиц и агрегатов ходовой части автомобиля; сборочных единиц и агрегатов рулевого управления автомобиля.

- Ремонта автомобилей:

Рабочие места по количеству обучающихся

Ручной измерительный инструмент: приспособления и приборы  для разборки и сборки двигателя, для снятия установки поршневых колец; устройство для притирки клапанов, зарядное устройство; оборудование, приборы, приспособления для ремонта электрооборудования автомобилей.

Автомобиль с бензиновым двигателем легковой; двигатель автомобильный карбюраторный с навесным оборудованием;

Комплекты  сборочных единиц и агрегатов систем двигателей автомобилей (кривошипно-шатунный механизм, газораспределительный механизм и т.д.)

Комплекты сборочных единиц и деталей колесных тормозов с гидравлическим приводом; сборочных единиц и деталей колесных тормозов с пневматическим приводом; сцепление автомобиля в сборе (различных марок) коробки передач автомобиля (различных марок; раздаточная коробка; мост передний, задний (различных марок); сборочных единиц и агрегатов ходовой части автомобиля; сборочных единиц и агрегатов рулевого управления автомобиля.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

Стенды для разборки двигателя, осмотровая канава, домкраты, комплекты инструментов.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:

- Вахламов В.К., Шатров М.Г., Юрчевский А.А.  Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и двигателя. Учеб. - М.: ACADEMA, 2015. – 816 с.

- Джэф Дэниэлс. Современные автомобильные технологии. - М.: «Астрельт-АСТ», 2014. – 300 с

- Епифанов Л.И., Епифанова Е.А, Учебное пособие. — 2-е изд. перераб. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014. — 352 с. — (Профессиональное образование).

- Передерий В.П. Устройство автомобиля: Учебное пособие. - М.: ИД «Форум»: Инфра – М, 2014. – 288 с.

- Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: Учебное пособие. -  М.: «Форум»: Инфра – М, 2015. – 240 с.

- Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей: Учебное пособие. -  М.: «Форум»: Инфра – М, 2015.- 432 с.

- Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2. Организация хранения, технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта: Учебное пособие. -  М.: «Форум»:  Инфра – М, 2015. – 256с.

Дополнительные источники:

- Бела Буна. Электроника на автомобиле. - М.: Транспорт, 2015. – 192 с.

- Боровских Ю.И. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебное пособие. -   М.: Высшая школа, 2014. – 230 с.

- Данов Б.А, Титов Е.И. Электронное оборудование иностранных автомобилей. Системы управления двигателем. - М.: Транспорт, 2014. – 76 с.

- Дмитриев М.Н. Практикум по устройству и техническому обслуживанию автомобилей. Учеб. -  Минск: Выш. Шк., 1986. – 240 с.

- Краткий автомобильный справочник.-  М.: «Трансконсалтинг», 2013. – 420 с.

- Михайловский Е.В, Серебряков К.Б. Тур Е.Я. Устройство автомобиля: Учеб.  - М.: Машиностроение, 2015. – 352 с.

- Роговцев В.Л, Пузанков А.Г, Олдфильд В.Д. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств: Учеб. - М.: Транспорт, 1991. – 432 с.

- Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей: Учебное пособие. -  М.: «Форум»: Инфра – М, 2013. – 240 с.

- Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учеб./ Ю.И. Боровских, Ю.В. Булаев, К.А.Морозов, В.М.Никифоров и др. - М.: Академия, 1997. - 528 с.

- Автомобили VW Golf, VW Jetta П. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию. Минск, «Экоинвест», 2015г.

- Автомобили VW Passat выпуск с 4/88. Устройство, обслуживание, ремонт. «Делается так», Аринос, 2015г.

- Афонин С.В. Автоматические и ручные коробки передач. Ростов-на Дону, «Пончик», 2014г.

- Афонин С.В. Ремонт автомобилъных коробок передач иностранных легковых автомобилей, Ростов-на -Дону, «Пончик», 2013г.

- Банов А.М., Теремякин П.Г. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту системы управления двигателем ЗМЗ 4062.10 с распределенным впрыском МИКАС 5.4 - М. «Стройиздат», 2014г.  Часть I.Руководство для преподавателей и студентов. Тула, 2006.

- Савич Е.Л. Топливная аппаратура легковых автомобилей. Минск,1998

- Смирнов П.Ю.Эксплуатация электрооборудования автомобиля. – М.: 1995.

- Ткаченко Н. Автоматическая коробка Ростов-Дон, 2001.

- Чмиль В. П. Расчет сцепления автомобилей. СПб.: 2007.

- Ховах М.С.. Автомобильные двигатели/ М.: 1977.

- Акимов А.В., Акимов С.В., Лейкин А.П. Генераторы зарубежных автомобилей.М.:За рулем,1998.

- Соснин Д.А. Автотроникп. Электрооборудование и системы бортовой автоматики современных легковых автомобилей.М.: Солон-Р, 2001.

- Трангер А. Руководство по электрическому оборудованию автомобилей. Основы терии и практики обслуживания автомобильных электрических и электронных систем, СПб: Наука.

- Литвиненко В.В., Майструг А.П. Автомобильные датчики, реле и переключатели. Краткий справочник. М.: За рулем, 2004.

- Харитонов С.А, и др. Автоматические коробки передач. М.: «Легион -«Автодата». 2000г.

Интернет-ресурсы:

- РЕМОНТ. ОБСЛУЖИВАНИЕ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ – полные технические характеристики, диагностика, электросхемы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.autoprospect.ru/.

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Транспортные средства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/catalog/meta/6/mc/okco/mi/190000/p/page.html/.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и оценка  результатов освоения  учебной  дисциплины осуществляется преподавателем  в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| - произвести снятие и установку и разборку – сборку узлов и агрегатов автомобиля, | Практические занятия |
| - работать со справочной и технической литературой; | Практические занятия |
| - осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; | Практические занятия |
| - анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке | Практические занятия |
| Знания: |  |
| - устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; | Тестирование |
| - виды диагностики автомобилей; | Тестирование |
| - правила оформления технической и отчетной документации; | Практические занятия |
| - классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта; | Тестирование |
| - методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; | Практические занятия |
| - основные положения действующей нормативной документации; | Практические занятия |
| - правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты | Практические занятия |

# Text boxes

Утверждаю

Директор ГПОУ ТО «ТГТК»

________________/З.Г. Клименко/

«  »  2020г.