Государственное профессиональное образовательное учреждение

Тульской области

«Тульский государственный технологический колледж»

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

(контрольно-измерительные материалы)

#### ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ

«ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ  АВТОМОБИЛЕЙ»

специальности 23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки)

Паспорт

фонда оценочных средств

по МДК 01.05 «ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ  АВТОМОБИЛЕЙ»

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины* | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1. Введение | ПК1 – ПК6 | Проверочный тест на выявление остаточных знаний по учебным дисциплинам: «Устройство автомобилей», «ТО и ремонт автомобилей» |
| Раздел 1. Общие сведения об автомобиле и автомобильном тюнинге |
|  | Тема 2. Электронные системы энергоснабжения и пуска двигателя | ПК1 – ПК6 | Практические занятия 1. Углубленное изучение конструкции и работы генераторов, регуляторов напряжения 2.Углубленное изучение конструкции АКБ. Диагностирование и техническое обслуживание АКБ. |
|  | Тема 3. Электромагнитный привод газораспределительных клапанов в поршневом двигателе внутреннего сгорания | ПК1 – ПК6 | Устный опрос по теме Электромагнитный привод газораспределительных клапанов в поршневом двигателе внутреннего сгорания |
| Раздел 2. Информационное обеспечения по правовым, организационным и техническим вопросам тюнинга автомобиля |
|  | Тема 4. Датчики автомобильных электронных систем | ПК1 – ПК6 | Практические занятия 3.Углубленное изучение датчиков давления, температуры, угловых и линейных перемещений и положений 4.Углубленное изучение датчиков расходов жидкости и газов, состава выхлопных газов, детонации. |
|  | Тема 5. Электронное управление автомобильным двигателем | ПК1 – ПК6 | Практические занятия 5.Изучение конструкции приборов контактно-транзисторной системы зажигания 6.Изучение конструкции приборов бесконтактных систем зажигания 7. Изучение конструкции приборов электронных систем зажигания с динамическим и статическим распределением высокого напряжения. 8. Диагностирование систем зажигания компьютерным мотор-тестером |
|  | Тема 6. Электронные системы управления трансмиссией | ПК1 – ПК6 | Практические занятия 9. Изучение приборов электронной системы управления АКПП |
| Раздел 3. Общие понятия о элементах теории двигателей |
|  | Тема 7. Система управления курсовой устойчивостью автомобиля | ПК1 – ПК6 | Практические занятия 10. Углубленное изучение конструкции и работы антиблокировочной тормозной системы автомобилей, ее приборов и узлов. |
| Раздел 4. |
|  | Тема 8. Электронные системы пассивной безопасности автомобиля | ПК1 – ПК6 | Устный опрос по теме: Электронные системы пассивной безопасности автомобиля |
|  | Тема 9. Специализированные бортовые системы автомобилей | ПК1 – ПК6 | Практические занятия 11. Изучение конструкции и работы приборов бортовых средств отображения информации 12. Изучение конструкции приборных панелей и их составляющих 13. Изучение конструкции и работы приборов системы охранной сигнализации и противоугонных устройств |
|  | Тема 10. Автомобильные мультиплексные системы передачи информации | ПК1 – ПК6 | Письменный опрос по теме: Автомобильные мультиплексные системы передачи информации |
|  | Тема 11. Протокол САN для автомобильных мультиплексных систем | ПК1 – ПК6 | Письменный опрос по теме: Протокол САN для автомобильных мультиплексных систем |
|  | Тема 12. Системы управления оборудованием салона и приборами освещения, сигнализации, контрольно-измерительных приборов | ПК1 – ПК6 | Практические занятия 14. Изучение конструкции и работы приборов систем освещения и сигнализации 15. Изучение конструкции и работы приборов систем управления микроклиматом в салоне. |
|  | Тема 13. Электромобили | ПК1 – ПК6 | Письменный опрос по теме: Электромобили |

* Наименование темы  (раздела)  указывается в соответствии с  рабочей программой дисциплины

Текущий контроль успеваемости

Тема «Введение»

Вопросы для проверочного теста на выявление остаточных знаний по учебным дисциплинам: «Устройство автомобилей», «ТО и ремонт автомобилей»

- Дайте определение степени сжатия.

- Укажите какие параметры двигателя необходимы для определения рабочего и полного объема цилиндра двигателя.

- Укажите последовательность чередования тактов рабочего цикла четырехтактного бензинового и дизельного двигателей.

- Укажите в какой момент времени происходит впрыск топлива через форсунку в дизельном двигателе?

- Используя  рисунки  определите  тип блока цилиндров двигателя.

- Используя круговую диаграмму фаз газораспределения 4-тактного двигателя, определить момент открытия и закрытия, а также продолжительность работы впускного и выпускного клапанов относительно положения коленчатого вала.

- Назовите датчик для определения количества кислорода в отработавших газах.

- Назовите прибор для определения количества воздуха, поступающего в цилиндры инжекторного двигателя, его устройство и принцип работы.

- Назовите назначение клапана добавочного воздуха, установленного в системе впрыска инжекторного двигателя, его устройство и принцип работы.

- Что обозначает в маркировке двигателя аббревиатура TDI; FSI; ТFSI?

- Используя рисунок, определить тип устройства для автоматического изменения фаз газораспределения ГРМ.

- Определите  тип системы впрыска бензиновых двигателей по типу расходомера, представленного на рисунке.

- Какие диагностические параметры можно определить при помощи компрессометра,  пневмотестера, вакуумметра?

- Какие параметры определяются при дефектации коленчатого и распределительного вала двигателя?

- Перечислите параметры, характеризующие техническое состояние импульсной рабочей и пусковой форсунок инжекторного двигателя.

- Перечислите параметры, характеризующие техническое состояние форсунки дизельного двигателя.

- Объясните устройство и принцип работы турбонагнетателя.

- Каким образом производится регулировка форсунок двигателя ЯМЗ?

- Назовите назначение, устройство и работу электрофакельной свечи.

- Каким образом производится регулировка форсунок двигателя КАМАЗ?

- Назовите назначение, устройство и принцип работы свечи накаливания, установленной в камере сгорания дизельных двигателей.

- Назовите устройство и принцип работы дымомера.

- Назовите устройство и принцип работы современных газоанализаторов.

- Перечислите способы, способствующие снижению токсичности и дымности отработавших газов дизельных двигателей?

- Методы организации труда ремонтных рабочих и их характеристика.

- Формулы определения удельной трудоемкости технического обслуживания, текущего ремонта.

- По рисунку определить прибор системы впрыска бензинного двигателя.

- Формулы определения коэффициентов технической готовки и использования автомобилей, удельной трудоемкости технического обслуживания, текущего ремонта, годового объема работ  по ТО и ТР.

- Дать определение ритм производства, такт поста, такт линии.

- Шатуны каких из указанных двигателей имеют косой разъем нижней головки?

- Какая часть кривошипно-шатунного механизма является основной базовой частью двигателя?

- Чем осуществляется балансировка коленчатого вала?

- К каким последствиям приводит неправильная установка зубчатого ремня привода распределительного вала?

- Какой прибор системы охлаждения предназначен для принудительной циркуляции жидкости в системе охлаждения?

- В двигателях каких автомобилей натяжение ремня привода жидкостного насоса осуществляется за счет изменения количества прокладок в разъемном шкиве насоса?

- Какая из неисправностей вызывает увеличение давления масла в смазочной системе?

- Какой из перечисленных элементов необходим для сгорания топлива?

- Укажите элемент двигателя куда производится впрыск топлива в двигателях с непосредственным впрыском.

- Какие  признаки характерны только для дизельных двигателей?

- Дать определение турбокомпрессора дизельного двигателя.

- Какой металл нашел наибольшее распространение при изготовлении аккумуляторных батарей, устанавливаемых на современных автомобилях?

- Что произошло бы, если бы генератор переменного тока работал без диодов?

- Каково назначение свечи зажигания?

- Назовите участки кривых на осциллограммах первичной и вторичной цепи системы зажигания автомобиля ВАЗ-21063.

- Назначение, устройство и работа прибора для проверки форсунок дизельного двигателя.

- Назовите количество диодов, установленных в генераторах переменного тока.

- Какое из передаточных чисел является для четвертой передачи наиболее предпочтительным?

- Когда пробуксовка гидротрансформатора больше всего?

- На какую неисправность указывает красноватый оттенок искры на электродах свечи зажигания?

- Для чего плоскость разъема картера двигателей смещают вниз относительно оси коленчатого вала?

- Каким образом уплотняются гильзы цилиндров двигателя ЗМЗ-402.10 от попадания охлаждающей жидкости в картер двигателя?

- Какое назначение имеет маслосъемное кольцо в поршне четырехтактного двигателя?

- Назначение, устройство и работа механизма газораспределения.

- В каком положении находятся паровой и воздушный клапаны радиатора при перегреве двигателя?

- Что обеспечивает повышение температуры кипения воды и уменьшение ее потерь от испарения в системе охлаждения?

- Зависит ли частота вращения ротора центрифуги от давления масла на ее входе?

- На что указывает величина октанового числа?

- Устройство дизельного двигателя с вихревой камерой.

- От чего зависит давление впрыска топлива зависит в дизельном двигателе?

- Что обеспечивает изменение количества впрыскиваемого топлива секцией ТНВД дизеля ЯМЗ?

- Что является единицей измерения мощности аккумуляторной батареи?

- Устройство и работа современных автомобильных генераторов.

- Что характеризует калильное число свечи зажигания?

- Какие диагностические параметры определяют при общем диагностировании?

- При какой температуре в системе охлаждения двигателя проверяется уровень жидкости?

- Как следует устанавливать замки поршневых колец?

- Как производится передача усилия от верхней головки шатуна к коренной шейке коленчатого вала?

- Какое соответствие частоты вращения коленчатого вала двигателя с частотой вращения распределительного вала?

- Устройство и работа десмодромного механизма.

- При каких тактах имеет место перекрытие клапанов?

- Какие приборы системы охлаждения обеспечивают поддержание наивыгоднейшего теплового режима двигателя?

- Какая из неисправностей вызывает увеличение давления масла в смазочной системе?

- Как называется расход топлива на единицу мощности за единицу времени?

- Почему нельзя увеличивать степень сжатия двигателя внутреннего сгорания сколько угодно?

- Устройство и работа форсунок дизельного двигателя.

- Может ли изменяться высота подъема плунжера рядного топливного насоса высокого давления?

- Что предусматривает последовательное соединение  двух аккумуляторных батарей по 12 В каждая?

- К чему приведет ослабление натяжения ремня привода генератора?

- Укажите приборы системы зажигания, предназначенные для изменения угла опережения зажигания в зависимости:

а) от частоты вращения коленчатого вала;

б) от нагрузки двигателя.

- Периодичность проведения сезонного обслуживания согласно «Положения по ТО и ТР подвижного состава автомобильного транспорта».

- Какими приборами в инжекторном двигателе управляет электронный блок управления?

- При каком ТО проверяется уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения?

- Диагностические параметры определяющие техническое состояние термостата.

- Назовите обмотку, расположенную на роторе генератора переменного тока.

- Используя формулу для определения удельной трудоемкости текущего ремонта, дать определение коэффициентов, корректирующих трудоемкость ТР.

- Что предусмотрено для уменьшения износа наружных цилиндрических поверхностей верхних компрессионных колец?

- Назовите назначение редукционного (перепускного) клапана в системе смазки.

- Укажите последовательность движения бензина в системе питания

карбюраторного двигателя от топливного бака в поплавковую камеру

карбюратора.

- Назовите причину изнашивания деталей автомобиля.

- На представленном рисунке топливного насоса назовите деталь, обозначенной позицией.

- Перечислите диагностические параметры, характеризующие техническое состояние топливного насоса карбюраторного двигателя.

- На каком расстоянии от впускного клапана устанавливается инжектор?

- Укажите место установки топливоподкачивающего насоса системы питания дизельного двигателя ЯМЗ-238.

- Назовите агрегат трансмиссии изменяющей крутящий момент как по    величине, так и по направлению

- В какие сопряженные пары масло подается под давлением?

- Назначение и устройство центрифуги в системе смазки.

- Что происходит с процессом изнашивания при увеличении геометрических размеров деталей сопряженных пар?

- Назовите прибор для измерения диаметра поршня.

- Назовите прибор для измерения диаметра гильзы цилиндра двигателя.

- Какой тип балансировки применяется при балансировке автомобильных колес применяется?

- Назовите диагностический прибор, определяющий замедление автомобиля.

- Назовите максимальную величину сигнала поступающего с лямбда-  зонда.

- Назовите минимальную величину сигнала поступающего с лямбда-  зонда.

- Каким элементом производится регулировка максимального давления впрыска топлива в форсунке типа КАМАЗ?

- Назовите деталь газораспределительного механизма, при помощи которой производится регулировка тепловых зазоров в двигателе ВАЗ-2110.

- Назовите деталь газораспределительного механизма, при помощи которой производится регулировка тепловых зазоров в двигателе ЗМЗ-402?

- Назовите элемент сцепления, передающий усилие от вилки на нажимной рычаг корзины.

- Назовите назначение прерывателя – распределителя.

- Укажите механизм, приводящий в действие плунжер насос-форсунки?

- Назовите основную причину увеличения свободного хода педали сцепления.

- Какое количество валов в КПП ЗИЛ-431410?

- Укажите место установки КПП.

- Дать определение степени сжатия.

- Назовите такт двигателя, при котором впускные и выпускные клапана закрыты.

- К какому виду относится автомобиль КАМАЗ-5511?

- Назначение термостата в системе охлаждения

- Назовите основной элемент, обеспечивающий  циркуляцию жидкости в системе охлаждения.

- Назначение  радиатора в системе охлаждения.

- Как определить уровень масла в системе смазки?

- Методика удаления воздуха из тормозной системы с гидроприводом

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ВЫПОЛНЕНИЯ

ПРОВЕРОЧНОГО ТЕСТА НА ВЫЯВЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ: «УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ», «ТО И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ»

Теоретическое задание выполняется в виде тестирования на персональном компьютере с автоматическим выставлением оценок по следующим критериям:

- проверяемые дисциплины: «Автомобили»; «Техническое обслуживание  и ремонт автомобилей и двигателей»;

- количество вопросов в тестовом задании – 40 вопросов;

- каждый правильный ответ на поставленный вопрос оценивается в 0,125 балла, (баллы проставляет компьютер);

- время выполнения задания – 40 минут.

Примечание.

Тестовое задание с правильными ответами представлено в Приложении 1.

Тема 3.

Электромагнитный привод газораспределительных клапанов в поршневом двигателе внутреннего

Устный опрос по теме 3 «Электромагнитный привод газораспределительных клапанов в поршневом двигателе внутреннего

сгорания»

Вопросы к устному опросу:

1. Назовите типы систем управляющих клапанами в ГРМ ДВС.

2.Опишите работу электромагнитных клапанов, краткая характеристика, преимущества и недостатки.

3.Опишите принцип работы электромагнитного клапана. Общее устройство, преимущества и недостатки.

4.Расскажите о работе электромагнитного клапана без возвратной запорной пружины. Общее устройство, преимущества и недостатки.

5.Опишите работу магнитоэлектрического клапана с гидравлическим амортизатором. Общее устройство, преимущества и недостатки.

6.Как работает электромагнитный клапан с пневматическим амортизатором? Общее устройство, преимущества и недостатки

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК УСТНОГО ОПРОСА ПО ТЕМЕ 3 «Электромагнитный привод газораспределительных клапанов в поршневом двигателе внутреннего

сгорания»

Опрашиваему студенту  задается три вопроса

При правильном и полном ответе на три вопроса – оценка 5 баллов

При правильном, но неполном ответе на три вопроса или при правильном и полном ответе на два вопроса – оценка 4 балла

При правильном, но неполном ответе на два вопроса или при правильном и полном ответе на один вопрос – оценка 3 балла

При неправильном ответе на один вопрос – оценка 2 балла

Устный опрос по теме Тема 8.

Электронные системы пассивной безопасности автомобиля

Вопросы к устному опросу:

1.Как работает система контроля застегнутого состояния ремней безопасности. Назначение, общее устройство.

2.Опишите работу системы откидывания спинки сиденья назад. Назначение, общее устройство.

3. Как работает система натяжения ремней безопасности. Назначение, общее устройство.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК УСТНОГО ОПРОСА ПО ТЕМЕ 8 Электронные системы пассивной безопасности автомобиля

Опрашиваему студенту  задается три вопроса

При правильном и полном ответе на три вопроса – оценка 5 баллов

При правильном, но неполном ответе на три вопроса или при правильном и полном ответе на два вопроса – оценка 4 балла

При правильном, но неполном ответе на два вопроса или при правильном и полном ответе на один вопрос – оценка 3 балла

При неправильном ответе на один вопрос – оценка 2 балла

Тема 10.

Автомобильные мультиплексные системы передачи информации.

Письменный опрос по теме 10

Автомобильные мультиплексные системы передачи информации.

Вопросы к письменному опросу:

1. Что такое  автомобильные мультиплексные системы? Основные отличия мультиплексных систем от обычных, их характеристика.

2.Что означают локальные вычислительные сети. Эталонные модели вычислительных систем. Протоколы компьютерных сетей. Физическая передающая среда в ЛВС. Основные топологии ЛВС. Методы доступа к передающей среде.

3.Приведите примеры автомобильных мультиплексных систем. Класс А.

Класс В. Класс С.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПИСЬМЕННОГО ОПРОСА ПО ТЕМЕ 10 «Автомобильные мультиплексные системы передачи информации»

Письменный опрос состоит из трех вопросов

При правильном и полном ответе на три вопроса – оценка 5 баллов

При правильном, но неполном ответе на три вопроса или при правильном и полном ответе на два вопроса – оценка 4 балла

При правильном, но неполном ответе на два вопроса или при правильном и полном ответе на один вопрос – оценка 3 балла

При неправильном ответе на один вопрос – оценка 2 балла

Время выполнения задания-40минут.

Тема 11.

Протокол САN для автомобильных мультиплексных систем.

Письменный опрос по теме 11

Протокол САN для автомобильных мультиплексных систем.

Вопросы к письменному опросу:

1. Архитектура протокола САN. Физический и канальный уровни, их характеристика.

2. Передающая среда и нижние подуровни САN. Характеристика передающей среды. Подуровни МDI и РМА

3. Подуровень PLS. Функции подуровня PLS.

4. Подуровень МАС. Функции подуровня МАС.

5. Подуровень LLC. Возможности подуровняLLС. Ограничение распространение ошибок

.КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПИСЬМЕННОГО ОПРОСА ПО ТЕМЕ 11 Протокол САN для автомобильных мультиплексных систем.»

Письменный опрос состоит из трех вопросов

При правильном и полном ответе на три вопроса – оценка 5 баллов

При правильном, но неполном ответе на три вопроса или при правильном и полном ответе на два вопроса – оценка 4 балла

При правильном, но неполном ответе на два вопроса или при правильном и полном ответе на один вопрос – оценка 3 балла

При неправильном ответе на один вопрос – оценка 2 балла

Время выполнения задания-40минут.

Тема 13.

Электромобили

Письменный опрос по теме 13

Электромобили

Вопросы к письменному опросу:

1. Эксплуатационные характеристики электромобилей.

2. Узлы, агрегаты и системы автомобилей. Классическая схема, компоновка.

3. Зарядные и защитные устройства. Назначение, устройство, принцип работы.

4. Электродвигатели и приводные системы автомобиля.

5. Двигатели переменного тока.

6. Электродвигатели постоянного тока.

7. Бесколлекторные электродвигатели постоянного тока.

8. Электроприводные системы.

9. Электропривод постоянного тока.

10. Привод бесколлекторных двигателей постоянного тока.

11. Электропривод постоянного тока.

.КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПИСЬМЕННОГО ОПРОСА ПО ТЕМЕ 13 Электромобили

Письменный опрос состоит из трех вопросов

При правильном и полном ответе на три вопроса – оценка 5 баллов

При правильном, но неполном ответе на три вопроса или при правильном и полном ответе на два вопроса – оценка 4 балла

При правильном, но неполном ответе на два вопроса или при правильном и полном ответе на один вопрос – оценка 3 балла

При неправильном ответе на один вопрос – оценка 2 балла

Время выполнения задания-40минут.

| Подготовка к выполнению практических работ с использованием методических указаний, пособий, (в том числе электронных), оформление практических работ и их отчетов, (в том числе в электронном виде), подготовка практических к работ к защите. Подготовка презентаций для защиты рефератов. Подготовка к участию в студенческих конференциях, конкурсах профессионального мастерства Выполнение в трехмерном изображении приборов электронных систем автомобиля (согласно индивидуальному заданию). Подбор материала для выполнения рефератов, докладов по тематике, предложенной преподавателем, с целью повышения кругозора студентов, получения навыков по самостоятельному поиску необходимой информации (в том числе и в Интернете) для последующего представления их перед аудиторией. Работа с конспектами лекций, рабочими тетрадями, учебной и специальной технической литературой, поиск дополнительной информации в Интернете согласно вопросам к темам и разделам. 1.Объясните принцип действия и устройство генераторных установок. 2.Как производится крепление генераторов на двигателе? 3. Какие особенности конструкции бесщеточных генераторов? 4. Каков принцип действия и устройства АКБ? 5. Каков принцип действия и устройства электронных регуляторов? 6. Каков принцип действия и устройство электростартера? 7. Какие особенности конструкции планетарного редуктора электростартера? 8. Особенности конструкции интегрированного стартера-генератора. 9. Объясните особенности конструкции электромагнитного клапана с пружинным ударным устройством. 10.Объясните особенности конструкции электромагнитного клапана с пружинной амортизацией. 11.Объясните особенности конструкции электромагнитного клапана с демпфирующим устройством. 12.Объясните особенности конструкции электромагнитного клапана без возвратной запорной пружины. 13. Объясните особенности конструкции магнитоэлектрическим клапаном с гидравлическим амортизатором. 14. Объясните особенности конструкции электромагнитного клапана с пневматическим амортизатором 15. Объясните конструкцию датчика давления 16. Объясните конструкцию датчиков температуры и влажности. 17. Объясните конструкцию датчиков расхода жидкостей и газов 18. Объясните конструкцию датчиков состава выхлопных газов 19. Объясните конструкцию датчиков угловых и линейных положений и перемещений и положений. 20. Объясните каким электронные системы управления бензиновым двигателем производят определение необходимого количества топлива. 21. Объясните особенности конструкции и работы системы автоматического управления экономайзером принудительного холостого хода «Каскад». 22. Объясните особенности конструкции и работы электронных систем зажигания с динамическим и статическим распределением высокого напряжения. 23. Особенности конструкции системы управления двигателем Motronic М5. 24. Особенности конструкции системы управления двигателем ЭСАУ ВАЗ 25. Особенности конструкции системы впрыска МИКАС-5.4. 26. Особенности конструкции электронно-управляемого рядного ТНВД, электронно-управляемого распределительного ТНВД, электронно-управляемой насос-форсунки системы питания дизельных двигателей с распределительным трубопроводом «Bosch» («Common Rail»). 27. Особенности устройства и работы электронно-управляемого сцепления. 28. Особенности устройства и работы гидротрансформаторных АКПП. 29. Особенности устройства и работы механических КПП с электронным управлением. 30. Особенности устройства и работы АКПП с системой Multitronic. 31. Особенности устройства и работы электронных систем распределения крутящего момента. 32. Объясните принцип работы антиблокировочных систем автомобилей 33. Объясните принцип работы системы антипробуксовки колес 34. Объясните принцип работы системы блокировки дифференциала 35. Объясните принцип работы системы динамической стабилизации направления движения 36. Объясните принцип работы противозаносной системы 37. Объясните устройство системы контроля застегнутого состояния ремней безопасности. 38. Объясните устройство системы натяжения ремней безопасности 39. Объясните устройство системы откидывания спинки сиденья назад 40. Объясните устройство и принцип работы системы освещения, сигнализации. 41. Объясните устройство и принцип работы электронных систем оборудования салона. 42. Объясните устройство и принцип работы системы управления микроклиматом в салоне |  |  |
| --- | --- | --- |