МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

(контрольно-измерительные материалы)

#### ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ»

Паспорт

фонда оценочных средств

по МДК 02.02. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ»

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины* | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Введение | ПК1 – ПК4 | Проверочный тест на выявление остаточных знаний по учебной дисциплине: «Устройство, ТО и ремонт автомобилей» |
| Раздел 1. Диагностика общего технического состояния автомобиля |
|  | Тема 1.1 Основные понятия о диагностике автомобилей | ПК1 – ПК4 | Устный опрос на закрепление изученного материала по теме «Основные понятия о диагностике автомобилей» |
|  | Тема 1.2 Место технической диагностики в технологическом процессе технического обслуживания автомобилей | ПК1 – ПК4 | Устный опрос на закрепление изученного материала по теме «Место технической диагностики в технологическом процессе технического обслуживания автомобилей» |
|  | Тема 1.2 Диагностирование автомобиля в целом | ПК1 – ПК4 | Устный опрос по теме «Основные понятия о диагностике автомобилей в целом» |
| Раздел 2. Диагностика технического состояния двигателя и его систем |
|  | Тема 2.1 Диагностика технического состояния двигателя | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№1, ПР№2, ПР»№3 |
|  | Тема 2.2 Диагностика систем смазки и охлаждения двигателя | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№4 |
|  | Тема 2.3 Диагностика системы питания бензинового двигателя | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№5 |
|  | Тема 2.4 Диагностика систем впрыска топлива бензинового двигателя | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№6, ПР№7 |
|  | Тема 2.5 Диагностика системы питания дизельного двигателя | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№8, ПР№9, ПР№10 |
| Раздел 3. Диагностика технического состояния электрооборудования автомобиля |
|  | Тема 3.1 Диагностика технического состояния электрооборудования автомобиля | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№11…ПР№15 |
| Раздел 4. Диагностика агрегатов трансмиссии, ходовой части и механизмов управления автомобиля |
|  | Тема 4.1 Диагностика агрегатов трансмиссии автомобиля | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№16, ПР№17 |
|  | Тема 4.2 Диагностика ходовой части автомобиля | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№18…ПР№20 |
|  | Тема 4.3 Диагностика механизмов управления автомобиля | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№21, ПР№22 |
|  | Промежуточная аттестация – экзамен | ПК1 – ПК4 | Перечень вопросов для проведения диф. зачета |
|  | Практические работы | ПК1 – ПК4 | Электронная рабочая тетрадь |
|  | Самостоятельная работа студентов | ПК1 – ПК4 | Перечень заданий для внеаудиторной самостоятельной работы |
|  | Контрольная работа | ПК1 – ПК4 | Перечень вопросов для контрольной работы |

* Наименование темы  (раздела)  указывается в соответствии с  рабочей программой дисциплины

Текущий контроль успеваемости

Тема «Введение»

Вопросы для проверочного теста на выявление остаточных знаний по учебным дисциплинам: «Устройство, ТО и ремонт автомобилей»

- Дайте определение степени сжатия.

- Укажите какие параметры двигателя необходимы для определения рабочего и полного объема цилиндра двигателя.

- Укажите последовательность чередования тактов рабочего цикла четырехтактного бензинового и дизельного двигателей.

- Укажите в какой момент времени происходит впрыск топлива через форсунку в дизельном двигателе?

- Используя  рисунки  определите  тип блока цилиндров двигателя.

- Используя круговую диаграмму фаз газораспределения 4-тактного двигателя, определить момент открытия и закрытия, а также продолжительность работы впускного и выпускного клапанов относительно положения коленчатого вала.

- Назовите датчик для определения количества кислорода в отработавших газах.

- Назовите прибор для определения количества воздуха, поступающего в цилиндры инжекторного двигателя, его устройство и принцип работы.

- Назовите назначение клапана добавочного воздуха, установленного в системе впрыска инжекторного двигателя, его устройство и принцип работы.

- Что обозначает в маркировке двигателя аббревиатура TDI; FSI; ТFSI?

- Используя рисунок, определить тип устройства для автоматического изменения фаз газораспределения ГРМ.

- Определите  тип системы впрыска бензиновых двигателей по типу расходомера, представленного на рисунке.

- Какие диагностические параметры можно определить при помощи компрессометра,  пневмотестера, вакуумметра?

- Какие параметры определяются при дефектации коленчатого и распределительного вала двигателя?

- Перечислите параметры, характеризующие техническое состояние импульсной рабочей и пусковой форсунок инжекторного двигателя.

- Перечислите параметры, характеризующие техническое состояние форсунки дизельного двигателя.

- Объясните устройство и принцип работы турбонагнетателя.

- Каким образом производится регулировка форсунок двигателя ЯМЗ?

- Назовите назначение, устройство и работу электрофакельной свечи.

- Каким образом производится регулировка форсунок двигателя КАМАЗ?

- Назовите назначение, устройство и принцип работы свечи накаливания, установленной в камере сгорания дизельных двигателей.

- Назовите устройство и принцип работы дымомера.

- Назовите устройство и принцип работы современных газоанализаторов.

- Перечислите способы, способствующие снижению токсичности и дымности отработавших газов дизельных двигателей?

- Методы организации труда ремонтных рабочих и их характеристика.

- Формулы определения удельной трудоемкости технического обслуживания, текущего ремонта.

- По рисунку определить прибор системы впрыска бензинного двигателя.

- Формулы определения коэффициентов технической готовки и использования автомобилей, удельной трудоемкости технического обслуживания, текущего ремонта, годового объема работ  по ТО и ТР.

- Дать определение ритм производства, такт поста, такт линии.

- Шатуны каких из указанных двигателей имеют косой разъем нижней головки?

- Какая часть кривошипно-шатунного механизма является основной базовой частью двигателя?

- Чем осуществляется балансировка коленчатого вала?

- К каким последствиям приводит неправильная установка зубчатого ремня привода распределительного вала?

- Какой прибор системы охлаждения предназначен для принудительной циркуляции жидкости в системе охлаждения?

- В двигателях каких автомобилей натяжение ремня привода жидкостного насоса осуществляется за счет изменения количества прокладок в разъемном шкиве насоса?

- Какая из неисправностей вызывает увеличение давления масла в смазочной системе?

- Какой из перечисленных элементов необходим для сгорания топлива?

- Укажите элемент двигателя куда производится впрыск топлива в двигателях с непосредственным впрыском.

- Какие  признаки характерны только для дизельных двигателей?

- Дать определение турбокомпрессора дизельного двигателя.

- Какой металл нашел наибольшее распространение при изготовлении аккумуляторных батарей, устанавливаемых на современных автомобилях?

- Что произошло бы, если бы генератор переменного тока работал без диодов?

- Каково назначение свечи зажигания?

- Назовите участки кривых на осциллограммах первичной и вторичной цепи системы зажигания автомобиля ВАЗ-21063.

- Назначение, устройство и работа прибора для проверки форсунок дизельного двигателя.

- Назовите количество диодов, установленных в генераторах переменного тока.

- Какое из передаточных чисел является для четвертой передачи наиболее предпочтительным?

- Когда пробуксовка гидротрансформатора больше всего?

- На какую неисправность указывает красноватый оттенок искры на электродах свечи зажигания?

- Для чего плоскость разъема картера двигателей смещают вниз относительно оси коленчатого вала?

- Каким образом уплотняются гильзы цилиндров двигателя ЗМЗ-402.10 от попадания охлаждающей жидкости в картер двигателя?

- Какое назначение имеет маслосъемное кольцо в поршне четырехтактного двигателя?

- Назначение, устройство и работа механизма газораспределения.

- В каком положении находятся паровой и воздушный клапаны радиатора при перегреве двигателя?

- Что обеспечивает повышение температуры кипения воды и уменьшение ее потерь от испарения в системе охлаждения?

- Зависит ли частота вращения ротора центрифуги от давления масла на ее входе?

- На что указывает величина октанового числа?

- Устройство дизельного двигателя с вихревой камерой.

- От чего зависит давление впрыска топлива зависит в дизельном двигателе?

- Что обеспечивает изменение количества впрыскиваемого топлива секцией ТНВД дизеля ЯМЗ?

- Что является единицей измерения мощности аккумуляторной батареи?

- Устройство и работа современных автомобильных генераторов.

- Что характеризует калильное число свечи зажигания?

- Какие диагностические параметры определяют при общем диагностировании?

- При какой температуре в системе охлаждения двигателя проверяется уровень жидкости?

- Как следует устанавливать замки поршневых колец?

- Как производится передача усилия от верхней головки шатуна к коренной шейке коленчатого вала?

- Какое соответствие частоты вращения коленчатого вала двигателя с частотой вращения распределительного вала?

- Устройство и работа десмодромного механизма.

- При каких тактах имеет место перекрытие клапанов?

- Какие приборы системы охлаждения обеспечивают поддержание наивыгоднейшего теплового режима двигателя?

- Какая из неисправностей вызывает увеличение давления масла в смазочной системе?

- Как называется расход топлива на единицу мощности за единицу времени?

- Почему нельзя увеличивать степень сжатия двигателя внутреннего сгорания сколько угодно?

- Устройство и работа форсунок дизельного двигателя.

- Может ли изменяться высота подъема плунжера рядного топливного насоса высокого давления?

- Что предусматривает последовательное соединение  двух аккумуляторных батарей по 12 В каждая?

- К чему приведет ослабление натяжения ремня привода генератора?

- Укажите приборы системы зажигания, предназначенные для изменения угла опережения зажигания в зависимости:

а) от частоты вращения коленчатого вала;

б) от нагрузки двигателя.

- Периодичность проведения сезонного обслуживания согласно «Положения по ТО и ТР подвижного состава автомобильного транспорта».

- Какими приборами в инжекторном двигателе управляет электронный блок управления?

- При каком ТО проверяется уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения?

- Диагностические параметры определяющие техническое состояние термостата.

- Назовите обмотку, расположенную на роторе генератора переменного тока.

- Используя формулу для определения удельной трудоемкости текущего ремонта, дать определение коэффициентов, корректирующих трудоемкость ТР.

- Что предусмотрено для уменьшения износа наружных цилиндрических поверхностей верхних компрессионных колец?

- Назовите назначение редукционного (перепускного) клапана в системе смазки.

- Укажите последовательность движения бензина в системе питания

карбюраторного двигателя от топливного бака в поплавковую камеру

карбюратора.

- Назовите причину изнашивания деталей автомобиля.

- На представленном рисунке топливного насоса назовите деталь, обозначенной позицией.

- Перечислите диагностические параметры, характеризующие техническое состояние топливного насоса карбюраторного двигателя.

- На каком расстоянии от впускного клапана устанавливается инжектор?

- Укажите место установки топливоподкачивающего насоса системы питания дизельного двигателя ЯМЗ-238.

- Назовите агрегат трансмиссии изменяющей крутящий момент как по    величине, так и по направлению

- В какие сопряженные пары масло подается под давлением?

- Назначение и устройство центрифуги в системе смазки.

- Что происходит с процессом изнашивания при увеличении геометрических размеров деталей сопряженных пар?

- Назовите прибор для измерения диаметра поршня.

- Назовите прибор для измерения диаметра гильзы цилиндра двигателя.

- Какой тип балансировки применяется при балансировке автомобильных колес применяется?

- Назовите диагностический прибор, определяющий замедление автомобиля.

- Назовите максимальную величину сигнала поступающего с лямбда-  зонда.

- Назовите минимальную величину сигнала поступающего с лямбда-  зонда.

- Каким элементом производится регулировка максимального давления впрыска топлива в форсунке типа КАМАЗ?

- Назовите деталь газораспределительного механизма, при помощи которой производится регулировка тепловых зазоров в двигателе ВАЗ-2110.

- Назовите деталь газораспределительного механизма, при помощи которой производится регулировка тепловых зазоров в двигателе ЗМЗ-402?

- Назовите элемент сцепления, передающий усилие от вилки на нажимной рычаг корзины.

- Назовите назначение прерывателя – распределителя.

- Укажите механизм, приводящий в действие плунжер насос-форсунки?

- Назовите основную причину увеличения свободного хода педали сцепления.

- Какое количество валов в КПП ЗИЛ-431410?

- Укажите место установки КПП.

- Дать определение степени сжатия.

- Назовите такт двигателя, при котором впускные и выпускные клапана закрыты.

- К какому виду относится автомобиль КАМАЗ-5511?

- Назначение термостата в системе охлаждения

- Назовите основной элемент, обеспечивающий  циркуляцию жидкости в системе охлаждения.

- Назначение  радиатора в системе охлаждения.

- Как определить уровень масла в системе смазки?

- Методика удаления воздуха из тормозной системы с гидроприводом

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ВЫПОЛНЕНИЯ

ПРОВЕРОЧНОГО ТЕСТА НА ВЫЯВЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ: «УСТРОЙСТВО, ТО И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ»

Теоретическое задание выполняется в виде тестирования на персональном компьютере с автоматическим выставлением оценок по следующим критериям:

- проверяемые дисциплины: «Устройство, техническое обслуживание  и ремонт автомобилей и двигателей»;

- количество вопросов в тестовом задании – 40 вопросов;

- каждый правильный ответ на поставленный вопрос оценивается в 0,125 балла, (баллы проставляет компьютер);

- время выполнения задания – 40 минут.

Примечание.

Тестовое задание с правильными ответами представлено в Приложении 1.

Вопросы для устного опроса на закрепление  изученного материала по теме 1.1 «Основные понятия о диагностике автомобилей»

Задание для самостоятельной работы по теме «Основные понятия о диагностике автомобилей».

- Как влияет износ сопряженных пар от величины пробега автомобиля?

- Что такое трение?

- Назовите основную характеристику трения

- Назовите виды трения

- Назовите виды изнашивания

- Какое условие образования масляного клина?

- По формуле V изм.лин.разм.=с ρm{1-k[(V ή *ln/( h2 ρ)]}  объясните, как  влияют на процесс изнашивания различные показатели?

- Перечислите факторы, влияющие на изменение технического состояния автомобиля.

- Перечислите виды состояний объекта

- Что такое внезапный и постепенный отказы?

- Дать определение технической диагностике

- Что такое исправное и неисправное состояние автомобиля?

- Какие задачи диагностики?

- Как образуется система диагностирования?

- Что такое структурный и диагностический параметр?

- Перечислите виды диагностических параметров

- Какие существуют значения диагностических параметров?

- Объясните процедуру  диагностирования

- Технологический процесс постановки общего диагноза

- Назовите методы диагностирования автомобилей

- Составьте схему алгоритма диагностирования агрегата автомобиля

- Что такое технологическая карта?

- Виды и периодичность диагностирования автомобилей

- Объясните место диагностирования в технологическом процессе ТО и ТР автомобилей на АТП

- Объясните место диагностирования в технологическом процессе ТО и ТР автомобилей на СТОА

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК УСТНОГО ОПРОСА НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА  ПО ТЕМЕ: «ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ДИАГНОСТИКЕ АВТОМОБИЛЕЙ»

Опрашиваемому студенту  задается три вопроса

При правильном и полном ответе на три вопроса – оценка 5 баллов

При правильном, но неполном ответе на три вопроса или при правильном и полном ответе на два вопроса – оценка 4 балла

При правильном, но неполном ответе на два вопроса или при правильном и полном ответе на один вопрос – оценка 3 балла

При неправильном ответе на один вопрос – оценка 2 балла

Вопросы для устного опроса на закрепление  изученного материала по теме 1.2 «Место технической диагностики в технологическом процессе технического обслуживания автомобилей»

Задание для самостоятельной работы по теме «Место технической диагностики в технологическом процессе технического обслуживания автомобилей».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

# « Изучение технологии работ определения технического состояния цилиндро – поршневой группы при помощи компрессометра, вакуумметра и пневмотестера»

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ:

Образовательная.  Закрепление и усвоение знаний по принципу работы и устройству приборов для определения технического состояния цилиндро – поршневой группы двигателя: компрессометра, пневмотестера, вакуумметра; изучение технологии работ по диагностированию технического состояния цилиндро – поршневой группы двигателя при помощи приборов: компрессометра, пневмотестера, вакуумметра.

Развивающая.  Развитие навыков по выбору необходимого оборудования для определения технического состояния цилиндро – поршневой группы двигател, выполнение работ по подсоединению приборов к двигателю,развитие технического мышления и воображения,развитие способности анализировать полученную информацию.

Воспитательная. Привитие навыков сознательной дисциплины, бережного отношения к учебному оборудованию и приборам, развитие наблюдательности, собранности и внимательности во время работы, чувства ответственности при выполнении поставленных задач.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ:

- Компрессометры: мод. 120-10020 и    мод. НS-1021;

- Компрессографы мод. «ZETA -362» и мод. «ZETA -363».

- Пневмотестер мод. ПТ – 1.

- Вакуумметр мод. 120-30001,

- Свечной ключ.

- Двигатель ВАЗ-21083, головки цилиндров.

- Компьютеры.

- Проектор.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №1 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1. Описание операций, выполняемых перед проверкой компрессии цилиндров двигателя ( для заданий 1; 2; 3 и 4).

2. Для задания №1.

Описание назначения, устройства и схему подсоединения компрессометра к бензиновому двигателю.

3. Для задания №2.

Описание назначения, устройства и схему подсоединения компрессометра дизельного двигателя.

4. Для задания №3.

Описание назначения и устройства компрессографа для бензинового двигателя.

5. Для задания №4.

Описание назначения и  устройства компрессографа для дизельного.

6.  Для задания №5.

Описание назначения, устройства и схему подсоединения пневмотестера.

7. Для задания №6.

Описание назначения, устройства и схему подсоединения вакуумметра.

Практическая работа №2

«Изучение технологии работ затяжки резьбовых соединений крепления головки блока цилиндров и регулировки тепловых зазоров в клапанном механизме»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику проверки и протяжки крепленияголовки блока цилиндров.

2. Изучить методику проверки и регулировки тепловых зазоров в ГРМ.

ОБОРУДОВАНИЕ: двигатель, динамометрический ключ, набор головок, набор щупов, отвёртка, набор ключей, плакаты на мониторе компьютера.

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2

Инструктаж потехнике безопасности по практической работе №2 получил . К практической работе допущен _________________.

1. Описать технологический процесс протяжки гаек головки блока цилиндров двигателя ___________________.

2 Описать технологический процесс проверки и регулировки тепловых зазоров ГРМ двигателя

3. Используя  рисунок  произвести описание позиций составляющих.

Рисунок 1. Схема проверки тепловых зазоров ГРМ.

1 –                                                                           2 –   1

3 –                                                                           4 – 1

5 –                                                                           6 –1

7 – 1

4. Ответить на контрольные вопросы (устно).

Практическую работу №2 выполнил ___________________________

Отчет по практической работе №2 принял______________________

Практическая работа №3

Дефектация блока цилиндров двигателя и гильз

Цель работы:

1. Изучить технические условия на дефектацию блоков и гильз цилиндров.

2.  Ознакомиться с устройством измерительных приборов, оснастки и

методами измерений.

3. Приобрести навыки по дефектовке блоков цилиндров и гильз.

Задание:

1. Подготовить исходные данные для дефектовки деталей.

2. Определить техническое состояние деталей.

3. Произвести сортировку деталей по результатам контроля.

4. Назначить способ ремонта детали.

5. Оформить ведомость дефектации.

Оснащение рабочего места: лупа четырехкратного увеличения; индикаторный нутромер НИ 18-50   (ГОСТ 86882);  штангенциркуль ШЦ-П-250-0,05   (ГОСТ 16689);  микрометр МК 100 (ГОСТ  4381-87);  индикаторный нутромер НИ  100-160 (ГОСТ 862-87); линейка 200 мм; блок цилиндров и гильзы.

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3

Инструктаж потехнике безопасности по практической работе №3 получил . К практической работе допущен _________________.

Диаметры по поясам вычисляют по формуле:

D=H -;

где D-диаметр цилиндра в данной плоскости в поясе, мм

H-настройка индикатора, мм

- показание индикатора при измерении в данном поясе и плоскости, мм.

1. Характеристики блока цилиндров:

| Марка автомобиля | Материал | Термическая обработка | Твердость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | блока | гильзы |  |  |

Номинальный диаметр цилиндров, мм  ______________________________

Допустимая овальность цилиндров, мм ______________________________

Допустимая конусность цилиндров, мм ______________________________

Ремонтные размеры цилиндров, мм

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

2.Дефекты, установленные внешним осмотром

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результаты измерения и расчетов:

| Пояс замера | Направление замеров | № цилиндра |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-й пояс (верхний) | Параллельно оси коленчатого вала |  |  |  |  |  |  |
|  | Перпендикулярно к оси коленчатого вала |  |  |  |  |  |  |
|  | Овальность |  |  |  |  |  |  |
| 2-й пояс (средний) | Параллельно оси коленчатого вала |  |  |  |  |  |  |
|  | Перпендикулярно к оси коленчатого вала |  |  |  |  |  |  |
|  | Овальность |  |  |  |  |  |  |
| 3-й пояс (нижний) | Параллельно оси коленчатого вала |  |  |  |  |  |  |
|  | Перпендикулярно к оси коленчатого вала |  |  |  |  |  |  |
|  | Овальность |  |  |  |  |  |  |
| Конусность | Параллельно оси коленчатого вала |  |  |  |  |  |  |
|  | Перпендикулярно к оси коленчатого вала |  |  |  |  |  |  |

Наибольший износ цилиндра, мм

3. Заключение по гильзе цилиндров

по результатам внешнего осмотра и замеров

# Отчет по практической работе№4

«Изучение технологии работ по определению технического состояния систем смазки и охлаждения»

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1 Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика  технического состояния двигателя».

2 Приобретение практических навыков поиска необходимой

технической информации в справочной и технической литературе.

3 Закрепление и развитие знания, способов и средств по определению технического состояния систем охлаждения и смазки.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Автомобиль, приборы систем смазки и охлаждения,  прибор для проверки термостата, прибор для проверки натяжения ремней, термостаты, жидкостной насос, набор ключей, отвёртка, набор для измерения давления масла мод. 120-20010С. масляные фильтры, масляные насосы, набор ключей, ручной рычажный солидолонагнетатель мультимедийный проектор и экран, компьютер с программным обеспечением.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №4 получил _____________________________________

К лабораторной работе допущен ________________

1 Описать какие отказы и неисправности, могут возникнуть в системе охлаждения.

2. Описать какие отказы и неисправности, могут возникнуть в системе смазки.

3. Перечислить виды работ, выполняемых при диагностировании системы охлаждения и указать при каких технических обслуживаниях они выполняются.

4. Перечислить виды работ, выполняемых при диагностировании системы смазки и указать при каких технических обслуживаниях они выполняются.

5. Перечислить диагностические приборы, которые применяются при диагностировании систем смазки и охлаждения

Практическая работа №5

«Изучение технологии работ по определению технического состояния топливного насоса и карбюратора»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику диагностирования топливных насосов

2. Изучить методику  диагностирования карбюраторов

ОБОРУДОВАНИЕ: Прибор мод. 577Б, топливные насосы, ключи, схемы, плакаты, секундомер, прибор для проверки упругости пружин., плакаты на мониторе компьютера.

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №5 получил . К практической работе допущен _________________.

1. Описать методику диагностирования топливного насоса.

2. Произвести диагностирование насоса, результаты диагногстирования занести в таблицу 1.

Таблица 1

| № п/пп | Проверяемый параметр бензонасоса Б-9 | Единица измерения | Норма по | Фактически получено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность | См3 | 100 |  |
| 2 | Максимальное давление | кгс/см2 | 0,2 0,3 |  |
| 3 | Падение давления за 30 сек | кгс/см2 | 0,1 |  |

3 Описать методику диагностирования карбюратора.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

«Изучение технологии работ по определению технического состояния инжекторов системы впрыска бензинового двигателя»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика систем впрыска топлива бензинового двигателя».

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования системы питания инжекторного двигателя.

3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования приборов системы питания и зажигания двигателя.

ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, прибор для проверки инжекторов НВ-6В, мультимер.

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №6

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №6

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Используя информацию раздела 3 «Мультиметр мод. М83», произвести описание назначения, общего устройства и подготовку мультимера к работе

2. Используя информацию раздела 4 «Устройство установки для диагностики и ультразвуковой промывки инжекторов HP-6В», описать назначение, устройство и порядок работы установки НВ-6В.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7

«Изучение технологии работ по определению неисправностей датчиков системы впрыска бензинового двигателя при помощи сканера»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика систем впрыска топлива бензинового двигателя».

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования системы питания инжекторного двигателя.

3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования приборов системы питания и зажигания двигателя.

ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, сканер, мотор-тестер АМ-1

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №7

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №7

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Используя информацию раздела 1 «Назначение, устройство, подготовка и работа со сканером мод. Автоас – F16 САN», выполнить следующее:

- описать назначение и общее устройство сканера мод. Автоас – F16 САN;

- описать подготовку сканера к работе и  подключение его к двигателю автомобиля.

2. Используя информацию раздела 2 «Подготовка мотор - тестера «Автомастер АМ-1» к работе», произвести описание подготовки мотор – тестера к работе.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8

«Изучение технологии работ по проверке и регулировке ТНВД»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика системы питания дизельного двигателя

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования системы питания дизельного двигателя

3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования приборов системы питания дизельного двигателя ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, стенд для проверки ТНВД, ТНВД

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №8

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №8

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать устройство стенда для проверки и регулировки ТНВД

2. Описать методику проверки и регулировки ТНВД

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9

«Изучение технологии работ по проверке, регулировке момента опережения впрыска топлива  двигателя и регулировке двигателя на минимальные обороты.»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика системы питания дизельного двигателя

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования системы питания дизельного двигателя

3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования приборов системы питания дизельного двигателя ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, дизельный двигатель, моментоскоп, ТНВД

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №9

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №9

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать методику проверки и регулировки момента
опережения впрыска топлива.

2. Описать методику  регулировки двигателя на
минимальные обороты холостого хода.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10

«Изучение технологии работ по проверке и регулировке форсунок дизельного двигателя.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика системы питания дизельного двигателя

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования системы питания дизельного двигателя

3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования приборов системы питания дизельного двигателя ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, дизельный двигатель, моментоскоп, ТНВД

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №10

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №10

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать устройство стенда для проверки и регулировки форсунок.

2. Описать методику проверки и  регулировки форсунок

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11

«Изучение технологии работ по определению технического состояния аккумуляторных батарей»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика  технического состояния электрооборудования автомобиля»

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования электрооборудования автомобиля 3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования электрооборудования автомобиля ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, аккумуляторная батарея, нагрузочная вилка, денсиметр, зарядное устройство.

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №11

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №11

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать устройство аккумуляторной батареи

2. Описать методику проверки аккумуляторной батареи

3. Описать методику зарядки аккумуляторной батареи

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12

«Изучение технологии работ по определению технического состояния генераторов и электростартеров»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика  технического состояния электрооборудования автомобиля»

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования электрооборудования автомобиля 3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования электрооборудования автомобиля ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, аккумуляторная батарея, нагрузочная вилка, денсиметр, зарядное устройство.

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №12

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №12

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Перечислить отказы генераторов и стартеров

2. Описать методику проверки генераторов

3. Описать методику зарядки стартеров

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13

«Изучение технологии работ по проверке и регулировке фар»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика  технического состояния электрооборудования автомобиля»

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования электрооборудования автомобиля 3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования электрооборудования автомобиля ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, аккумуляторная батарея, нагрузочная вилка, денсиметр, зарядное устройство.

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №13

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №13

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать устройство прибора для проверки фар

2. Описать методику проверки и регулировки фар

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14

«Изучение технологии работ по определению технического состояния свечей зажигания.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика  технического состояния электрооборудования автомобиля»

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования электрооборудования автомобиля 3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования электрооборудования автомобиля ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, прибор Э-203, свечи зажигания.

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №14

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №14

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать устройство свечей зажигания

2. Описать классификацию свечей зажигания

3. Описать методику проверки свечей зажигания

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15

«Изучение технологии работ по определению технического состояния системы зажигания при помощи мотор-тестера и по проверке и регулировке момента опережения зажигания»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика  технического состояния электрооборудования автомобиля»

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования электрооборудования автомобиля 3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования электрооборудования автомобиля ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, мотор-тестер АМ-1, стробоскоп, двигатель.

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №15

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №15

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать устройство мотор-тестер АМ-1

2. Описать методику проверки системы зажигания мотор-тестером АМ-1

3. Описать методику проверки и регулировки момента опережения зажигания стробоскопом

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №16

«Изучение технологии работ по проверке и регулировке свободного хода сцепления и по проверке люфтов трансмиссии автомобиля»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика  агрегатов трансмиссии автомобиля

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования  и регулировке агрегатов трансмиссии автомобиля

3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования  и регулировке агрегатов трансмиссии автомобиля ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, автомобиль, линейка для проверки свободного хода сцепления, люфтомер-динамометр

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №16

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №16

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать устройство сцепления и коробок передач

2. Описать методику проверки и регулировки свободного хода сцепления

3. Описать методику проверки люфтов трансмиссии

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17

«Изучение технологии работ по проверке и регулировке редукторов ведущих мостов»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика  агрегатов трансмиссии автомобиля

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования  и регулировке агрегатов трансмиссии автомобиля

3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования  и регулировке агрегатов трансмиссии автомобиля ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, задний мост автомобиля, набор ключей

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №17

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №17

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать устройство редуктора заднего моста

2. Описать методику проверки и регулировки редуктора заднего моста

3. Описать отказы редуктора заднего моста

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №18

«Изучение технологии работ по проверке и регулировке люфтов в подшипниках ступиц колес и шкворнях  (шаровых опорах) поворотных цапф и по проверке балансировки колес»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика ходовой части автомобиля»

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования  и регулировке ходовой части автомобиля»

3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования  и регулировке ходовой части автомобиля»

ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, автомобиль, домкрат, балансировочный станок

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №18

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №18

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать методику проверки и регулировки люфтов в подшипниках ступиц колес.

2. Описать методику проверки люфтов в шкворнях  (шаровых опорах) поворотных цапф

3. Описать методику по проверке балансировки колес.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №19

«Изучение технологии работ по проверке и регулировке углов установки управляемых колес на стенде СКО-1»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика ходовой части автомобиля»

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования  и регулировке ходовой части автомобиля»

3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования  и регулировке ходовой части автомобиля»

ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, автомобиль, четырехстоечный подъемник, прибор СКО-1, набор инструмента

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №19

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №19

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать состав принадлежностей прибора СКО-1

2. Описать методику подготовки прибора СКО-1

3. Описать методику по проверке развал – схождения колес автомобиля

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №20

«Изучение технологии работ по проверке и регулировке углов установки управляемых колес на компьютерном стенде»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика ходовой части автомобиля»

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования  и регулировке ходовой части автомобиля»

3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования  и регулировке ходовой части автомобиля»

ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, автомобиль, четырехстоечный подъемник, компьютерный стенд по проверке развал – схождения колес автомобиля, набор инструмента

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №20

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №20

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать состав принадлежностей компьютерного стенда по проверке развал – схождения колес автомобиля

2. Описать методику подготовки компьютерного стенда по проверке развал – схождения колес автомобиля

3. Описать методику по проверке развал – схождения колес автомобиля

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №21

«Изучение технологии работ по проверке технического состояния рулевого управления»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика механизмов управления автомобиля»

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования  и регулировке механизмов управления автомобиля»

3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования  и регулировке механизмов управления автомобиля»

ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, автомобиль, прибор для проверки люфта рулевого управления, набор инструмента

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №21

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №21

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать составляющие люфта на рулевом колесе

2. Описать методику подготовки прибора для проверки люфта рулевого управления к работе

3. Описать методику по проверке суммарного люфта рулевого управления.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №22

Изучение технологии работ по проверке технического состояния тормозной системы»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностика механизмов управления автомобиля»

2. Приобретение практических навыков и умений по обоснованию подбора и выбора  приборов для диагностирования  и регулировке механизмов управления автомобиля»

3. Углубленное изучение конструкции и работы приборов для диагностирования  и регулировке механизмов управления автомобиля»

ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер с программным обеспечением, методические указания, интернет, автомобиль, электронный деселерометр, набор инструмента

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №22

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №22

# получил _____________________________________.

# К практической работе допущен ________________.

1. Описать устройство тормозной системы с гидравлическим приводом

2. Описать методику подготовки электронного деселерометра к работе

3. Описать методику по проверке замедления автомобиля.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

При правильном и полном выполнении  более чем ¾ отчета практических работ– оценка 5 баллов

При правильном и полном выполнении  от ½ до  ¾ отчета практических работ– оценка 4 балла

При правильном и полном выполнении  от 1/4  до ½ отчета практических работ– оценка 3 балла

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету по дисциплине «Техническая диагностика автомобилей»

для профессии №23.02.03   «Автомеханик»

Рассмотрено на заседании ЦМК укрупненной группы 23.00.00.Техника и технология наземного транспорта (направление – автомобильный транспорт). Протокол № 1 от «28» августа 2017г.

Теоретические вопросы

- Как влияет износ сопряженных пар от величины пробега автомобиля?

- Что такое трение?

- Назовите основную характеристику трения

- Назовите виды трения

- Назовите виды изнашивания

- Какое условие образования масляного клина?

- По формуле V изм.лин.разм.=с ρm{1-k[(V ή *ln/( h2 ρ)]}  объясните, как  влияют на процесс изнашивания различные показатели?

- Перечислите факторы, влияющие на изменение технического состояния автомобиля.

- Перечислите виды состояний объекта

- Что такое внезапный и постепенный отказы?

- Дать определение технической диагностике

- Что такое исправное и неисправное состояние автомобиля?

- Какие задачи диагностики?

- Как образуется система диагностирования?

- Что такое структурный и диагностический параметр?

- Перечислите виды диагностических параметров

- Какие существуют значения диагностических параметров?

- Объясните процедуру  диагностирования

- Технологический процесс постановки общего диагноза

- Назовите методы диагностирования автомобилей

- Составьте схему алгоритма диагностирования агрегата автомобиля

- Что такое технологическая карта?

- Виды и периодичность диагностирования автомобилей

- Объясните место диагностирования в технологическом процессе ТО и ТР автомобилей на АТП

- Объясните место диагностирования в технологическом процессе ТО и ТР автомобилей на СТОА

Практические вопросы

- Объяснить назначение и устройство стетофонендоскопа и технологию работы по прослушиванию двигателя.

- Объяснить назначение и устройство компрессометра и технологию работы по определению компрессии двигателя.

- Объяснить назначение и устройство компрессографа и технологию работы по определению компрессии двигателя.

- Объяснить назначение и устройство пневмотестера и технологию работы по определению относительной негерметичности цилиндров двигателя.

- Объяснить назначение и устройство вакуумметра и технологию работы по разряжения во впускном трубопроводе двигателя.

- Объяснить назначение и устройство динамометрического ключа и технологию работы протяжке гаек головки цилиндров двигателя.

- Объяснить технологию работы по проверке тепловых зазоров ГРМ двигателя.

- Объяснить технологию работы по дефектации гильзы цилиндра двигателя.

- Объяснить технологию работы по дефектации коленчатого вала двигателя.

- Объяснить технологию работы по дефектации поршней двигателя.

- Объяснить технологию работы по дефектации распределительного вала двигателя.

- Объяснить технологию работы по дефектации шатуна двигателя.

- Объяснить технологию работ по диагностике системы охлаждения двигателя.

- Объяснить технологию работ по диагностике системы смазки двигателя.

- Объяснить технологию работы по диагностированию топливного насоса карбюраторного двигателя.

- Объяснить технологию работы по тестированию инжекторов.

- Объяснить технологию работы по определения технического состояния приборов системы питания инжекторного двигателя при помощи автосканера

- Объяснить технологию работы по диагностированию и регулировке форсунок типа ЯМЗ.

- Объяснить технологию работы по диагностированию и регулировке форсунок типа КАМАЗ.

- Объяснить технологию работы по диагностированию и регулировке ТНВД типа ЯМЗ.

- Объяснить назначение и устройство мотор – тестера АМ-1 и технологию работы по диагностированию  системы зажигания двигателя.

- Объяснить технологию работы по проверке технического состояния аккумуляторной батареи

- Объяснить технологию работы по проверке технического состояния генераторов

- Объяснить технологию работы по проверке технического состояния электрических стартеров

- Объяснить технологию работы по проверке технического состояния свечей зажигания

- Объяснить технологию работы по диагностированию и регулировке сцепления автомобиля.

- Объяснить технологию работы по диагностированию коробки передач автомобиля.

- Объяснить технологию работы по проверке люфта агрегатов трансмиссии

- Объяснить технологию работы по проверке люфта рулевого управления автомобиля.

- Объяснить технологию работы по проверке замедления автомобиля при помощи деселерометра.

- Объяснить технологию работы по проверке развал – схождения колес автомобиля при помощи тест-системы СКО-1.

- Объяснить технологию работы по проверке и регулировке фар автомобиля.

- Объяснить технологию работы по проверке развал – схождения колес автомобиля при помощи компьютерного стенда.

- Объяснить технологию работы по проверке токсичности отработавших газов бензинового двигателя

- Объяснить технологию работы по проверке токсичности отработавших газов дизельного двигателя

Составил Мирза К.Г., (методист)

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

Перечень заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине  «Техническая диагностика автомобилей»

для профессии №23.02.03   Автомеханик

Рассмотрено на заседании ЦМК укрупненной группы 23.00.00.Техника и технология наземного транспорта (направление – автомобильный транспорт). Протокол № 1 от «28» августа 2017г.

| Наименования дидактических единиц для самостоятельного изучения | Виды и содержание самостоятельной работы | Примерное распределение часов на срс |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Порядок диагностики электронных систем двигателей и автомобилей. | Закрепление и систематизация знаний: | 6 |
|  | Вопросы для контроля внеаудиторной СРС: 1. Общая характеристика методов диагностирования. 2. Объясните алгоритм. компьютерной диагностики. |  |
|  | Формы контроля: Устный опрос. |  |
| 2. Назначение, общее устройство и работа мотор-тестера АМ-1. | Закрепление и систематизация знаний: | 6 |
|  | Вопросы для контроля внеаудиторной СРС: 1.Объясните общее устройство компьютерного мотор-тестера АМ-1. 2. Зарисовать схему подключения системы зажигания к мотор-тестеру АМ-1. 3.Перечислите состав дополнительного оборудования компьютерного мотор-тестера АМ-1. 3. Объясните технологию проверки АКБ, системы пуска, компрессии в цилиндрах двигателя, индикаторной мощности на АМ-1. 4. Объясните технологию проверки цилиндрового баланса, системы электроснабжения бензиновых двигателей, частоты вращения коленчатого вала на АМ-1. 5. Объясните технологию проверки первичной цепи системы зажигания на АМ-1. 6. Объясните технологию проверки угловых показателей параметров прерывателей-распределителей, угла опережения зажигания на АМ-1. 7. Объясните технологию проверки вторичной цепи системы зажигания на АМ-1. 8. Объясните технологию проверки параметров систем впрыска бензиновых двигателей на АМ-1. 10. Объясните технологию определения СО, СН в отработавших газах бензинового двигателя на газоанализаторе АМ-1. |  |
|  | Формы контроля: Устный опрос. |  |
| 3. Назначение, общее устройство и принцип работы диагностических стендов для проверки ходовой части, механизмов управления, кузова автомобиля. | Закрепление и систематизация знаний: | 30 |
|  | Вопросы для контроля внеаудиторной СРС: 1. Технология работ по компьютерной балансировке колес автомобиля. 2. Технология работ по компьютерной проверке развал – схождения колес автомобиля 3. Технология работ по компьютерной диагностике тормозной эффективности автомобиля 4. Технология работ по компьютерной диагностике тягово-мощностных показателей автомобиля. 5. Технология работ по компьютерной диагностике технического состояния кузова автомобиля в процессе его ремонта |  |
|  | Формы контроля: Устный опрос. |  |

ИТОГО:	42 час

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

Тестовое задание к контрольной работе по дисциплине

«Тюнинг автомобилей» по теме «Тюнинг двигателя».

для специальности №23.02.03   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Рассмотрено на заседании ЦМК укрупненной группы 23.00.00.Техника и технология наземного транспорта (направление – автомобильный транспорт). Протокол № 1 от «28» августа 2017г.

Тестовое задание состоит из двух вариантов по10 вопросов (на каждый вопрос дано 3 ответа, один из которых правильный), представленных на 10 слайдах презентации,  Каждый слад проецируется на экран при помощи проектора в течении запрограммированного времени (30 секунд), для ориентации студентов во времени за 5 секунд до смены слайда появляется таймер в виде цифр от 5 до 1

После выполнения тестового опроса, проводится анализ вопросов, в ходе которого преподаватель называет правильные ответы, студенты в случае неправильного ответа, вычеркивают неправильные ответы, а по критериям оценок тестового опроса самостоятельно проставляют себе оценки, правильность которых проверяет преподаватель.

Примечание. Перед тестовым опросом преподаватель предупреждает студентов, что любые исправления в ответах на вопросы считается неправильным ответом.

Критерии оценок ответов на тестовый опрос

| Количество правильных ответов | Оценка |
| --- | --- |
| 10 | «5» |
| 8 | «4» |
| 6 | «3» |
| 4 | «2» |

Приложение 1

Тестовый опрос  на выявление остаточных знаний по учебным дисциплинам: «Устройство автомобилей», «ТО и ремонт автомобилей» по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Вопрос №1

Степень сжатия – это …

A) … отношение полного объема цилиндра двигателя  к объему камеры сгорания.

B) … отношение объема камеры сгорания  к полному объему цилиндра двигателя.

C) …отношение рабочего объема цилиндра двигателя  к объему камеры сгорания.

D) … отношение объема камеры сгорания  к рабочему объему цилиндра двигателя.

E) … отношение полного объема цилиндра двигателя  к к рабочему объему цилиндра двигателя.

Правильный ответ: (a)

Вопрос №2

Укажите последовательность чередования тактов рабочего цикла четырехтактного бензинового двигателя.

A) Такт выпуска, такт сжатия, рабочий ход, такт впуска.

B) Такт впуска, рабочий ход, такт сжатия, такт выпуска.

C) Такт впуска, такт сжатия, рабочий ход, такт выпуска.

D) Такт сжатия, такт впуска, рабочий ход, такт выпуска.

E) Такт выпуска, рабочий ход, такт сжатия, такт впуска.

Правильный ответ: (с)

Вопрос №3

Используя представленный рисунок назовите тип блока цилиндров под позицией (б).

A) V - образный.

B) W –образный.

C) Оппозитный.

D) VR –  образный.

E) R – образный.

Правильный ответ: (a)

Вопрос №4

Используя круговую диаграмму фаз газораспределения 4-тактного двигателя, определить момент открытия и закрытия впускного клапана относительно положения коленчатого вала.

Вопрос  №5

Назовите датчик для определения количества кислорода в отработавших газах.

A) Катализатор.

B) Расходомер.

C) Дозатор

D) Лямбда-зонд.

E) Дельта-зонд.

Правильный ответ: (d)

Вопрос  №6

Что обозначает в маркировке двигателя аббревиатура TDI?

A) Бензиновый двигатель без турбонагнетателя.

B) Дизельный двигатель без турбонагнетателя.

C) Бензиновый двигатель с турбонагнетателем.

D) Дизельный двигатель с турбонагнетателем.

E) Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском.

Правильный ответ: (d)

Вопрос №7

Используя рисунок, определить тип устройства для автоматического изменения фаз газораспределения ГРМ.

Вопрос  №8

Определите  тип системы впрыска бензиновых двигателей по типу расходомера, представленного на рисунке.

Вопрос  №9

Какой из перечисленных диагностических параметров можно определить при помощи компрессометра?

A) Разряжение во впускном трубопроводе.

B) Относительную негерметичность цилиндров двигателя.

C) Максимальное давление в цилиндре двигателя при такте сжатия.

D) Стуки и шумы при работе двигателя.

E) Степень затяжки гаек головки блока цилиндров.

Правильный ответ: (c)

Вопрос  №10

При дефектации коленчатого вала кроме определения диаметра коренная шейка проверяется на …

A) …изгиб и деформацию.

B) … овальность и конусность.

C) … изгиб и конусность.

D) … деформацию и овальность

E) …изгиб,  деформацию, овальность и конусность.

Правильный ответ: (b)

Вопрос №11

Перечислите параметры, характеризующие техническое состояние импульсной рабочей форсунки инжекторного двигателя.

A) Качество распыления и максимальное давления впрыска топлива форсунки.

B) Качество распыления и производительность форсунки.

C) Качество распыления, максимальное давления впрыска топлива и сопротивление обмотки катушки форсунки.

D) Качество распыления, герметичность, производительность и сопротивление обмотки катушки форсунки.

E) Качество распыления, производительность, максимальное давления впрыска топлива и сопротивление обмотки катушки форсунки.

Правильный ответ: (d)

Вопрос  №12

В турбонагнетателе подача воздуха во впускной  трубопровод производится вращением насосного колеса

A) от электродвигателя

B) от гидромуфты

C) от шкива коленчатого вала

D) от эксцентрика на распределительном валу

E) от колеса турбины, вращающегося от отработавших газов.

Правильный ответ: (e)

Вопрос  №13

Назовите назначение электрофакельной свечи.

A) для улучшения запуска двигателя в холодное время года.

B) для улучшения смесеобразования.

C) для улучшения наполнения цилиндра горючей смесью.

D) для обогрева кабины автомобиля.

E) для подогрева аккумуляторной батареи.

Правильный ответ: (a)

Вопрос  №14

Назовите принцип работы дымомера.

A) Спектральный анализ составляющих отработавших газов.

B) Просвечивание отработавших газов сфокусированным лучом света на фотодатчик.

C) Догорание отработавших газов на вольфрамовой нити.

D) Определение температуры отработавших газов на входе и выходе прибора.

E) Определение химического состава отработавших газов методом взятия проб.

Правильный ответ: (b)

Вопрос  №15

Какой из методов организации труда ремонтных рабочих предусматривает закрепление за бригадами определенной группы автомобилей?

A) метод специализированных бригад

B) метод комплексных бригад

C) агрегатно – узловой метод

D) агрегатно – участковый метод

E) метод универсальных постов

Правильный ответ: (b)

Вопрос  №16

В формуле определения удельной трудоемкости текущего ремонта

tтр=tнтр*к1*к2*к3*к4*к’5* к’’5

- к3 – это коэффициент, корректирующий…

A) …удельную трудоемкость по климатическим районам

B) …удельную трудоемкость по пробегу автомобилей сначала эксплуатации

C) …удельную трудоемкость по категориям условий эксплуатации

D) …удельную трудоемкость по способу хранения подвижного состава

E) …удельную трудоемкость по числу подвижного состава в АТП

Правильный ответ: (a)

Вопрос  №17

Назовите прибор системы впрыска бензинного двигателя, представленного на рисунке.

Вопрос  №18

Укажите формулу, по которой производится расчет удельной трудоемкости ТО-1.

A) tТО-1 = tнТО-1 * К1 * К3,

B) tТО-1 = tнТО-1 * К2 * К3,

C) tТО-1 = tнТО-1 * К1 * К’5,

D) tТО-1 = tнТО-1 * К3 * К’5,

E) tТО-1 = tнТО-1 * К2 * К’5 ,

Правильный ответ: (e)

Вопрос  №19

Укажите формулу, по которой производится расчет годового объема работ ТР.

A) ТТР= (Lгод*NТР*  tтр)/1000

B) ТТР= (Аи * NТР*  *  tтр)/1000

C) ТТР= (Аи *( NТО + NТР)  *  tтр)/1000

D) ТТР= (Аи * Lгод*   NТР )/1000

E) ТТР= (Аи * Lгод*  tтр)/1000

Правильный ответ: (e)

Вопрос  №20

Такт поста представляет собой …

A) …время простоя автомобиля на текущий ремонт на данном посту.

B) … время простоя автомобиля на обслуживание на данной поточной линии.

C) … время простоя автомобиля на обслуживание на данном посту.

D) … время простоя автомобиля на текущий ремонт на данной поточной линии.

E) …время работы зоны, приходящееся на выполнение одного технического обслуживания.

Правильный ответ: (c)

Вопрос №21

Шатуны каких из указанных двигателей имеют косой разъем нижней головки?

A) КамАЗ-740.10

B) ЗИЛ-508.10

C) ЗМЗ-53-11

D) ВАЗ-21083

E) ЯМЗ-238

Правильный ответ: (e)

Вопрос №22

Какая часть кривошипно-шатунного механизма является основной базовой частью двигателя?

A) коленчатый вал

B) блок-картер

C) маховик

D) головка цилиндров

E) поршень

Правильный ответ: (b)

Вопрос № 23

Чем осуществляется балансировка коленчатого вала?

A) Коленчатый вал не нуждается в балансировке

B) Противовесами

C) Отверстиями в противовесах

D) Дополнительными противовесами

E) Маховиком

Правильный ответ: (c)

Вопрос №24

К каким последствиям приводит неправильная установка зубчатого ремня привода распределительного вала?

A) Клапан будет задевать поршень

B) Изменяются фазы газораспределения

C) Изменится натяжение зубчатого приводного ремня

D) Увеличится тепловой зазор в клапанном узле

Е) Изменится степень сжатия

Правильный ответ: (b)

Вопрос №25

Какой прибор системы охлаждения предназначен для принудительной циркуляции жидкости в системе охлаждения?

A) жидкостный насос

B) термостат

C) вентилятор

D) радиатор

E) расширительный бачок

Правильный ответ: (a)

Вопрос №26

В двигателях каких автомобилей натяжение ремня привода жидкостного насоса осуществляется за счет изменения количества прокладок в разъемном шкиве насоса?

A) ГАЗ-3307

B) ВАЗ-2108

C) ГАЗ-3110

D) МАЗ-5335

E) КамАЗ-5320

Правильный ответ: (d)

Вопрос №27

Какая из указанных неисправностей вызывает увеличение давления масла в смазочной системе?

A) малая вязкость масла

B) заедание редукционного клапана в закрытом положении

C) повышенный износ шестерен масляного насоса

D) заедание редукционного клапана в открытом положении

Е) засорение фильтра предварительной очистки масла в маслоприемнике

Правильный ответ: (b)

Вопрос №28

Какой из перечисленных элементов необходим для сгорания топлива?

A) Водород

B) Углерод

C) Азот

D) Кислород

У) все ответы правильные

Правильный ответ: (d)

Вопрос №29

Впрыск топлива в двигателях с непосредственным впрыском происходит...

A) во впускной трубопровод

B) под высоким давлением мимо открытого впускного клапана в цилиндр

C) под высоким давлением в основную камеру сгорания

D) с помощью насос-форсунки в вихревую камеру

Е) с помощью насос-форсунки в предкамеру

Правильный ответ: (c)

Вопрос №30

Какой из нижеперечисленных признаков характерен только для дизельных двигателей?

A) принудительное зажигание с высоким напряжением

B) смесеобразование во впускном трубопроводе

C) непосредственный впрыск топлива под давлением более чем 200 атмосфер

D) температура отработавших газов примерно 700°С

Е) все ответы правильные

Правильный ответ: (c)

Вопрос №31

Турбокомпрессор дизельного двигателя предназначен для...

A) распыливания дизельного топлива

B) сокращения образования двуокиси углерода в отработавших газах

C) сокращения образования окислов азота в отработавших газах

D) повышения наполнения цилиндра воздухом

Е) дополнительного охлаждения поступающего в цилиндры воздуха

Правильный ответ: (d)

Вопрос №32

Какой металл нашел наибольшее распространение при изготовлении аккумуляторных батарей, устанавливаемых на современных автомобилях?

A) Сталь

B) Свинец

C) Медь

D) Алюминий

Е) Латунь

Правильный ответ: (b)

Вопрос №33

Если бы генератор переменного тока работал без диодов, то...

A) вырабатывал однофазный постоянный ток

B) вырабатывал однофазный переменный ток

C) вырабатывал трехфазный постоянный ток

D) вырабатывал трехфазный переменный ток

Е) ток не вырабатывался

Правильный ответ: (d)

Вопрос №34

Каково назначение свечи зажигания?

A) Подогрев горючей смеси при пуске двигателя

B) Образование электрической искры в цилиндре двигателя

C) Прерывание тока в цепи высокого напряжения

D) Преобразование тока низкого напряжения в ток высокого напряжения

Е) Прерывание тока в цепи низкого напряжения

Правильный ответ: (b)

Вопрос №35

Назовите участок кривой на осциллограмме первичной цепи системы зажигания автомобиля ВАЗ-21063, указанной под позицией №1.

A) колебания в конденсаторе

B) затухание в первичной обмотке катушки зажигания

C) затухание во вторичной обмотке катушки зажигания

D) след искры на контактах прерывателя

Е) напряжение, выдаваемое генератором

Правильный ответ: (в)

Вопрос №36

Назовите диагностический прибор, представленный на рисунке.

Вопрос №37

Назовите количество диодов, установленных в генераторах переменного тока.

А) два

В) три

С) четыре

D) пять

Е) шесть

Правильный ответ: (е)

Вопрос №38

Какое из следующих передаточных чисел является для четвертой передачи наиболее предпочтительным для четырехступенчатой коробки передач?

A) 1,00

B) 2,07

C) 3,80

D) 4,50

Е) 5,20

Правильный ответ: (a)

Вопрос №39

Когда пробуксовка гидротрансформатора больше всего?

A) При трогании с места

B) При ускорении

C) В среднем диапазоне частоты вращения

D) При максимальной частоте вращения

Е) Пробуксовка отсутствует

Правильный ответ: (a)

Вопрос №40

Красноватый оттенок искры на электродах свечи зажигания указывает на…

A) …увеличенный зазор между электродами

B) …уменьшенный зазор между электродами

C) …загрязнение электродов

D) …негерметичность свечи зажигания

Е) …пробой свечи зажигания

Правильный ответ: (c)

# Text boxes

1

2

3

4

5

6

7

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора по УР

Пеняшкин Д.А. (___________________)

«___» ___________ 2017г

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора по УР

Пеняшкин Д.А. (___________________)

«___» ___________ 2017г

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора по УР

Пеняшкин Д.А. (___________________)

«___» ___________ 2017г

A) открытие - 10º до ВМТ, закрытие – 40º  после НМТ.

B) открытие - 12º до ВМТ, закрытие – 40º  после НМТ.

C) открытие - в ВМТ, закрытие – 40º  после НМТ.

D) открытие - 12º до ВМТ, закрытие – в  НМТ.

E) открытие - 12º до ВМТ, закрытие – 42º  после НМТ.

Правильный ответ: (b)

A) Автоматическое изменение фаз газораспределения с изменением натяжения цепи по принципу гидравлического кольца.

B) Автоматическое изменение фаз газораспределения с гидроуправляемой муфтой.

C) Автоматическое изменение фаз газораспределения с системой подъема впускных клапанов.

D) Ступенчатое изменение фаз газораспределения при помощи кулачков распределительного вала различной формы.

E) Автоматическое изменение фаз газораспределения с системой поворота распределительного при  помощи поршня.

Правильный ответ: (b)

A) система впрыска «КЕ- Jetronic»

B) система впрыска «LЕ- Jetronic»

C) система впрыска «LH- Jetronic»

D) система впрыска «Mono- Jetronic»

E) система впрыска«К- Jetronic»

Правильный ответ: (c)

A) датчик положения дроссельной заслонки

B) клапан добавочного воздуха

C) дроссельная заслонка

D) лямбда - зонд

E) воздушная заслонка

Правильный ответ: (c)

A) компрессометр

B) вакуумметр

C) прибор для проверки форсунок дизельного двигателя

D) прибор для проверки форсунок бензинового двигателя

E) прибор для проверки давления масла в системе смазки

Правильный ответ: (с)