МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УтверждАЮ Зам. директора по УР ________________ Пеняшкин Д.А. «___» сентября 2018 г.

Рассмотрено на заседании ЦМК укрупненной группы 23.00.00.Техника и технология наземного транспорта (направление – автомобильный транспорт). Протокол № 1 от «29» августа 2018г.

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

(контрольно-измерительные материалы)

#### ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ

«ТЮНИНГ  АВТОМОБИЛЕЙ»

специальности 23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки)

гр. ТО-51

ТУЛА-2018

Паспорт

фонда оценочных средств

по МДК 01.06 «ТЮНИНГ  АВТОМОБИЛЕЙ»

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины* | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Введение | ПК1 – ПК6 | Проверочный тест на выявление остаточных знаний по учебным дисциплинам: «Устройство автомобилей», «ТО и ремонт автомобилей» |
| Раздел 1. Общие сведения об автомобиле и автомобильном тюнинге |
|  | Тема 1.1 Общие сведения об автомобиле | ПК1 – ПК6 | Задания для самостоятельной работы по теме 1.1 «Общие сведения об автомобиле» по вопросам: «Общее устройство, назначение и расположение основных агрегатов и узлов автомобилей», «Классификация автомобилей» |
|  | Тема 1.2 Общие сведения об автомобильном тюнинге | ПК1 – ПК6 | Устный опрос по теме 1.1 «Общие сведения об автомобиле» |
| Раздел 2. Информационное обеспечения по правовым, организационным и техническим вопросам тюнинга автомобиля |
|  | Тема 2.1 Основы законодательства в области эксплуатации транспортных средств | ПК1 – ПК6 | Устный опрос по теме 1.2 «Общие сведения об автомобильном тюнинге» |
|  | Тема 2.2 Взаимозаменяемость авто запчастей, узлов и агрегатов между автомобилями | ПК1 – ПК6 | Задания для ПР№1 |
|  | Тема 2.3 Диагностические средства для определения технического состояния автомобиля, его узлов, механизмов и агрегатов | ПК1 – ПК6 | Задания для ПР№2, ПР№3, ПР»№4 |
| Раздел 3. Общие понятия о элементах теории двигателей |
|  | Тема 3.1. Общие понятия о элементах теории двигателей | ПК1 – ПК6 | Задания для ПР№5 |
| Раздел 4. Тюнинг двигателя |
|  | Тема 4.1. Чип-тюнинг двигателя | ПК1 – ПК6 | Задания для ПР№6 |
|  | Тема 4.2. Технология работ по увеличению крутящего момента двигателя | ПК1 – ПК6 | Задания для ПР№7, ПР№8, ПР»№9 |
|  | Тема 4.3. Технология работ по увеличению мощности двигателя | ПК1 – ПК6 | Задания для ПР№10, ПР№11, ПР»№12, ПР№13 |
|  | Тема 4.4. Применение закиси азота для повышение мощности двигателя | ПК1 – ПК6 | Задания для ПР№14 |
|  | Тема 4.5. Технология работ для повышения надежности деталей, механизмов и систем двигателя | ПК1 – ПК6 | Задания для ПР№15 |
|  | Тема 4.6. Тюнинг системы питания бензиновых двигателей | ПК1 – ПК6 | Задания для ПР№16, ПР№17 |
|  | Тема 4.7 Дооборудование системы питания газобаллонной установкой | ПК1 – ПК6 | Задания для ПР№18 |
|  | Тема 4.8. Тюнинг системы зажигания двигателей | ПК1 – ПК6 | Задания для ПР№19 |
| Раздел 5. Тюнинг трансмиссии |
|  | Тема 5.1. Тюнинг сцепления | ПК1 – ПК6 | Задания для ПР№20 |
|  | Тема 5.2. Тюнинг коробок передач | ПК1 – ПК6 | Задания для ПР№21, ПР№22 |
|  | Тема 5.3. Тюнинг ведущих мостов | ПК1 – ПК6 | Задания для ПР№23 |
| Раздел 6. Тюнинг ходовой части и механизмов управления автомобиля |
|  | Тема 6.1. Тюнинг ходовой части автомобиля | ПК1 – ПК6 | Задания для ПР№24 |
|  | Тема 6.2. Тюнинг механизмов управления автомобиля | ПК1 – ПК6 | Задания для ПР№25, ПР№26 |
| Раздел 7. Внешний и внутренний тюнинг автомобиля |
|  | Тема 7.1. Внешний тюнинг автомобиля | ПК1 – ПК6 | Задания для ПР№27, ПР№28 |
|  | Тема 7.2. Внутренний тюнинг автомобиля | ПК1 – ПК6 | Задания для ПР№29 |
| Раздел 8. Особенности организации работ предприятий, выполняющих работы по тюнингу автомобилей |
|  | Тема 8. 1. Особенности организации работ предприятий, выполняющих работы по тюнингу автомобилей | ПК1 – ПК6 | Устный опрос по теме 8.1 «Особенности организации работ предприятий, выполняющих работы по тюнингу автомобилей» |
|  | Промежуточная аттестация – экзамен | ПК1 – ПК6 | Перечень вопросов для проведения экзамена |
|  | Практические работы | ПК1 – ПК6 | Электронная рабочая тетрадь |
|  | Самостоятельная работа студентов | ПК1 – ПК6 | Перечень заданий для внеаудиторной самостоятельной работы |
|  | Контрольная работа | ПК1 – ПК6 | Перечень вопросов для контрольной работы |

* Наименование темы  (раздела)  указывается в соответствии с  рабочей программой дисциплины

Текущий контроль успеваемости

Тема «Введение»

Вопросы для проверочного теста на выявление остаточных знаний по учебным дисциплинам: «Устройство автомобилей», «ТО и ремонт автомобилей»

- Дайте определение степени сжатия.

- Укажите какие параметры двигателя необходимы для определения рабочего и полного объема цилиндра двигателя.

- Укажите последовательность чередования тактов рабочего цикла четырехтактного бензинового и дизельного двигателей.

- Укажите в какой момент времени происходит впрыск топлива через форсунку в дизельном двигателе?

- Используя  рисунки  определите  тип блока цилиндров двигателя.

- Используя круговую диаграмму фаз газораспределения 4-тактного двигателя, определить момент открытия и закрытия, а также продолжительность работы впускного и выпускного клапанов относительно положения коленчатого вала.

- Назовите датчик для определения количества кислорода в отработавших газах.

- Назовите прибор для определения количества воздуха, поступающего в цилиндры инжекторного двигателя, его устройство и принцип работы.

- Назовите назначение клапана добавочного воздуха, установленного в системе впрыска инжекторного двигателя, его устройство и принцип работы.

- Что обозначает в маркировке двигателя аббревиатура TDI; FSI; ТFSI?

- Используя рисунок, определить тип устройства для автоматического изменения фаз газораспределения ГРМ.

- Определите  тип системы впрыска бензиновых двигателей по типу расходомера, представленного на рисунке.

- Какие диагностические параметры можно определить при помощи компрессометра,  пневмотестера, вакуумметра?

- Какие параметры определяются при дефектации коленчатого и распределительного вала двигателя?

- Перечислите параметры, характеризующие техническое состояние импульсной рабочей и пусковой форсунок инжекторного двигателя.

- Перечислите параметры, характеризующие техническое состояние форсунки дизельного двигателя.

- Объясните устройство и принцип работы турбонагнетателя.

- Каким образом производится регулировка форсунок двигателя ЯМЗ?

- Назовите назначение, устройство и работу электрофакельной свечи.

- Каким образом производится регулировка форсунок двигателя КАМАЗ?

- Назовите назначение, устройство и принцип работы свечи накаливания, установленной в камере сгорания дизельных двигателей.

- Назовите устройство и принцип работы дымомера.

- Назовите устройство и принцип работы современных газоанализаторов.

- Перечислите способы, способствующие снижению токсичности и дымности отработавших газов дизельных двигателей?

- Методы организации труда ремонтных рабочих и их характеристика.

- Формулы определения удельной трудоемкости технического обслуживания, текущего ремонта.

- По рисунку определить прибор системы впрыска бензинного двигателя.

- Формулы определения коэффициентов технической готовки и использования автомобилей, удельной трудоемкости технического обслуживания, текущего ремонта, годового объема работ  по ТО и ТР.

- Дать определение ритм производства, такт поста, такт линии.

- Шатуны каких из указанных двигателей имеют косой разъем нижней головки?

- Какая часть кривошипно-шатунного механизма является основной базовой частью двигателя?

- Чем осуществляется балансировка коленчатого вала?

- К каким последствиям приводит неправильная установка зубчатого ремня привода распределительного вала?

- Какой прибор системы охлаждения предназначен для принудительной циркуляции жидкости в системе охлаждения?

- В двигателях каких автомобилей натяжение ремня привода жидкостного насоса осуществляется за счет изменения количества прокладок в разъемном шкиве насоса?

- Какая из неисправностей вызывает увеличение давления масла в смазочной системе?

- Какой из перечисленных элементов необходим для сгорания топлива?

- Укажите элемент двигателя куда производится впрыск топлива в двигателях с непосредственным впрыском.

- Какие  признаки характерны только для дизельных двигателей?

- Дать определение турбокомпрессора дизельного двигателя.

- Какой металл нашел наибольшее распространение при изготовлении аккумуляторных батарей, устанавливаемых на современных автомобилях?

- Что произошло бы, если бы генератор переменного тока работал без диодов?

- Каково назначение свечи зажигания?

- Назовите участки кривых на осциллограммах первичной и вторичной цепи системы зажигания автомобиля ВАЗ-21063.

- Назначение, устройство и работа прибора для проверки форсунок дизельного двигателя.

- Назовите количество диодов, установленных в генераторах переменного тока.

- Какое из передаточных чисел является для четвертой передачи наиболее предпочтительным?

- Когда пробуксовка гидротрансформатора больше всего?

- На какую неисправность указывает красноватый оттенок искры на электродах свечи зажигания?

- Для чего плоскость разъема картера двигателей смещают вниз относительно оси коленчатого вала?

- Каким образом уплотняются гильзы цилиндров двигателя ЗМЗ-402.10 от попадания охлаждающей жидкости в картер двигателя?

- Какое назначение имеет маслосъемное кольцо в поршне четырехтактного двигателя?

- Назначение, устройство и работа механизма газораспределения.

- В каком положении находятся паровой и воздушный клапаны радиатора при перегреве двигателя?

- Что обеспечивает повышение температуры кипения воды и уменьшение ее потерь от испарения в системе охлаждения?

- Зависит ли частота вращения ротора центрифуги от давления масла на ее входе?

- На что указывает величина октанового числа?

- Устройство дизельного двигателя с вихревой камерой.

- От чего зависит давление впрыска топлива зависит в дизельном двигателе?

- Что обеспечивает изменение количества впрыскиваемого топлива секцией ТНВД дизеля ЯМЗ?

- Что является единицей измерения мощности аккумуляторной батареи?

- Устройство и работа современных автомобильных генераторов.

- Что характеризует калильное число свечи зажигания?

- Какие диагностические параметры определяют при общем диагностировании?

- При какой температуре в системе охлаждения двигателя проверяется уровень жидкости?

- Как следует устанавливать замки поршневых колец?

- Как производится передача усилия от верхней головки шатуна к коренной шейке коленчатого вала?

- Какое соответствие частоты вращения коленчатого вала двигателя с частотой вращения распределительного вала?

- Устройство и работа десмодромного механизма.

- При каких тактах имеет место перекрытие клапанов?

- Какие приборы системы охлаждения обеспечивают поддержание наивыгоднейшего теплового режима двигателя?

- Какая из неисправностей вызывает увеличение давления масла в смазочной системе?

- Как называется расход топлива на единицу мощности за единицу времени?

- Почему нельзя увеличивать степень сжатия двигателя внутреннего сгорания сколько угодно?

- Устройство и работа форсунок дизельного двигателя.

- Может ли изменяться высота подъема плунжера рядного топливного насоса высокого давления?

- Что предусматривает последовательное соединение  двух аккумуляторных батарей по 12 В каждая?

- К чему приведет ослабление натяжения ремня привода генератора?

- Укажите приборы системы зажигания, предназначенные для изменения угла опережения зажигания в зависимости:

а) от частоты вращения коленчатого вала;

б) от нагрузки двигателя.

- Периодичность проведения сезонного обслуживания согласно «Положения по ТО и ТР подвижного состава автомобильного транспорта».

- Какими приборами в инжекторном двигателе управляет электронный блок управления?

- При каком ТО проверяется уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения?

- Диагностические параметры определяющие техническое состояние термостата.

- Назовите обмотку, расположенную на роторе генератора переменного тока.

- Используя формулу для определения удельной трудоемкости текущего ремонта, дать определение коэффициентов, корректирующих трудоемкость ТР.

- Что предусмотрено для уменьшения износа наружных цилиндрических поверхностей верхних компрессионных колец?

- Назовите назначение редукционного (перепускного) клапана в системе смазки.

- Укажите последовательность движения бензина в системе питания

карбюраторного двигателя от топливного бака в поплавковую камеру

карбюратора.

- Назовите причину изнашивания деталей автомобиля.

- На представленном рисунке топливного насоса назовите деталь, обозначенной позицией.

- Перечислите диагностические параметры, характеризующие техническое состояние топливного насоса карбюраторного двигателя.

- На каком расстоянии от впускного клапана устанавливается инжектор?

- Укажите место установки топливоподкачивающего насоса системы питания дизельного двигателя ЯМЗ-238.

- Назовите агрегат трансмиссии изменяющей крутящий момент как по    величине, так и по направлению

- В какие сопряженные пары масло подается под давлением?

- Назначение и устройство центрифуги в системе смазки.

- Что происходит с процессом изнашивания при увеличении геометрических размеров деталей сопряженных пар?

- Назовите прибор для измерения диаметра поршня.

- Назовите прибор для измерения диаметра гильзы цилиндра двигателя.

- Какой тип балансировки применяется при балансировке автомобильных колес применяется?

- Назовите диагностический прибор, определяющий замедление автомобиля.

- Назовите максимальную величину сигнала поступающего с лямбда-  зонда.

- Назовите минимальную величину сигнала поступающего с лямбда-  зонда.

- Каким элементом производится регулировка максимального давления впрыска топлива в форсунке типа КАМАЗ?

- Назовите деталь газораспределительного механизма, при помощи которой производится регулировка тепловых зазоров в двигателе ВАЗ-2110.

- Назовите деталь газораспределительного механизма, при помощи которой производится регулировка тепловых зазоров в двигателе ЗМЗ-402?

- Назовите элемент сцепления, передающий усилие от вилки на нажимной рычаг корзины.

- Назовите назначение прерывателя – распределителя.

- Укажите механизм, приводящий в действие плунжер насос-форсунки?

- Назовите основную причину увеличения свободного хода педали сцепления.

- Какое количество валов в КПП ЗИЛ-431410?

- Укажите место установки КПП.

- Дать определение степени сжатия.

- Назовите такт двигателя, при котором впускные и выпускные клапана закрыты.

- К какому виду относится автомобиль КАМАЗ-5511?

- Назначение термостата в системе охлаждения

- Назовите основной элемент, обеспечивающий  циркуляцию жидкости в системе охлаждения.

- Назначение  радиатора в системе охлаждения.

- Как определить уровень масла в системе смазки?

- Методика удаления воздуха из тормозной системы с гидроприводом

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ВЫПОЛНЕНИЯ

ПРОВЕРОЧНОГО ТЕСТА НА ВЫЯВЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ: «УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ», «ТО И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ»

Теоретическое задание выполняется в виде тестирования на персональном компьютере с автоматическим выставлением оценок по следующим критериям:

- проверяемые дисциплины: «Автомобили»; «Техническое обслуживание  и ремонт автомобилей и двигателей»;

- количество вопросов в тестовом задании – 40 вопросов;

- каждый правильный ответ на поставленный вопрос оценивается в 0,125 балла, (баллы проставляет компьютер);

- время выполнения задания – 40 минут.

Примечание.

Тестовое задание с правильными ответами представлено в Приложении 1.

Тема 1.1 «Общие сведения об автомобиле»

Задание для самостоятельной работы по вопросам: «Общее устройство, назначение и расположение основных агрегатов и узлов автомобилей», «Классификация автомобилей».

Вопрос 1. Перечислите основные агрегаты и узла по указанной преподавателем модели автомобиля в порядке их агрегатного соединения.

Вопрос 2. Дайте определение назначения перечисленным агрегатам и узлам автомобиля.

Вопрос 3. Укажите расположение данных агрегатов и узлов на автомобиле.

Вопрос 4. Запишите индексацию обозначения автомобиля.

Вопрос 5. По предложенным преподавателем индексациям определить тип автомобилей.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАДАНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ: «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ»

Задание для самостоятельной работы проверяется по следующим критериям:

- проверяемые дисциплины: «Автомобили»;

- количество вопросов в тестовом задании – 5 вопросов;

- каждый правильный ответ на поставленный вопрос оценивается в 1балл;

- время выполнения задания – 10 минут.

Устный опрос по теме 1.1 «Общие сведения об автомобиле»

Вопросы к устному опросу:

- Назовите русского изобретателя построившего повозку-самокатку, приводимую в движение предварительно раскрученным маховым колесом.

- Назовите компанию выпустившую первый автомобиль «Мерседес».

- Назовите 2…3 модели автомобилей довоенной эры.

- Назовите русских изобретателей положивших начало истории российского автомобилестроения.

- Перечислите механизмы и системы двигателя внутреннего сгорания.

- Перечислите составляющие трансмиссии заднеприводного автомобиля.

- Перечислите составляющие трансмиссии зпереднеприводного автомобиля.

- Перечислите составляющие ходовой части автомобиля.

- Как классифицируются  автомобили по назначению?

- По каким показателям могут классифицироваться автомобили?

- Приведите пример автомобиля повышенной проходимости.

- Приведите пример автомобиля высокой проходимости.

- Приведите пример автомобиля с колесной формулой 4х4.

- Приведите пример автомобиля с колесной формулой 6х6.

- Что обозначает вторая цифра в цифровой индексации автомобиля?

- Из скольких знаков состоит код VIN автомобиля?

- Из каких разделов состоит код VIN автомобиля?

- Перечислите основные свойства автомобилей.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК УСТНОГО ОПРОСА ПО ТЕМЕ 1.1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ»

Опрашиваемому студенту  задается три вопроса

При правильном и полном ответе на три вопроса – оценка 5 баллов

При правильном, но неполном ответе на три вопроса или при правильном и полном ответе на два вопроса – оценка 4 балла

При правильном, но неполном ответе на два вопроса или при правильном и полном ответе на один вопрос – оценка 3 балла

При неправильном ответе на один вопрос – оценка 2 балла

Устный опрос по теме 1.2 «Общие сведения об автомобильном тюнинге»

Вопросы к устному опросу:

- Что обозначает слово «тюнинг»?

- Какие мероприятия способствовали развитию тюнинга автомобилей?

- Что явилось тормозом в дальнейшем развитии тюнинга?

- Назовите 3…4 стиля тюнинга и дайте их характеристику.

- Назовите виды тюнинга в СССР.

- В чем заключался тюнинг в СССР в автокроссе?

- В чем заключался тюнинг в СССР в шоссейно-кольцевых гонках?

- В чем заключался тюнинг в СССР в авторалли?

- В чем заключался тюнинг в СССР в картинге?

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК УСТНОГО ОПРОСА ПО ТЕМЕ 1.2 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЬНОМ ТЮНИНГЕ»

Опрашиваемому студенту  задается три вопроса

При правильном и полном ответе на три вопроса – оценка 5 баллов

При правильном, но неполном ответе на три вопроса или при правильном и полном ответе на два вопроса – оценка 4 балла

При правильном, но неполном ответе на два вопроса или при правильном и полном ответе на один вопрос – оценка 3 балла

При неправильном ответе на один вопрос – оценка 2 балла

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

«Работа с  «Кратким автомобильным справочником»  и «Каталогом деталей и сборочных единиц автомобилей» при изучении технических характеристик автомобилей и устройства их систем,  механизмов, агрегатов».

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Взаимозаменяемость авто запчастей, узлов и агрегатов между автомобилями».

2. Приобретение практических навыков поиска необходимой

технической информации в «Кратком автомобильном  справочнике» и «Каталоге деталей и сборочных единиц автомобилей».

3. Приобретение практических навыков и умений по разработке технических характеристик и изучения устройства их систем,  механизмов, агрегатов двигателей и автомобилей с применением «Краткого автомобильного  справочника» и «Каталога деталей и сборочных единиц автомобилей».

ОБОРУДОВАНИЕ:

Компьютер с программным обеспечением, «Краткий автомобильный  справочник», «Каталог деталей и сборочных единиц автомобилей».

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №1 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

Задание №1.

1. Произвести описание содержания «Краткого автомобильного  справочника».

- Произвести выбор  параметров двигателя и автомобиля, предложенного преподавателем, и заполнить таблицу  «Техническая характеристика двигателя ________ и автомобиля____________».

Таблица 4

Техническая характеристика двигателя и автомобиля

| Марка автомобиля |  |
| --- | --- |
| Марка двигателя |  |
| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Габаритная длина | Д | мм |  |
| 2 | Габаритная ширина | Ш | мм |  |
| 3 | Габаритная высота | В | мм |  |
| 4 | База | Б | мм |  |
| 5 | Колея передних колес | К’ | мм |  |
| 6 | Колея задних колес | К’’ | мм |  |
| 7 | Полная масса автомобиля | М | Н |  |
| 8 | Максимальная скорость | Vа | км/час |  |
| 9 | Марка двигателя |  |  |  |
| 10 | Диаметр цилиндра двигателя | Dц | мм |  |
| 11 | Ход поршня | h | мм |  |
| 12 | Рабочий объем двигателя | Vдв | см3 |  |
| 13 | Степень сжатия | ε | - |  |
| 14 | Порядок работы цилиндров |  |  |  |
| 15 | Максимальная мощность двигателя | Ne max | кВт |  |
| 16 | Обороты коленчатого вала двигателя при максимальной мощности | nN | об/мин |  |
| 17 | Максимальный крутящий момент двигателя | Мe max | Н*м |  |
| 18 | Обороты коленчатого вала двигателя при максимальном крутящем моменте | NМ | об/мин |  |
| 19 | Размер шины колеса | Высота профиля /ширина | мм/мм |  |

Задание №2.

- Произвести описание содержания «Каталога деталей и сборочных единиц автомобилей».

4  Используя электронный автокаталог, произвести описание устройства системы (механизма) ______________ двигателя _______________ автомобиля, ответ дополнить рисунком из каталога.

5  По номенклатурному номеру определить одну или две детали или прибора двигателя, которые взаимозаменяемые с деталями или приборами двигателя другой марки или модели автомобиля, ответ дополнить фрагментом таблицы из автокаталога.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

« Определение токсичности отработавших газов бензиновых и дизельных двигателей»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Процессы, происходящие в автомобильных двигателях, их влияние на износ деталей и возникновение неисправностей».

2. Приобретение практических навыков поиска необходимой

технической информации в справочной и технической литературе.

3 Приобрести умения и практические навыки проведения работ по определению СО и СН в отработавших газах бензиновых  двигателей.

4 Изучение устройство газоанализатора «Аскон – 02» и технологию работы по определению СО и СН в отработавших газах бензиновых  двигателей.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Автомобиль с бензиновым двигателем, газоанализатор «Аскон – 02», ноутбук, мультимедийный проектор и экран, компьютер с программным обеспечением.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №2 получил _____________________________________

К практической работе допущен ________________

1 Описание состава токсичных компонентов в отработавших газов бензиновых двигателей.

2 Описание причин повышенного содержания токсичных компонентов в отработавших газов бензиновых двигателей

3 Описание причин повышенного содержания токсичных компонентов в отработавших газов бензиновых двигателей.

4 Описание мер безопасности при работе с газоанализатором.

5 Описание общего устройства газоанализатора «Аскон – 02».

Рисунок 1. Органы управления газоанализатора «Аскон – 02».

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

6 –

7 –

8 –

9 –

10 –

11 –

Рисунок 2. Задняя панель газоанализатора «Аскон – 02».

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

6 –

7 –

8 –

9 –

10 –

11 –

12 –

13 –

14 –

6 Описание подготовки газоанализатора «Аскон – 02»  к работе.

7 Описание технологии работ по определению токсичности отработавших газов бензиновых двигателей.

Таблица 1.

Результаты измерений концентрации оксида углерода (СО) и углеводородов (СН) в отработавших газах бензинового двигателя.

| Модель газоанализатора |  |
| --- | --- |
| Марка автомобиля |  | Модель двигателя |  | Модель карбюратора |  |
| Результаты измерения состава отработавших газов |
| Температура окружающего воздуха,ºС | Атмосферное давлении, мм рт. ст | Относительная влажность, % | Содержание СО, % | Содержание СН, млн-1 | Частота вращения коленчатого вала двигате-ля, об/мин |
| Вывод |  |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

# «Определение технического состояния двигателя диагностическими приборами»

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1 Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностические средства для определения технического состояния автомобиля, его узлов, механизмов и агрегатов».

2 Приобретение практических навыков поиска необходимой

технической информации в справочной и технической литературе.

3 Изучение методов определения технического состояния двигателя.

4 Изучение устройства и принципа работы приборов для диагностики технического состояния цилиндро – поршневой группы двигателя.

5 Изучение технологии работ по диагностированию технического состояния цилиндро – поршневой группы двигателя при помощи: компрессометра, пневмотестера, вакуумметра.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Технический разрез двигателя «Форд», двигатель «Ауди А8», приборы КШМ и ГРМ двигателей иностранного производства, вакуумметр «Мастак» 120-30001, компрессометр бензиновый 120-10020, компрессометр дизельный НS-1021, компрессограф бензиновый «Zeta - 362», компрессограф дизельный «Zeta - 362», пневмотестер ПТ-1, вакуумметр 120-30001, ключ для вывертывания - завертывания свечей зажигания, компрессорная установка, мультимедийный проектор и экран, компьютер с программным обеспечением.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №3 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1 Описать назначение, устройство и принцип работы компрессометра или компрессографа для бензинового или дизельного двигателя, (ответ дополнить рисунком), (прибор определяет преподаватель);

2 Описать назначение, устройство и принцип работы пневмотестера, (ответ дополнить рисунком).

3 Описать назначение, устройство и принцип вакуумметра, (ответ дополнить рисунком).

4 Описать методику проверки компрессии цилиндров двигателя, (ответ дополнить схемой или рисунком, поясняющей подключение прибора к цилиндру двигателя).

5 Описать методику проверки относительной негерметичности цилиндров двигателя, (ответ дополнить схемой или рисунком, поясняющей подключение прибора к цилиндру двигателя).

6 Описать методику проверки разряжения во впускном трубопроводе двигателя, (ответ дополнить схемой или рисунком, поясняющей подключение прибора к цилиндру двигателя).

Таблица 1.

Полученные результаты измерений компрессии двигателя

| Цилиндр | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытая заслонка | Измерение компрессии, атм | Измерения |
|  |  | Первое | Второе | Первое | Второе | Первое | Второе | Первое | Второе |
|  | Среднее значение, атм |  |  |  |  |
| Закрытая заслонка | Измерение компрессии, Атм | Измерения |
|  |  | Первое | Второе | Первое | Второе | Первое | Второе | Первое | Второе |
|  | Среднее значение, атм |  |  |  |  |
| Заключение |  |  |  |  |

Таблица 2.

Результаты измерения относительной негерметичности цилиндров двигателя

| Цилиндр | Утечка, % | Характер утечки | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | У1 | У2 | У1-У2 | Кольца | Клапан | Прокладка головки блока |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.

Результаты измерения разряжения во впускном трубопроводе двигателя

| Наименование показателя | Текущее значение показателя | Нормативное значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Разряжение во впускном трубопроводе двигателя |  | (0,6…0,7) кгс/см2 (17…21 inch Hg). |
| Заключение |  |

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

«Определение технического состояния ходовой части автомобиля»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1 Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Диагностические средства для определения технического состояния автомобиля, его узлов, механизмов и агрегатов».

2  Приобретение практических навыков поиска необходимой

технической информации в справочной и технической литературе.

3 Изучение технологии работ по проверке развал - схождения колес автомобиля.

4 Изучение технологии работ по проверке дисбаланса колеса автомобиля.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Автомобиль, четырехстоечный электрогидравлический подъемник F4D – 4, измерительный прибор «Техно – вектор» модели Т-4108», колесо автомобиля, стенд для балансировки колес модели Nord Berg 4524Е, мультимедийный проектор и экран, компьютер с программным обеспечением.

# ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4

# Инструктаж по технике безопасности по практической работе №4 получил _________________________

# К практической работе допущен ________________.

# 1 Описание основных элементов подвески автомобиля, ответ дополнить рисунком подвески автомобиля.

# 2 Описание видов независимых подвесок автомобиля.3. Описание углы, определяющие расположение элементов подвески на передней оси автомобиля.

# 3  Описание назначения и характеристик углов, определяющих расположение элементов подвески на передней оси автомобиля.

# 4 Описание:

# - перечня работ, выполняемых перед проверкой углов развала и схождения передних колес легкового автомобиля;

# - подготовительных работ перед проверкой перед проверкой углов развала и схождения передних колес легкового автомобиля при помощи  измерительного прибора  «Техно – вектор» модели

# Т-4108»;

# - операций, выполняемые по компенсации биения дисков измеряемых колес.

# 5 Описание классификации колес автомобиля и основных размеров шин.

# 6 Описание маркировку шин отечественного производства.

# 7 Описание видов дисбаланса колес и их краткую характеристику

# 8 Описание технологию подготовки к проверке дисбаланса колеса на стенде модели Nord Berg 4524Е.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

«Расчет параметров и внешних скоростных характеристик двигателя»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Общие понятия об элементах теории двигателей».

2. Приобретение практических навыков поиска необходимой

технической информации в «Кратком автомобильном  справочнике».

3. Приобретение практических навыков и умений по расчету рабочего объема и объема камеры  сгорания двигателя, по расчету и построению внешней скоростной характеристики  стандартного и форсированного двигателя.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Компьютер с программным обеспечением, «Краткий автомобильный  справочник».

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №5 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1. Выбор исходных данных для расчета рабочего объема и объема камеры сгорания двигателя.

Таблица 1

Исходные данные для расчета рабочего объема и объема

камеры сгорания двигателя

| Марка автомобиля |  |
| --- | --- |
| Марка двигателя |  |
| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | Значение показателя |
| 1 | Диаметр цилиндра | D | см |  |
| 2 | Ход поршня | h | см |  |
| 3 | Рабочий объем цилиндра двигателя | Vi | см3 |  |
| 4 | Степень сжатия | ε | - |  |
| 5 | Максимальная мощность двигателя | Ne max | кВт |  |
| 6 | Обороты двигателя при максимальной мощности | nN | об/мин |  |

2. Определение рабочего объема цилиндра двигателя  (расчет произвести по двум вариантам).

Вариант №1:

Vр = Vi /i = ___________________ cм3.

Вариант №2:

Vр = π* (D)2* h / 4  =________________________________ см3;

где  Vi - рабочий объем двигателя, см3; Vi =________;

i = количество цилиндров двигателя; i = _____;

D – диаметр цилиндра двигателя, см;  D = ______;

h – ход поршня, см; h = _______.

3. Определение объема камеры сгорания цилиндра двигателя.

Vс = Vр/(ε – 1);

где Vс – объем камеры сгорания;

Vр – рабочий объем цилиндра; Vр = _______ см3  (из предыдущего расчета);

ε – степень сжатия; ε = _____;

Объем камеры сгорания двигателя ______________ равен:

Vс = _________________________ см3

# 4. Выбор исходных данных для расчета внешних скоростных характеристик стандартного и форсированного двигателя.

Таблица 2

# Исходные данные для расчета внешних скоростных характеристик стандартного и форсированного двигателя________________

| Марка автомобиля |  |
| --- | --- |
| Марка двигателя |  |
| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | Значение показателя |
| 1 | Максимальная мощность стандартного двигателя | Ne max | кВт |  |
| 2 | Обороты стандартного двигателя при максимальной мощности | nN | об/мин |  |
| 3 | Максимальная мощность форсированного двигателя | Ne форсmax | кВт |  |
| 4 | Обороты форсированного двигателя при максимальной мощности | nфорсN | об/мин |  |

5. Внешняя скоростная характеристика проектируемого двигателя может быть построена аналитически по эмпирическим формулам   С. Р. Лейдермана:

5.1. Расчет эффективной мощности двигателя производится по формуле:

Ne = Nemax*[A*(n/ne) + B*(n²/ne²) – C*(n³/ne³);

5.2. Расчет крутящего момента двигателя производится по формуле:

Ме=159,1*(Ne/n);

где  Nemax – максимальная эффективная мощность двигателя;

Ne – текущее значение мощности двигателя;

ne – обороты двигателя, соответствующие максимальной мощности, об/мин;

n – текущее значение оборотов, об/мин;

А, В, С,– постоянные коэффициенты, зависящие от типа двигателя;

Для бензинового двигателя А=В=С=1,0.

Таблица 3

# Данные для построения графиков «Внешние скоростные

# характеристики стандартного и форсированного двигателей

| ne; об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стандартный двигатель |
| Ne; кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Me; Н*м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Форсированный двигатель |
| Ne; кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Me; Н*м |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Используя расчетные данные таблицы 3, производим построение графиков: «Внешняя скоростная характеристика стандартного двигателя» и «Внешняя скоростная характеристика форсированного двигателя».

Рисунок 1. Внешняя скоростная характеристика стандартного двигателя____________

где Ne = f (ne) -  кривая эффективной мощности двигателя;

Мe = f (ne) – кривая крутящего момента двигателя;

Максимальная мощность двигателя равна:

Ne max = ____ кВт при ___________ об/мин;

Максимальный крутящий момент равен:

Me max =  ______Н*м  при  _________об/мин;

Мощность двигателя при максимальном крутящем моменте равна:

NМ = _______кВт при _________ об/мин.

Рисунок 2. Внешняя скоростная характеристика форсированного двигателя____________

где Ne = f (ne) -  кривая эффективной мощности двигателя;

Мe = f (ne) – кривая крутящего момента двигателя;

Максимальная мощность двигателя равна:

Ne max = ____ кВт при ___________ об/мин;

Максимальный крутящий момент равен:

Me max =  ______Н*м  при  _________об/мин;

Мощность двигателя при максимальном крутящем моменте равна:

NМ = _______кВт при _________ об/мин.

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6

«Изучение технологии работ по выполнению

чип-тюнинга двигателя»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Чип -тюнинг двигателя».

2. Приобретение практических навыков поиска необходимой

технической информации.

3. Приобретение практических навыков и умений по выполнению работ по чип-тюнингу двигателя.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Компьютер с программным обеспечением, электронные блоки управления, схемы и фото, оборудования для программирования ЭБУ.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №6

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №6 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1. Определение назначения ЭБУ.

2. Общая компоновка электронных блоков управления.

3. Перечень датчиков и исполнительных устройств, с которыми связан ЭБУ.

4. Маркировка ЭБУ.

5. Описание ЭБУ _________________,  устанавливаемого на автомобиль ВАЗ.

6. Назначение чип – тюнинга.

7. Достоинства и недостатки чип – тюнинга.

8. Общая технология работ по чип-тюнингу.

9. Технологический процесс чип – тюнинга

10. Назначение чип – тюнинга с применением чип-тюнинг боксов.

11. Общая технология работ по чип-тюнингу с применением чип-тюнинг боксов.

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7

# «Изучение технологии работ по увеличению степени сжатия цилиндра двигателя»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по учебному вопросу «Технология тюнинга головки блока цилиндров двигателя» темы «Технология тюнинга двигателя».

2. Приобретение практических навыков и умений по расчету глубины фрезерования головки блока цилиндров для увеличения степени сжатия».

3. Ознакомление с инструментом и приспособлениями для фрезерования головки блока цилиндров.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Компьютер с программным обеспечением, головка блока цилиндров, инструмент  для фрезерования головки блока цилиндров.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №7

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №7 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1. Выбор исходных данных для расчета глубины фрезерования головки блока цилиндров для увеличения степени сжатия

Таблица 1

Исходные данные для расчета рабочего объема и объема

камеры сгорания двигателя

| Марка автомобиля |  |
| --- | --- |
| Марка двигателя |  |
| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | Значение показателя |
| 1 | Диаметр цилиндра | D | см |  |
| 2 | Рабочий объем двигателя | Vi | см3 |  |
| 3 | Объем камеры сгорания до доработки | Vсст | см3 |  |
| 4 | Степень сжатия до доработки | εст | - |  |
| 5 | Степень сжатия после доработки | εф | - |  |

2. Расчет глубины фрезерования головки блока цилиндров для увеличения степени сжатия.

2.1. Исходная формула для расчета планируемой степени сжатия:

εф = Vо/ Vсф;

Отсюда  Vсф =  Vо/ εф = __________________________ см3.

2.2. Определение разности между объемами камер сгорания до и после доработки:

Δоб = Vсст - Vсф = __________________________________см3.

2.3. Определение разности между объемами камер сгорания до и после доработки:

Δоб = π* D2* Δфрез / 4 = ___________________________ см3;

D – диаметр цилиндра двигателя, см;

Δфрез – глубина фрезерования головки блока цилиндров, см.

2.4. Определение глубины фрезерования головки блока цилиндров

Δфрез = 4* Δоб / π* D2=_________________________________ см;

Полученный результат перевести в миллиметры, умножим

его на 10.

Δфрез = _____________ мм.

3. Определение ориентировочного прироста мощности в доработанном двигателе при увеличении степени сжатия до выбранной величины.

Δмощн = Nе max * %мощн = ___________________ кВт;

где Δмощн – прирост максимальной мощности двигателя ;

Nе max – максимальная мощность двигателя, Nе max = _________ кВт;

%мощн  - процент прироста мощности двигателя, %мощн   =_______ % ;

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8

«Анализ и выбор систем наддува для дооборудования ими двигателя внутреннего сгорания»

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по учебным вопросам: «Применения надувных технологий» темы «Технология работ по увеличению крутящего момента двигателя» раздела: «Тюнинг двигателя».

2. Углубленное изучение конструкций нагнетателей.

3. Углубленное изучение особенностей устройства нагнетателей двигателей Audi.

4. Приобретение практических навыков и умений по выбору варианта дооборудования системы питания двигателей нагнетателями.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Компьютер с программным обеспечением, «Краткий автомобильный  справочник», технический разрез двигателя «Audi А-8», нагнетатели, приборы.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №8

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №8 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1. Определение назначения наддува двигателей.

2. Виды наддува двигателей.

3. Краткая характеристика ____________ наддува двигателя.

4. Классификация турбокомпрессоров.

5. Устройство и принцип работы турбонангетателя.

6. Определение назначения резонансных систем наддува.

7. Описание принцип работы резонансной системы наддува __________

8. Особенности конструкции нагнетателей двигателя _______________

9. Выбор ______________ нагнетателя.

10. Обоснование выбора:

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9

«Изучение технологии работ по дооборудованию системы питания двигателей турбокомпрессором»

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по учебным вопросам: «Применения надувных технологий» темы «Технология работ по увеличению крутящего момента двигателя» раздела: «Тюнинг двигателя».

2. Изучение основ турбонаддува.

3. Изучение технологии работ по дооборудованию двигателя

турбокомпрессором.

4. Приобретение практических навыков и умений по выбору варианта и дооборудованию системы питания двигателей турбокомпрессором.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Компьютер с программным обеспечением, «Краткий автомобильный  справочник», технический разрез двигателя «Audi А-8», турбокомпрессоры, приборы.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №9

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №9 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1. Описание этапов прохождения воздуха в двигателе с турбокомпрессором.

2. Описание понятия Trim.

3. Описание понятия понятие A/R корпуса турбины.

4. Описание понятия рекомендации для достижения максимальной производительности турбоколлектора.

5. Описание основных причин, способствующих возникновению детонации.

6. Описание характеристик компрессора по компрессорной карте.

# Рисунок 1. Турбокарта турбокомпрессора GT1241

7. Описание технологического процесса дооборудования двигателя турбокомпрессором.

8. Описание методики определения ожидаемой максимальной мощности (Nе max (тюн).

9. Описание методики определения требуемого  массового  количества  воздуха для двигателя и величины давления воздуха на выходе из компрессора.

10. Перечислить компоненты турбонаддувного двигателя.

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10

«Изучение технологии работ по изменению фаз газораспределения. Анализ электронных систем регулирования фаз газораспределения»

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Технология работ по увеличению мощности двигателя».

2. Повторение устройства газораспределительного механизма.

3. Изучение и анализ устройства систем регулирования фаз газораспределения.

4. Изучение технологии работ по установке тюнинговых распределительных валов и разрезных шестерен.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Компьютер с программным обеспечением, детали ГРМ, детали и узлы систем регулирования фаз газораспределения, двигатель «Ауди А8».

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №10

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №10 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

# 1. Описание назначения  ГРМ.

# 2. Описание классификации ГРМ.

# 3. Описание устройства ГРМ.

# 4. Описание назначения систем регулирования фаз газораспределения.

# 5. Описание классификации систем регулирования фаз газораспределения.

# 6. Описание устройства одной из систем регулирования фаз газораспределения.

# 7. Описание достоинства выбранной систем регулирования фаз газораспределения.

8. Выбор типа распределительного вала, его параметров.

Таблица

Технические характеристики________________ распределительного вала

| №№ п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъем клапана | мм |  |
| 2 | Ширина фаз | град поворота коленвала |  |
| 3 | Впускной клапан: |  |  |
|  | открытие до ВМТ | град поворота коленвала |  |
|  | закрытие после НМТ | град поворота коленвала |  |
| 4 | Выпускной клапан: |  |  |
|  | открытие до НМТ | град поворота коленвала |  |
|  | закрытие после ВМТ | град поворота коленвала |  |
| 5 | Подъем впускного клапана в точке ВМТ | мм |  |
| 6 | Монтажный зазор | мм |  |

# 9. Описание конструкции кулачка распределительного вала.

# Рисунок 1. Элементы кулачка:

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

6 –

# 10. Определение подъема впускного и выпускного клапанов распределительного вала _________________________

Рисунок 2. Параметры кулачков распределительного вала:

слева – впускной клапан; справа – выпускной клапан:

1 – фаза работы впускного клапана =

2 – высота подъема впускного клапана =

3 – фаза работы выпускного клапана =

4 – высота подъема выпускного клапана =

11. Построение диаграммы фаз газораспределения двигателя с распределительным валом ____________________

Рисунок 3. Диаграмма фаз газораспределения:

1 – закрытие  впускного клапана после НМТ =

2 – ширина фазы выпускного клапана =

3 – фаза перекрытия клапанов =

4 – закрытие  выпускного клапана после ВМТ =

5 – открытие  впускного клапана до ВМТ =

6 – ширина фазы впускного клапана =

7 – открытие  выпускного клапана до НМТ =

# 12. Описание технологии работ по установке и регулировке тюнинговых распределительных валов и разрезных шестерен одного из двигателей ВАЗ

# 13. Составление технологического процесса по установке и регулировке спортивных валов и разрезных шестерен.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11

«Изучение технологии работ доработки головки блока цилиндров двигателя»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по учебному вопросу «Технология тюнинга головки блока цилиндров двигателя» темы «Технология тюнинга двигателя ».

2. Приобретение практических навыков и умений по технологии работ доработки головки блока цилиндров двигателя.

3. Ознакомление с инструментом и приспособлениями для доработки головки блока цилиндров.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Компьютер с программным обеспечением, воздушный фильтр нулевого сопротивления, головка блока цилиндров, клапаны,

впускной и выпускной коллекторы, инструмент  для доработки головки блока цилиндров.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №11

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №11 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1. Схема технологического процесса доработки головки блока  цилиндров двигателя.

2. Описание технологического процесса доработки головки блока  цилиндров двигателя.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12

«Изучение технологии работ по уменьшению инерционных масс деталей кривошипно – шатунного механизма»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по учебным вопросам: «Технология уменьшения масс инерции деталей кривошипно – шатунного механизма» темы: «Технология тюнинга двигателя».

2. Изучение особенностей конструкции тюнинговых деталей кривошипно – шатунного механизма.

3. Приобретение практических навыков по разработке технологического процесса по уменьшению инерционных масс КШМ.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Компьютер с программным обеспечением, «Краткий автомобильный  справочник», шатуны, поршни, коленчатые валы.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №12

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №12 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1. Описание особенности конструкции тюнинговых деталей КШМ (по указанию преподавателя);

2. Описание технологии работ по уменьшению инерционных масс кривошипно – шатунного механизма.

3.  Описание технологического процесса балансировки коленчатого вала.

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13

«Изучение технологии работ по доработке выпускных систем»

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по учебным вопросам: «Тюнинг выпускных систем» темы: «Технология работ по увеличению мощности  двигателя».

2. Изучение общего устройства и принципа работы систем выпуска отработавших газов.

3. Изучение технологии работ по модернизации системы выпуска отработавших газов.

4. Приобретение практических навыков по выбору и расчету систем выпуска отработавших газов.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Компьютер с программным обеспечением, «Краткий автомобильный  справочник», элементы систем выпуска отработавших газов.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №13

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №13 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1. Описание назначения, общего устройства и принципа работы систем выпуска отработавших газов. Ответ дополнить схемами и рисунками.

2. Описание классификации и краткой характеристики глушителей. Ответ дополнить схемами и рисунками.

3.  Описание общее устройство прямоточной системы выпуска отработавших газов. Ответ дополнить схемами и рисунками.

4. Заполнение таблицы «Исходные данные для расчета выпускной системы».

Таблица 1.

Исходные данные для расчета выпускной системы

| №№ п/п | Наименование показателей | Обозначение показателей | Единицы измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Величина фазы выпуска | А | град поворота коленвала |  |
| 2 | Ход поршня | S | дюйм |  |
| 3 | Диаметр цилиндра | Dц | дюйм |  |
| 4 | Диаметр выпускного окна | d | дюйм |  |
| 5 | Опережение открытия выпускного клапана до НМТ | φ | град поворота коленчатого вала + 180° |  |
| 6 | Частота вращения, при максимальном эффекте настройки | n | мин-¹ |  |
| 7 | Длина выпускного канала | l | дюйм |  |
| 8 | Рабочий объем цилиндра | Vцил | см3 |  |

5.1 Расчёт первичной трубы выпускного коллектора.

5.1.1 Вариант 1.

Расчёт первичной трубы выпускного коллектора типа ______ производится по эмпирической формуле Пайпера:

L1=A•S•Dц²/140•d²;

где L1— расчетная длина первичной трубы, дюймы;
A = ______; величина фазы выпуска, градусы поворота коленчатого вала, (определить по диаграмме фаз газораспредение из практическое работы №6);
S = ______; ход поршня, дюймы;
Dц = _______;  диаметр цилиндра, дюймы;
d = ______; диаметр выпускного окна, дюймы;
1400 — эмпирический числовой коэффициент.

L1= __________________________=

5.1.2 Вариант 2.

Расчет свободного выпуска производится по формуле:

L1=5100•φ/n•6;

где L1 — длина первичной трубы плюс длина канала в головке цилиндра, дюймы;

φ = ______; опережение открытия выпускного клапана до нижней мертвой точки, градусы поворота коленчатого вала плюс 180°, (определить по диаграмме фаз газораспредение из практическое работы №6);

n = ______; частота вращения, при которой желательно получать максимальный эффект настройки, мин-¹;

5100 и 6 — эмпирические коэффициенты.

L1= __________________________=

5.2 Полная длина труб коллектора для труб типа 4-2-1           или 4-1 равна:

L = 2159·(K+180)/n — l;

где K = _______; градусы открытия выпускного клапана до НМТ (по коленчатому валу);
n = _____; обороты двигателя, под которые настраивается выпуск;
l = ______; длина выпускного канала.

L= __________________________=

5.3  Расчет диаметра первичной трубы.

Dтр1=2•√Vцил/ L1•3,14;

Vцил = ____; рабочий объем цилиндра.

Dтр1= ________________________=

5.4  Расчет диаметра вторичной трубы.

Dтр2=2•√ 4 Vцил / L1•3,14;

Dтр2= ________________________=

6. Описание технологии работ по настройке выпускных систем.

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14

«Изучение технологии работ по дооборудованию системы питания бензиновых двигателей системой впрыска закиси азота»

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Применение закиси азота для повышения мощности двигателя».

2. Изучение видов систем впрыска закиси азота.

3. Приобретение практических навыков по выбору систем впрыска закиси азота.

4. Повторение устройства, классификации и маркировки свечей зажигания.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Компьютер с программным обеспечением, стробоскоп, прибор       Э-203, свечи зажигания.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №14

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №14 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1. Описание путей повышения мощности двигателя при применении систем впрыска закиси азота.

2. Обоснование выбора одной из систем впрыска закиси азота.

3. Описание устройства, выбранной системы впрыска закиси азота.

4. Описание методики регулировки давления топлива.

5. Описание технологического процесса проверки и регулировки системы зажигания при использовании впрыска закиси азота.

6. Описание технологического процесса подбора свечей зажигания при использовании впрыска закиси азота.

7. Описание технологического процесса проверки свечей зажигания на приборе Э-201.

8. Описание классификации и маркировки свечей зажигания.

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15

«Изучение конструкции тюнинговых деталей КШМ и ГРМ».

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Технология работ для повышения надежности деталей, механизмов и систем двигателя».

2. Повторение конструкции деталей КШМ и ГРМ и их неисправности.

3. Изучить пути,  по которым поршень передает тепло в блок и систему охлаждения.

4. Изучить конструкцию тюнинговых деталей КШМ и ГРМ, основные мероприятия по повышению их надежности.

5. Изучить технологию проверочных расчетов деталей КШМ и ГРМ.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Компьютер с программным обеспечением, детали КШМ и ГРМ.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №15

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №15 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1. Описание конструкции Т- образного поршня.

2. Описание конструкции Н - образного шатуна.

3. Описание конструкции двухмассового маховика.

4. Описание конструкции компрессионного  кольца  L-образного сечения.

5. Описание конструкции кулачка распределительного вала.

6. Описание устройства десмодромного механизма.

7. Описание технологии работ по изготовлению кованых поршней.

8. Описание технологии работ по уменьшению массы поршневого пальца и клапанов ГРМ.

9. Описание путей уменьшения механических потерь на стенке поршня.

10. Описание технологии проверочного расчета одной из предложенных преподавателем деталей КШМ

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 16

# «Изучение технологии работ по тюнингу систем питания карбюраторных двигателей»

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по учебным вопросам: «Подбор карбюраторов и технология работ по их тюнингу»,

«Установка и настройка многокарбюраторных систем типа WEBER» темы: «Тюнинг системы питания бензиновых двигателей».

2. Изучение назначения, устройства и работы системы питания карбюраторного двигателя.

3. Изучение технологии работ по подбору регулировок с целью снижения расхода топлива и токсичности.

4. Изучение технологии совершенствования карбюратора и системы питания.

5. Изучение технологии работ по подбору регулировок с целью снижения расхода топлива и токсичности.

6. Приобретение практических навыков по выбору и расчету карбюраторов.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Компьютер с программным обеспечением, «Краткий автомобильный  справочник», элементы системы питания карбюраторного двигателя, карбюраторы, газоанализатор, прибор для проверки топливных насосов и карбюраторов.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №16

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №16 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1. Основные приборы  системы питания карбюраторного двигателя:

2. Приборы  системы питания карбюраторного двигателя, влияющие на мощностные и экономические показатели двигателя:

3. Классификация  карбюраторов:

4. Основные составляющие карбюратора, обеспечивающие его работу на режиме __________________.

5. Описание технологии:

- проверки карбюратора на безмоторной установке;

-  проверки пропускной способности жиклеров;

- проверки уровня топлива в поплавковой камере.

Примечание.

Выбрать описание одной технологии по указанию преподавателя.

6. Описание одной из методик проверки и регулировки карбюратора.

Примечание.

Выбрать описание одной методики самостоятельно.

7. Расчет пропускной способности карбюратора.

Таблица 1.

Исходные данные для расчета пропускной способности карбюратора

| №№ п/п | Наименование показателей | Обозначение показателей | Единицы измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий рабочий объем двигателя | V | литр |  |
| 2 | Количество цилиндров | i | - |  |
| 3 | Обороты двигателя при максимальной мощности | n | об/мин |  |

7.1 Пропускная способность карбюратора определяется:

Dк = (0,8…0,9) √(V*n)/ i = ________________;

где D – искомое эквивалентное сечение в миллиметрах;

от 0,8 до 0,9 – коэффициент;

V – общий рабочий объем двигателя в литрах;

i – количество цилиндров;

n – обороты двигателя при максимальной мощности в об/мин.

Расчет размера насадки Вентури равен:

K = 0,80* Dк = ____________;

7.2 Пропускная способность жиклеров равна:

для топливного жиклера - Рж.т.=4,2 *К = __________;

для воздушного жиклера – Рв.т.= Рж.т.+ 60 = _________;

для жиклера холостого хода – Рх.х.= 1,6* К = _________.

7.3 Сравнение полученных результатов с данными технических характеристик, выбранного карбюратора.

Таблица 2.

Сравнение расчетных данных по пропускной способности диффузора и жиклеров  карбюратора и с данными штатных диффузоров и жиклеров карбюратора _______

| №№ п/п | Наименование показателей | Обозначение показателей | Единицы измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По расчету | Штатные |
| 1 | Размера насадки вентури: |
|  | - первой камеры | К1 | мм |  |  |
|  | - второй камеры | К2 | мм |  |  |
| 2 | Пропускная способность жиклеров |
|  | - топливный жиклер первой камеры | Рж.т.1 | мл/мин |  |  |
|  | - топливный жиклер второй камеры | Рж.т.2 | мл/мин |  |  |
|  | - воздушный жиклер первой камеры | Рж.в.1 | мл/мин |  |  |
|  | - воздушный жиклер второй камеры | Рж.в.2 | мл/мин |  |  |
|  | - жиклер холостого хода первой камеры | Рх.х.1 | мл/мин |  |  |
|  | - жиклер холостого хода второй камеры | Рх.х.2 | мл/мин |  |  |

7.4 Выбор и обоснование способа доработки системы питания карбюраторного двигателя.

7.5 Разработка технологического процесса доработки системы питания карбюраторного двигателя.

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 17

# Изучение технологии работ по тюнингу систем питания бензиновых двигателей»

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Тюнинг системы питания бензиновых двигателей».

2. Изучение назначения и особенностей устройства объединенных систем впрыска и зажигания.

3. Изучение характеристик основных топливо-воздушных смесей и основных режимов работы ДВС.

4. Изучение технологии работ по доработке приборов воздушной магистрали системы впрыска бензинового двигателя».

5. Изучение технологии работ по доработке приборов топливоподачи системы впрыска бензинового двигателя».

6. Приобретение практических навыков по подбору и расчету приборов воздушной магистрали и топливоподачи системы впрыска бензинового двигателя.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Компьютер с программным обеспечением, «Краткий автомобильный  справочник», элементы системы впрыска бензинового двигателя, газоанализатор, прибор для проверки инжекторов.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №17

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №17 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1. Описание особенностей устройства объединенных систем впрыска и зажигания.

2. Описание устройство и принцип работы объединенной системы впрыска и зажигания _____________________________.

3. Описание характеристик основных топливо-воздушных смесей.

4. Описание характеристик основных режимов работы ДВС.

5. Описание вариантов доработки приборов воздушной магистрали системы впрыска.

6. Выбор исходных данных для расчета ресивера, дроссельной заслонки, форсунок.

Таблица 1.

Исходные данные для расчета ресивера, дроссельной заслонки, форсунок

| №№ п/п | Наименование показателей | Обозна-чение показа-телей | Едини-цы изме-рения | Значение показа-телей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий рабочий объем двигателя | Vдвиг | см3 |  |
| 2 | Количество цилиндров | i | шт |  |
| 3 | Максимальная мощность двигателя | Nemax | кВт |  |
| 4 | Обороты двигателя при максимальной мощности | n | об/мин |  |
| 5 | Коэффициент наполнения | k | - |  |
| 6 | Диаметр канала головки цилиндров | dг | см |  |
| 7 | Скорость потока воздуха на дроссельной заслонке. | Vв | м/сек |  |
| 8 | Удельная эффективность расхода топлива | BSFC | кГ/кВт*ч |  |
| 9 | Количество форсунок | nинж | шт |  |
| 10 | Нагрузочный рабочий цикл | DC | - |  |

7. Расчет длины раннера коллектора (от клапана до конца диффузора):

L = Vц * k / Sг;

где Vц - объем одного цилиндра, (Vц = _____см3);

k - коэффициента наполнения, (1,0…1,2); k = ____;

Sг - площадь канала головки цилиндров, (см2);

Sг = π *(dг)2/ 4 = ____________________ = ______ см2;

где dг – диаметр канала головки цилиндров, dг = ____ см;

L =______________________ = _____ см.

Схема для расчета длины раннера коллектора:

L- расчетная  длина раннера коллектора; dг - диаметр канала головки цилиндров.

8.  Расчет объема ресивера коллектора:

Vрес = 3 Vдвиг;

где Vрес - объем ресивера, (см3);

Vдвиг – полный объем двигателя, Vдвиг = ______см3).

Vрес = ________ см3.

9.  Расчет диаметра дроссельной заслонки:

Sдз = Vц*nNemax/(60*Vв);

Sдз – площадь дроссельной заслонки, (Sдз = ____ см);

Vц - объем одного цилиндра; (Vц = ____ см3);

nNemax – обороты коленчатого вала двигателя при максимальной мощности, (nNemax = ______ об/мин);

Vв = 55 м/сек -  скорость потока воздуха на дроссельной заслонке.

Диаметр дроссельной заслонки равен:

d дз = √(4 * Sдз)/π = _________ = ____ см.

10. Описание типов впрысков топлива через форсунку.

11. Описание видов сигналов включения электромагнитных форсунок.

12. Расчет производительности форсунок для тюнингового двигателя.

Пинж = [(Nemax * BSFC) / (nинж * DC)] * 10,5;

Пинж - производительность форсунок;

Nemax – максимальная мощность двигателя, (Nemax = _____ кВт);

BSFC – удельная эффективность расхода топлива,

BSFC = ______ кГ/кВт*ч), (таблица №3 раздела 6.1 «Подбор электромеханических топливных форсунок»);

nинж – количество форсунок; nинж = ______ шт;

DC = (0,80…0,85); нагрузочный рабочий цикл.

Пинж = ______________________________ = ______ грамм/мин;

13. Подбор форсунок по производительности.

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 18

# «Изучение устройства и работы системы питания от газобаллонной установки и ее приборов, составление схемы газобаллонной установки»

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме:

2.8 «Системы питания двигателя от газобаллонной установки».

2 Приобретение практических навыков поиска необходимой

технической информации в справочной и технической литературе.

3 Изучение классификации систем питания двигателя от газобаллонной установки.

4 Изучение назначения, устройства и принципа работы систем питания двигателя от газобаллонной установки.

5 Понять какую работу выполняют приборы систем питания двигателя от газобаллонной установки, как они конструктивно устроены.

6 Составление схемы газобаллонной установки.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Компьютер с программным обеспечением, приборы систем питания двигателя от газобаллонной установки, мультимедийный проектор и экран.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №18

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №18 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1 Описать классификацию и общий принцип работы газобаллонной установки, работающей на сжиженном газе, (ответ дополнить рисунком).

2 Описать особенности устройства и работы газобаллонной установки, работающей на сжатом газе, (ответ дополнить рисунком).

3 Описать устройство и принцип работы одного из самостоятельно выбранного прибора газобаллонной установки для сжиженных  газов, (ответ дополнить рисунком).

4 Описать назначения и устройства и принципа работы  редуктора - смесителя газобаллонной установки на сжиженном газе фирмы BiFuel.

5 Описать одну из самостоятельно выбранную механическую систему газобаллонных установок.

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 19

# «Анализ и выбор систем зажигания  для переоборудования бензиновых двигателей»

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме: «Тюнинг системы зажигания двигателей».

2. Изучение назначения, устройства и работы систем зажигания бензиновых двигателей и их приборов.

3. Изучение неисправностей приборов систем зажигания бензиновых двигателей.

4. Изучение технологии проверки технического состояния приборов систем зажигания бензиновых двигателей.

5. Изучение технологии работ по доработке систем зажигания и ее приборов.

6. Приобретение практических навыков по доработке систем зажигания и ее приборов.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Компьютер с программным обеспечением, «Краткий автомобильный  справочник», приборы систем зажигания бензиновых двигателей, мультимер, мотор – тестер, стробоскоп, прибор для проверки свечей зажигания.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №19

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №19 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1. Назначение систем зажигания бензиновых двигателей.

2. Классификация  систем зажигания бензиновых двигателей.

3. Требования, предъявляемые системам зажигания.

4. Устройство и принцип работы _________________ системы зажигания бензинового двигателя, (по указанию преподавателя).

5. Неисправности __________________________________ систем зажигания бензиновых двигателей, (по указанию преподавателя).

6. Методика проверки технического состояния _______________________ системы зажигания бензиновых двигателей, (по указанию преподавателя).

7. Технология работ по тюнингу распределителей зажигания.

8. Технологический процесс по переоборудованию контактной системы зажигания на бесконтактную.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №20

«Изучение технологии работ по тюнингу сцепления»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний

по теме «Тюнинг сцепления».

2. Приобретение практических навыков поиска необходимой

технической информации в справочной и технической литературе.

3. Приобретение практических навыков и умений по расчету сцеплений и подбору тюнинговых узлов и деталей сцеплений.

4. Изучение технологического процесса тюнига сцепления автомобиля.

5. Ознакомление с технологией проверки сцепления на пробуксовку.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Узлы и детали сцеплений, линейка, штангель-циркуль, компьютер с программным обеспечением, ГОСТ 1786-95 «Накладки фрикционные. Общие технические требования», А.В. Острецов, П.А. Красавин, В.В. Воронин  «Автомобильные сцепления» Учебное пособие.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №20

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №20 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1 Назначение сцепления

2  Классификация сцеплений

2 Требования к сцеплению

4 Общее устройство однодискового сцепления

5 Оценка износостойкости сцепления

5.1 Выбор исходных данных

Таблица 1.

Исходные данные по расчету сцепления автомобиля

| № | Параметр | Обозначение | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Масса автомобиля | Gа | Кг |  |
| 2 | Максимальный крутящий момент ДВС | Меmax | Н*м |  |
| 3 | Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному моменту: | nМ | мин-1 |  |
| 4 | Кинематический радиус колеса | Rк | м |  |
| 5 | Передаточное число КПП на первой передаче | iкI | - |  |
| 6 | Передаточное число главной передачи | i0 | - |  |
| 7 | КПД трансмиссии на 1 передаче | ηтр | - |  |
| 8 | Диаметр фрикционной накладки: |  |  |  |
|  | - наружный; | D | м |  |
|  | - внутренний | d | м |  |
| 9 | Толщина фрикционной накладки | h | м |  |
| 9 | Коэффициент запаса сцепления | β | - |  |
| 10 | Материал фрикционных накладок |  |
| 11 | Коэффициент трения скольжения | µ |  |  |
| 12 | Число ведущих дисков сцепления | m | ед |  |
| 13 | Число ведомых дисков сцепления | n | ед |  |
| 14 | Коэффициент сопротивления качению | ψ |  |  |

5.2 Характеристика выбранного типа ведомого диска сцепления

5.3 Характеристика выбранного материала фрикционных накладок ведомого диска сцепления.

5.4  Расчет удельного давления на фрикционные поверхности.

p0 = P∑/ Fн ≤ [p0 ], Н/м2;

где PΣ- суммарная сила сжатия дисков;

Fн- площадь  трения  одной  накладки  ведомого  диска;

[р0]= ___ МПа - допускаемое давление, обеспечивающее потребный ресурс работы накладок.

5.4.1  Площадь  трения  одной  накладки  ведомого  диска равна:

Fн = 0,25 •  π • (D2 – d2), м2;

где D =_____ м; наружный диаметр фрикционной накладки;

d = _____ м; внутренний диаметр фрикционной накладки.

Fн = _____________________________________ м2;

5.4.2 Определение суммарной силы сжатия дисков:

P∑ = β *Мemax/ μ*Rc*z;

где β=____; коэффициент запаса;

Мemax =_____Н*м; максимальный крутящий момент, развиваемый двигателем;

μ =_____; коэффициент трения скольжения, для ___________ накладок;

Rc- средний радиус приложения силы трения.

Средний радиус приложения силы трения определяется по формуле:

Rc = π (D3– d3) / 12 Fн= ___________________________ м;

z - число поверхностей трения, которое может быть найдено по формуле:

z = m + n-1;

где m=___; число ведущих дисков сцепления;

n=____; число ведомых дисков сцепления.

z = _________

P∑ = _________________________________кН ;

p0 = ____________________________________мПа ≤ 0,25 мПа.

Вывод. ___________________________________________

5.5 Расчет удельной работы буксования сцепления.

5.5.1 Удельная  работа буксования равна:

Ауд =   Аб / FΣ;

где Аб – работа буксования при трогании автомобиля с места, Дж;

FΣ – суммарная площадь рабочих поверхностей накладок, м2;

FΣ = Fн * n = _____________ м2;

n = ___; количество рабочих поверхностей накладок.

Удельные работа Aуд буксования не должна превышать

[Aуд] = _______ Дж/см2 (для __________ автомобилей с объемом двигателей  _____________);

5.5.2 Работа буксования при трогании автомобиля с места для случая трогания автомобиля с места на горизонтальной асфальтированной дороге равна:

Аб = δ *Мemax*Jn* ωе2/(0,67 * Мemax– Мψ);

гдеδ – коэффициент,коэффициент, учитывающий вращающие массы автомобиля:

δ = 1+δ1 * iкI + δ2 = ___________________________________;

δ1 = _____;δ2 = ________; коэффициенты; δ1= 0,03…0,05;

δ2 = 0,04…0,06.

Мemax  = ____ Н*м; максимальный крутящий момент, развиваемый двигателем;

Jn (Н/м2) - приведенный  к  коленчатому  валу  двигателя  момент  инерции, эквивалентный  поступательно  движущимся  массам  автомобиля Gа;

Мψ (Н*м) - приведенный к коленчатому валу двигателя  момент  сопротивления  движению  автомобиля;

ωе (рад/сек) - расчетнаяугловая  скорость коленчатого вала двигателя.

5.5.3 Приведенный  к  коленчатому  валу  двигателя  момент  инерции, эквивалентный  поступательно  движущимся  массам  автомобиля Gа равен:

Jn = (Gа + Gпр) * rк2/ iо2 * iк2;

где Gа= _______Н;полная масса автомобиля;

Gпр = ____; полная масса прицепа;

rк = _______ м; радиус колеса автомобиля;

iо = _____; передаточное число главной передачи;

iк =_____; передаточное число коробки передач на первой передачи.

Jn = _____________________________________ Нм2;

5.5.4 Расчетная угловая  скорость коленчатого вала двигателя (ωе) для бензиновых двигателей  равна:

ωе = 0,5 * (π * nеN/ 30);

nеN = _______об/мин; оборотыколенчатого вала двигателя при максимальной мощности.

ωе = _________________________________ рад.

5.5.5  Приведенный к коленчатому валу двигателя  момент  сопротивления  движению  автомобиля (Мψ) равен:

Мψ = (Gа + Gпр) *g * ψ *rк / iо* iк* ηтр;

где  g = 9,8 м/сек2; свободное ускорение;

ψ = ______; коэффициент сопротивления качению (на горизонтальной дороге с асфальтовым покрытием);

ηтр = 0,80…0,85; кпд трансмиссии на I передаче.

Мψ = _______________________________________________Нм;

Аб =_________________________________________________Дж

Ауд =   ___________________________ Дж/м2≤ [Aуд] =____Дж/см2.

Вывод ______________________________________________

6 Технологический процесс тюнинга сцепления.

7 Отказы и неисправности узлов сцепления.

8  Описание технологии работ по проверке сцепления на пробуксовку.

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 21

«Расчет и построение графика тягового баланса автомобиля»

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний

по теме «Тюнинг коробок передач».

2. Приобретение практических навыков поиска необходимой технической информации в «Кратком автомобильном  справочнике».

3. Приобретение практических навыков и умений по расчету и построению графика тягового баланса автомобиля.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Компьютер с программным обеспечением, «Краткий автомобильный  справочник».

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №21

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №21 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1. Эксплуатационные свойства автомобиля и их краткую характеристика.

2. Потребительские свойства автомобиля и их краткую характеристика.

3. Выбор исходных данных для расчета показателей тяговых показателей автомобиля.

Таблица 1

# Исходные данные для расчета показателей тяговых показателей

# автомобиля___________________

| № п/п | Наименование параметров | Обозна-чение | Ед. изм. | Значения параметров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Со стандартным двигателем | С тюнинговым двигателем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Максимальная мощность | Nemax | кВт |  |  |
| 2 | Обороты к/вала двигателя при Nemax | nN | об/мин |  |  |
| 3 | Коэффициенты, учитывающие тип двигателя: | a | - |  |  |
|  |  | b | - |  |  |
|  |  | c | - |  |  |
| 4 | Количество интервалов оборотов коленчатого вала двигателя | m | - |  |  |
| 5 | Значение интервалов оборотов коленчатого вала двигателя | n | об/мин |  |  |
| 6 | Радиус колеса | rk / Rк | м |  |  |
| 7 | Передаточное число главной передачи | i0 | - |  |  |
| 8 | Количество передач КПП | - | - |  |  |
| 9 | Значение интервалов оборотов коленчатого вала двигателя | iKI | - |  |  |
|  |  | iKII | - |  |  |
|  |  | iKIII | - |  |  |
|  |  | iKIV | - |  |  |
| 10 | Вес автомобиля | Gавт / Gа | Н |  |  |
| 11 | Коэффициент сопротивления качению | F / φ | - |  |  |
| 12 | Коэффициент сопротивления подъёму | i | - |  |  |
| 13 | Ширина колеи автомобиля | B | м |  |  |
| 14 | Высота автомобиля | Н | м |  |  |
| 15 | Коэффициент заполняемости | С | - |  |  |
| 16 | Коэффициент сопротивления воздуха | К / Сх | - |  |  |
| 17 | К.П.Д трансмисси | ККПД.ТР/ηтр | - |  |  |

4. Расчет тягового баланса автомобиля

4.1 Уравнение тягового баланса имеет вид:

РК-РW-Рψ-Рj=0;

где : РК- сила тяги на колесах;

РW- сила сопротивления воздуха;

Рψ- сила суммарного дорожного сопротивления

Рj - сила инерции автомобиля при его неравномерном движении (при ускорении или замедлении).

4.2  Расчет скорости движения автомобиля производится по формуле:

Vа =0,377 * (Rк * nе)/( iк * i0);

где: Rк – радиус колеса; Rк=_____ м;

nе – текущее значение оборотов;

iк - передаточное число К.П.П.;

i0- передаточное число главной передачи.

4.3  Расчет силы суммарных дорожных сопротивлений.

Рψ = Ga *ψ;

где: Ga - вес автомобиля;

ψ – суммарный коэффициент сопротивления движению автомобиля.

ψ = φ ± i;

где: φ - коэффициент сопротивления качения;

i –  коэффициент сопротивления подъему.

4. 4  Расчет силы сопротивления воздуха.

Рw = (Сх * Fа* Vа2)/13;

где: Сх – коэффициент сопротивления воздуха;

Vа - текущее значение скорости автомобиля;

Fа –  лобовая площадь автомобиля;

Fа= B*H*C;

где: B – ширина колеи автомобиля;

Н – максимальная высота автомобиля;

С – коэффициент заполняемости.

4.4  Расчет тяговой силы ведем по формуле:

Рк = (Ме * iк  * i0 * ηтр)/Rк;

где: Ме - крутящий момент на выходном конце коленвала двигателя при соответствующей его частоте вращения;

iк – передаточное число коробки передач;

i0 - передаточное число главной передачи;

ηтр – кпд трансмиссии;

RК – радиус колеса.

Таблица 2

Данные для построения графика тягового баланса автомобиля со стандартным двигателем

| ne (об/мин) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ме Н*м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VaI км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РkIH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РWIH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VaII км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РkIIH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РWIIH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VaIIIкм/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РkIIIH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РWIIIH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VaIV км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РkIVH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РWIVH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pψ H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pψ +PWH |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Данные для построения графика тягового баланса автомобиля с тюнинговым двигателем

| ne (об/мин) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ме Н*м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VaI км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РkIH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РWIH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VaII км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РkIIH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РWIIH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VaIIIкм/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РkIIIH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РWIIIH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VaIV км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РkIVH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РWIVH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pψ H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pψ +PWH |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5 Используя расчетные данные таблиц 2 и  3, производим построение «Графика тягового баланса автомобиля со стандартным двигателем» и «Графика тягового баланса автомобиля с тюнинговым двигателем»

Примечание.

Образец «Графика тягового баланса автомобиля» представлен на рис.10 раздела 4.2 «Расчет показателей тягового баланса автомобиля» данных методических  указаний.

Рисунок 1. График тягового баланса автомобиля со стандартным двигателем.

РкI = f (Va) – кривая силы тяги на колесах на первой передаче; РкII = f (Va) – кривая силы тяги на колесах на второй передаче; РкIII = f (Va) – кривая силы тяги на колесах на третей передаче; РкIV = f (Va) – кривая силы тяги на колесах на четвертой передаче;

Рψ = f (Va) – кривая силы сопротивления качению; Рψ + Рw = f (Va) – кривая суммарной силы дорожных сопротивлений; Va(max) - максимальная скорость движения автомобиля; Vпри Рк(max) - максимальная скорость движения автомобиля при максимальной силе тяги на колесах.

Рисунок 2. График тягового баланса автомобиля с тюнинговым двигателем.

РкI = f (Va) – кривая силы тяги на колесах на первой передаче; РкII = f (Va) – кривая силы тяги на колесах на второй передаче; РкIII = f (Va) – кривая силы тяги на колесах на третей передаче; РкIV = f (Va) – кривая силы тяги на колесах на четвертой передаче;

Рψ = f (Va) – кривая силы сопротивления качению;  Рψ + Рw = f (Va) – кривая суммарной силы дорожных сопротивлений; Va(max) - максимальная скорость движения автомобиля; Vпри Рк(max) - максимальная скорость движения автомобиля при максимальной силе тяги на колесах.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №22

«Технология работ по тюнингу коробок передач»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний

по теме «Тюнинг коробок передач».

2. Приобретение практических навыков поиска необходимой

технической информации в справочной и технической литературе.

3. Приобретение практических навыков и умений по расчету коробок передач и подбору тюнинговых узлов и деталей коробок передач.

5. Изучение технологии проверки технического состояния коробок передач.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Компьютер с программным обеспечением, «Краткий автомобильный  справочник», технические разрезы коробок передач, ее узлы и детали.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №22

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №22 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1 Назначение коробок передач

2 Классификация коробок передач

3 Требования к коробкам передач:

4 Основные узлы механической коробки передач.

5 Расчет передаточных чисел главной передачи и коробок передач.

5.1 Выбор исходных данных

Таблица 1

## Исходные данные по расчету передаточных чисел главной передачи и коробок передач автомобиля ___________________

| № | Параметр | Обозначение | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масса автомобиля | Gа | Кг |  |
| 2 | Частота вращения коленвала двигателя при V max автомобиля на прямой передаче | nv | мин-1 |  |
| 3 | Коэффициент деформации шины | λ | - |  |
| 4 | Диаметр обода колеса в дюймах | d | дюйм |  |
| 5 | Высота профиля покрышки в дюймах | b | дюйм |  |
| 6 | Приведённый максимальный коэффициент дорожного сопротивления | ψ1 max | - |  |
| 7 | Максимальный крутящий момент ДВС | Ме max | Н*м |  |
| 8 | Частота вращения коленчатого вала при Ме max | nМ | мин-1 |  |
| 9 | КПД трансмиссии на первой передаче | ηтр | - |  |
| 10 | Заданное число передач коробки | z | - |  |
| 11 | Коэффициент сцепления шин с дорогой | φ | - |  |
| 12 | Коэффициент нагрузки на ведущие колёса | λк | - |  |
| 13 | Передаточные числа КПП: | Стандартные | Расчетные |
|  | - на первой передаче; | i кIcт |  | i кIр |  |
|  | - на второй передаче; | i кIIст |  | i кIIр |  |
|  | - на третьей передаче; | i кIIIст |  | i кIIIр |  |
|  | - на четвертой передаче; | i кIVст |  | i кIVр |  |
|  | - на пятой передаче | i кIVст |  | i кIVр |  |
| 14 | Передаточное число стандартной главной передачи | i0ст | - |  |

5.2 Расчет передаточного числа главной передачи.

i0 = 0,377 nv rк / vmax;

где nv – частота вращения коленчатого вала двигателя при максимальной скорости автомобиля на прямой передаче vmax;

rк – расчётный радиус ведущих колёс автомобиля, м.

rк = λ r0;

где λ – коэффициент деформации шины, для шин грузовых автомобилей принимают равным (0,93…0,985).

Радиус шины в свободном состоянии подсчитывают по формуле

r0 = 0,0254 (0,5d + b);

где d – диаметр обода колеса в дюймах;

b – высота профиля покрышки в дюймах.

5.3 Определение  передаточных  чисел  коробки  передач на первой передаче.

iк1 = Ga *ψ1 max  *rк / Mкр max *ηтр *i0 ,

где Ga – сила тяжести автомобиля;

ψ1 max – приведённый максимальный коэффициент дорожного сопротивления,

Mкр max –  максимальный  крутящий  момент  двигателя  по  внешней  скоростной  характеристике;

ηтр –  КПД трансмиссии на первой передаче.

5.4 Определение передаточных чисел коробки передач на последующих передачах.

Таблица 2.

Определение передаточных чисел коробки передач.

| Передача | Коробка передач |
| --- | --- |
|  | Трехступенчатая | Четырехступенчатая | Пятиступенчатая |
| Первая | i1 = | i1= | i1= |
| Вторая | √i1= | 3√i12= | 4√i13= |
| Третья | 1 | 3√i1= | 4√i12= |
| Четвертая | - | 1 | 4√i1= |
| Пятая | - | - | 1 |

5.5 Определение передаточных чисел трансмиссии

iтр = iк i0;

5.6 Определение  передаточного  числа  первой передачи коробки  передач    (i1)  на  условие  движения  автомобиля  по  заданной дороге без буксования.

i1 ≤ ( λк Gφ rк ) / (Mmax i0ηм),

где  φ –  коэффициент  сцепления  шин  с  дорогой;

λк –  коэффициент  нагрузки  на  ведущие  колёса.

5.7 Вывод

6 Разработка технологического процесса тюнинга коробок передач автомобиля:

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №23

«Анализ и выбор конструкций главных передач и дифференциалов для переоборудования автомобиля»

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме «Тюнинг ведущих мостов».

2. Приобретение практических навыков поиска необходимой

технической информации в справочной и технической литературе.

3. Изучение общего устройства и принципа работы ведущих мостов автомобиля.

4. Изучение технологии работ по тюнингу ведущих мостов.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Компьютер с программным обеспечением, «Краткий автомобильный  справочник», узлы и детали ведущих мостов.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №23

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №23 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1 Назначение главной передачи

2 Типы и краткая характеристика главных передач

3 Выбор исходных данных для расчёта передаточных чисел главной передачи.

Таблица 1

Исходные данные для расчёта передаточных чисел главной передачи

| Марка автомобиля |  | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Марка двигателя |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | Значение показателя |  |
| 1 | Обороты двигателя при максимальной скорости | nv | об/мин |  | Выбрать из таблицы 3 «Данные для построения графика тягового баланса автомобиля с тюнинговым двигателем» отчета практической работы №18 «Расчет и построение графика тягового баланса автомобиля» |
| 2 | Коэффициент деформации шины | λ | - |  | Принимается равным (0,93…0,985) |
| 3 | Диаметр обода колеса | d | дюйм |  | Выбрать из «Краткого автомобильного справочника» |
| 4 | Высота профиля покрышки | b | дюйм |  |  |
| 5 | Максимальная скорость автомобиля на прямой передаче | vmax | км/час |  | Выбрать из графика 2 «График тягового баланса автомобиля с тюнинговым двигателем» отчета практической работы №18 «Расчет и построение графика тягового баланса автомобиля» |

4 Расчёт главной передачи.

4.1  Расчёт передаточных чисел главной передачи:

i0 = 0,377 nv rк / vmax = __________________________;

где nv – частота вращения коленчатого вала двигателя при максимальной скорости автомобиля на прямой передаче vmax;

rк – расчётный радиус ведущих колёс автомобиля, м;

vmax – максимальная скорость автомобиля на прямой передаче.

4.2 Расчет радиуса шины:

r0 = 0,0254 (0,5d + b) = ___________________, м;

где d – диаметр обода колеса в дюймах;

b – высота профиля покрышки в дюймах.

4.3 Расчет динамического  радиуса колеса:

rк = λ r0 = ___________________________,м;

где λ – коэффициент деформации шины, для шин грузовых автомобилей принимают равным 0,93 … 0,985.

4.4 Подбор шестерен главной передачи для рассчитанного передаточного числа i0 = _______,

i0 = Zведомая/Zведущая;

где Zведомая = ___; число зубьев ведомой шестерни;

Zведущая = ____; число зубьев ведeщей шестерни.

4.4 Технологический процесс тюнинга главной передачи.

5 Назначение дифференциала

6 Типы и краткая характеристика дифференциалов

7 Устройство и принцип работы _____________________________ дифференциала, ответ дополнить рисунком.

8 Описание технологии работ по тюнингу дифференциала ведущего моста автомобиля.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №24

«Анализ и выбор конструкций подвесок автомобиля»

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме «Тюнинг ходовой части автомобиля».

2. Приобретение практических навыков поиска необходимой

технической информации в справочной и технической литературе.

3. Изучение общего устройства и принципа работы подвесок автомобиля.

4. Изучение технологии работ по тюнингу подвесок автомобиля.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Компьютер с программным обеспечением, «Краткий автомобильный  справочник», узлы и детали подвесок автомобиля.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №24

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №24 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1 Основные требования, предъявляемые к подвеске

2 Основные элементы подвески

3 Описание устройства ________________ подвески

4 Назначение адаптивной подвески

5 Описание принципа работы адаптивной подвески

6 Виды адаптивных подвесок,  их краткая характеристика

7 Мероприятия, выполняемые при тюнинге подвески

8 Мероприятия, выполняемые при тюнинге ___________ подвески

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №25

«Анализ конструкций рулевых управлений автомобиля»

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме «Тюнинг механизмов управления автомобиля».

2. Приобретение практических навыков поиска необходимой

технической информации в справочной и технической литературе.

3. Изучение общего устройства рулевых управлений автомобиля.

4. Изучение технологии работ по тюнингу рулевых управлений автомобиля.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Компьютер с программным обеспечением, «Краткий автомобильный  справочник», узлы и детали рулевого управления автомобиля.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №25

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №25 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1 Классификация типов рулевых механизмов

2 Основные требования к рулевым управлениям системам

3 Классификация усилителей рулевого управления

4 Варианты работ по тюнингу рулевого управления

5 Технология работ по проверке развал – схождения колес автомобиля

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №26

«Анализ и выбор конструкций тормозных систем для переоборудования автомобиля»

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме «Тюнинг механизмов управления автомобиля».

2. Приобретение практических навыков поиска необходимой

технической информации в справочной и технической литературе.

3. Изучение общего устройства тормозных систем автомобиля.

4. Изучение технологии работ по тюнингу тормозных систем автомобиля.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Компьютер с программным обеспечением, «Краткий автомобильный  справочник», узлы и детали тормозных систем автомобиля.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №26

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №26 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1 Классификация тормозных систем

2 Основные требования к тормозным системам

3 Варианты работ по тюнингу тормозных систем

4Технология работ по проверке замедления  автомобиля

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №27

«Изучение технологии работ по выполнению окрасочных работ кузова автомобиля»

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме «Внешний тюнинг автомобиля».

2. Приобретение практических навыков поиска необходимой технической информации в справочной и технической литературе.

3. Изучение основных видов лакокрасочных материалов

4. Изучение технологического оборудования для подготовки и окраски кузова автомобиля.

5  Изучение технологии работ по окраске кузова  автомобиля.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Компьютер с программным обеспечением, оборудование для подготовки и окраски автомобиля.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №27

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №27 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1 Основные виды лакокрасочных материалов

2 Устройство краскопульта

3 Изучение технологии работ по окраске кузова  автомобиля

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №28

«Изучение технологии работ по аэрографии автомобиля»

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме «Внешний тюнинг автомобиля».

2. Приобретение практических навыков поиска необходимой технической информации в справочной и технической литературе.

3. Изучение видов аэрографии

4 Изучение аксессуаров для аэрографии

5. Изучение объемной аэрографии

6  Изучение технологии нанесения аэрографии.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Компьютер с программным обеспечением, оборудование для аэрографии.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №28

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №28 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1 Основные виды аэрографии

2 Устройство аэрографа

3 Изучение технологии работ по аэрографии

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №29

«Изучение технологии работ по тюнингу салона автомобиля»

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Расширение и закрепление теоретических знаний по теме «Внутренний тюнинг автомобиля».

2. Приобретение практических навыков поиска необходимой технической информации в справочной и технической литературе.

3. Изучение видов работ по внутреннему тюнингу

4 Изучение устройства автокондиционера

5  Изучение технологии работ по шумоизоляции кузова автомобиля

ОБОРУДОВАНИЕ:

Компьютер с программным обеспечением.

ОТЧЁТ  ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №29

Инструктаж по технике безопасности по практической работе №29 получил _____________________________________.

К практической работе допущен ________________.

1 Основные виды внутреннего тюнинг

2 Устройство автокондиционера

3 Изучение технологии работ по шумоизоляции кузова автомобиля

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

При правильном и полном выполнении  более чем ¾ отчета практических работ– оценка 5 баллов

При правильном и полном выполнении  от ½ до  ¾ отчета практических работ– оценка 4 балла

При правильном и полном выполнении  от 1/4  до ½ отчета практических работ– оценка 3 балла

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине

«Тюнинг автомобилей»

для специальности №23.02.03   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Рассмотрено на заседании ЦМК укрупненной группы 23.00.00.Техника и технология наземного транспорта (направление – автомобильный транспорт). Протокол № 1 от «29» августа 2018г.

1.	Понятие «тюнинг автомобиля». Виды тюнинга по назначению.

2.	Перечислить системы и механизмы двигателя, тюнинг которых обеспечивает повышение мощности двигателя.

3.	Перечислить основные параметры, характеризующие работу двигателя, дать их характеристику.

4.	Дать определение внешней скоростной характеристики двигателя. Ответ дополнить графиком внешней скоростной характеристики двигателя.

5.	Объяснить методику расчета и построения внешней скоростной характеристики.

6.	 Перечислить виды работ, выполняемые при тюнинге двигателя.

7.	 Перечислить работы по тюнингу систем и механизмов двигателя для повышения его надежности.

8.	Дать определение чип-тюнинг двигателя и его основные задачи.

9.	 Этапы подготовки автомобиля и выполнения  работ по чип-тюнингу двигателя.

10.	 Перечислить способы изменения и регулирования фаз газораспределения.

11.	 Как производится изменение и регулирование фаз газораспределения при помощи разрезных звездочек или шестерен?

12.	 Объяснить принцип работы систем, позволяющих  автоматически изменять фазы газораспределения, дать их краткую характеристику.

13.	 Объяснить технологию работ по увеличению степени сжатия цилиндра двигателя.

14.	 Объяснить технологию работ по доработке головки блока цилиндров с целью уменьшения сопротивления во впускном и выпускном тракте.

15.	 Дать классификацию систем наддува двигателя.

16.	 Устройство и принцип работы турбонагнетателя.

17.	 Объяснить технологию работ по увеличению рабочего объема цилиндров двигателя.

18.	Технология работ по уменьшению инерционных масс кривошипно – шатунного механизма.

19.	 Технология работ по тюнингу поршневой группы.

20.	Технология работ по тюнингу шатунов.

21.	 Назначение и технология работ по балансировке деталей КШМ двигателя.

22.	 Технология работ по тюнингу карбюраторов.

23.	 Типы и краткая характеристика глушителей.

24.	 Мероприятия по модернизации системы охлаждения.

25.	 Мероприятия по модернизации системы смазки.

26.	Технология работ по тюнингу системы питания карбюраторных двигателей.

27.	 Общее устройство и работа системы с электронным управлением распределенного импульсного впрыска топлива и расходомером термоанемометрического типа «LН – Jetronic».

28.	 Общее устройство и работа системы с центральным впрыском.

29.	Технология работ по тюнингу систем впрыска бензиновых двигателей.

30.	Типы систем впрыска закиси азота, их устройство и работа.

31.	 Технология работ по дооборудованию и тюнингу систем зажигания.

32.	Устройство и работа электронной системы зажигания с датчиком Холла.

33.	 Устройство и работа электронной системы зажигания со статическим распределением высокого напряжения с двухискровыми катушками зажигания.

34.	 Устройство и работа электронной системы зажигания со статическим распределением высокого напряжения с четырехискровой катушкой зажигания.

35.	 Устройство и работа электронной системы зажигания со статическим распределением высокого напряжения с одноискровыми катушками зажигания.

36.	 Технология работ по тюнингу сцепления.

37.	 Технология работ по дооборудованию и тюнингу коробок передач.

38.	 Технология работ по дооборудованию и тюнингу ведущих мостов.

39.	 Общее устройство и работа гидротрансформаторной автоматической коробки передач.

40.	 Общее устройство и работа вариаторной автоматической коробки передач.

41.	 Общее устройство и работа роботизированной автоматической коробки передач.

42.	 Основные элементы, входящие в состав подвески автомобиля, их назначение.

43.	 Типы подвесок, их краткая характеристика.

44.	 Общее устройство и работа пневматической подвески.

45.	 Общее устройство и работа гидропневматической подвески.

46.	 Технология работ по тюнингу подвески.

47.	 Основными требованиями, предъявляемыми к подвеске.

48.	 Технология работ по тюнингу колес.

49.	 Основные требования к рулевым управлениям и тормозным системам.

50.	 Технология работ по тюнингу рулевого управления автомобиля.

51.	 Технология работ по тюнингу тормозных систем.

52.	 Общее устройство и работа тормозной системы с ABS.

53.	Технология работ по повышению мощности двухтактного карбюраторного двигателя.

54.	 Технология работ по повышению динамичности двухтактного карбюраторного двигателя.

55.	 Технология работ по повышению надежности двухтактного карбюраторного двигателя.

56.	 Доработка коробки передач двухтактного карбюраторного двигателя.

57.	Перечень работ, выполняемых по  тюнингу кузова автомобиля.

58.	 Перечень работ, выполняемых по  тюнингу салона автомобиля.

59.	Технология работ по дооборудованию системы питания двигателей турбокомпрессором.

60.	Технология работ по тюнингу выпускных систем.

Составил Мирза К.Г., (методист)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

Рассмотрено на заседании ЦМК укрупненной группы 23.00.00.Техника и технология наземного транспорта (направление – автомобильный транспорт). Протокол № 1 от «29» августа 2018г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ  БИЛЕТЫ

для студентов IV курса специальности   23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

по дисциплине «Тюнинг автомобилей» 2017-2018 учебного года.

Составил преподаватель:                   Мирза К.Г.

Тула  2018 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

«Тюнинг автомобилей», МДК 01.06

Курс IV,   семестр седьмой

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

Теоретические вопросы:

1. Дать определение понятия «тюнинг автомобиля». Перечислить виды тюнинга по назначению, дать их краткую характеристику.

2. Назначение, устройство и техническое обслуживание воздушного фильтра нулевого сопротивления.

Практическое задание.

Разработать схему технологического процесса доработки головки блока цилиндров с указанием технологического оборудования, организационной оснастки и инструмента для каждой операции.

Для ответа предоставляется головка блока цилиндров.

При подготовке практического задания предоставляется возможность использования методических указаний к выполнению практической работы №8 «Изучение технологии работ доработки головки блока цилиндров двигателя».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

«Тюнинг автомобилей», МДК 01.06

Курс IV,   семестр седьмой

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

Теоретические вопросы:

1. Перечислить системы и механизмы двигателя, тюнинг которых обеспечивает повышение мощности двигателя.

2. Перечислить типы подвесок и дать их краткую характеристику. Для ответа предоставляется рисунок «Подвески автомобиля».

Практическое задание.

Технология изменения и регулирования фаз газораспределения при помощи разрезных звездочек или шестерен.

Для ответа предоставляется распределительный вал с распределительной звездочкой.

При подготовке практического задания предоставляется возможность использования методических указаний к выполнению практической работы №7 «Изучение технологии работ по изменению фаз газораспределения. Анализ электронных систем регулирования фаз газораспределения»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

«Тюнинг автомобилей», МДК 01.06

Курс IV,   семестр седьмой

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

Теоретические вопросы:

1. Дать определение коэффициента наполнения и объяснить какие факторы влияют на его величину.

2. Дать определение понятия «тюнинг- боксы» и его краткую характеристику.

Практическое задание.

Технология работ по увеличению рабочего объема цилиндров двигателя, 9объяснить все три варианта), указать применяемое технологическое оборудование, организационную оснастку и инструмент.

Для ответа предоставляется гильза, поршень с шатуном.

При подготовке практического задания предоставляется возможность использования методических указаний к выполнению практической работы №4 «Изучение технологии работ по увеличению рабочего объема цилиндров двигателя»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

«Тюнинг автомобилей», МДК 01.06

Курс IV,   семестр седьмой

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

Теоретические вопросы:

1. Дать определение коэффициента избытка воздуха и объяснить какие факторы влияют на его величину.

2. Перечислить дополнительные работы по тюнингу систем и механизмов двигателя для повышения его надежности. Привести три примера деталей, подвергающиеся доработке по повышению их надежности.

Для ответа предоставляется комплект рисунков деталей, влияющих и не влияющих на повышение надежности двигателя.

Практическое задание.

Разработать технологический процесс по тюнингу ведущего моста автомобиля ВАЗ-2108 с указанием технологического оборудования, организационной оснастки и инструмента для каждой операции.

Для ответа предоставляется детали и узлы ведущего моста переднеприводного автомобиля. При подготовке практического задания предоставляется возможность использования методических указаний к выполнению практической работы №23 «Анализ и выбор конструкций главных передач и дифференциалов для переоборудования автомобиля»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

«Тюнинг автомобилей», МДК 01.06

Курс IV,   семестр седьмой

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

Теоретические вопросы:

1. Дать определение детонации двигателя и указать какие факторы и параметры двигателя влияют на детонацию.

2. Перечислить виды работ по доработке головки блока цилиндров с целью уменьшения сопротивления во впускном и выпускном тракте, указать применяемое технологическое оборудование, организационную оснастку и инструмент.

Для ответа предоставляется головки блока цилиндров.

Практическое задание.

Технология работ по тюнингу батарейной системы зажигания.

Для ответа предоставляются различные типы распределителей зажигания.

При подготовке практического задания предоставляется возможность использования методических указаний к выполнению практической работы №16 «Анализ и выбор систем зажигания  для переоборудования бензиновых двигателей»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

«Тюнинг автомобилей», МДК 01.06

Курс IV,   семестр седьмой

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

Теоретические вопросы:

1. Перечислить основные параметры, характеризующие работу двигателя, дать их характеристику.

Для ответа предоставляется схемы четырехтакного двигателя.

2. Перечислить этапы подготовки и выполнения  работ по чип-тюнингу двигателя.

Практическое задание.

Технология работ по тюнингу колес.

Для ответа предоставляются рисунки дисков и покрышек автомобиля.

При подготовке практического задания предоставляется возможность использования методических указаний к выполнению практической работы №24 «Анализ и выбор конструкций колес для переоборудования ходовой части автомобиля»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

«Тюнинг автомобилей», МДК 01.06

Курс IV,   семестр седьмой

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

Теоретические вопросы:

1. Дать определение внешней скоростной характеристики двигателя. Ответ дополнить графиком внешней скоростной характеристики двигателя.

2. Общее устройство и работа системы с электронным управлением распределенного импульсного впрыска топлива и расходомером термоанемометрического типа «LН – Jetronic».

Для ответа предоставляются: стенд система впрыска «LН – Jetronic», приборы и датчики систем впрыска.

Практическое задание.

Технология работ по тюнингу сцепления.

Для ответа предоставляются рисунки узлов сцепления и узлы сцепления.

При подготовке практического задания предоставляется возможность использования методических указаний к выполнению практической работы №17 «Изучение технологии работ по тюнингу сцепления».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

«Тюнинг автомобилей», МДК 01.06

Курс IV,   семестр седьмой

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

Теоретические вопросы:

1. Объяснить влияние различных факторов на индикаторные и эффективные показатели двигателя.

2. Перечислить типы глушителей, дать их краткую характеристику.

Для ответа предоставляются рисунки различных типов глушителей.

Практическое задание.

Технология работ по увеличению степени сжатия цилиндра двигателя. Ответ дополнить объяснением методики расчета глубины фрезерования головки блока цилиндров.

При подготовке практического задания предоставляется возможность использования методических указаний к выполнению практической работы №3 «Изучение технологии работ по увеличению степени сжатия цилиндров двигателя».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

«Тюнинг автомобилей», МДК 01.06

Курс IV,   семестр седьмой

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

Теоретические вопросы:

1. Объяснить методику расчета и построения внешней скоростной характеристики. При ответе предоставить график внешней скоростной характеристики.

2. Перечислить виды чип-тюнинга, их краткая характеристика, достоинства и недостатки.

Практическое задание.

Технология работ по тюнингу поршневой группы.

Для ответа предоставляются детали поршневой группы.

При подготовке практического задания предоставляется возможность использования методических указаний к выполнению практической работы №12 «Изучение конструкции тюнинговых деталей КШМ и ГРМ».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

«Тюнинг автомобилей», МДК 01.06

Курс IV,   семестр седьмой

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

Теоретические вопросы:

1. Дать определение понятия «Тюнинг двигателя», привести примеры элементарных разновидностей тюнинга двигателя.

2. Дать определение назначения турбонагнетателей, объяснить их общее устройство и работу и их применение при тюнинге двигателя.

Для ответа предоставляются: турбонагнетатель и рисунки турбонагнетателей.

Практическое задание.

Технология работ по тюнингу карбюраторов.

Для ответа предоставляются карбюраторы.

При подготовке практического задания предоставляется возможность использования методических указаний к выполнению практической работы №13 «Изучение технологии работ по тюнингу систем питания карбюраторных двигателей».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

«Тюнинг автомобилей», МДК 01.06

Курс IV,   семестр седьмой

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

Теоретические вопросы:

1. Перечислить виды тюнинга двигателя и дать их характеристику.

2. Объяснить устройство и работу электронной системы зажигания с датчиком Холла.

Для ответа предоставляется схема электронной системы зажигания с датчиком Холла.

Практическое задание.

Технология работ по дооборудованию и тюнингу коробок передач.

Для ответа предоставляются рисунки по устройству коробок передач.

При подготовке практического задания предоставляется возможность использования методических указаний к выполнению практической работы №20 «Изучение технологии работ по тюнингу коробок передач».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

«Тюнинг автомобилей», МДК 01.06

Курс IV,   семестр седьмой

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

Теоретические вопросы:

1. Перечислить способы выполнения работ по тюнингу и дать их характеристику.

2. Устройство и работа электронной системы зажигания со статическим распределением высокого напряжения с одноискровыми катушками зажигания.

Для ответа предоставляется схема электронной системы зажигания со статическим распределением высокого напряжения с одноискровыми катушками зажигания и приборы данной системы.

Практическое задание.

Технология работ по тюнингу коленчатого вала двигателя и его балансировке.

Для ответа предоставляются коленчатые валы.

При подготовке практического задания предоставляется возможность использования методических указаний к выполнению практической работы №9 «Изучение технологии работ по уменьшению инерционных масс деталей кривошипно – шатунного механизма».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

«Тюнинг автомобилей», МДК 01.06

Курс IV,   семестр седьмой

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

Теоретические вопросы:

1. Дать определение чип-тюнинг двигателя и его основные задачи.

2. Устройство и работа электронной системы зажигания со статическим распределением высокого напряжения с четырехискровой катушкой зажигания.

Для ответа предоставляется схема системы зажигания со статическим распределением высокого напряжения с четырехискровой катушкой зажигания и приборы данной системы.

Практическое задание.

Технология работ по тюнингу маховика двигателя и его балансировке.

Для ответа предоставляется маховик. При подготовке практического задания предоставляется возможность использования методических указаний к выполнению практической работы №9 «Изучение технологии работ по уменьшению инерционных масс деталей кривошипно – шатунного механизма».

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«Тюнинг автомобилей», МДК 01.06

Курс IV,   семестр седьмой

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

Теоретические вопросы:

1. Перечислить основные элементы, входящие в состав подвески автомобиля, дать их назначение и краткую характеристику.

Для ответа предоставляется рисунки подвески автомобиля и ее составляющих

2. Устройство и работа электронной системы зажигания со статическим распределением высокого напряжения с четырехискровой катушкой зажигания. Для ответа предоставляется схема системы зажигания со статическим распределением высокого напряжения с четырехискровой катушкой зажигания и приборы данной системы.

Практическое задание.

Технология работ по тюнингу шатунов двигателя и его балансировке.

Для ответа предоставляется шатуны. При подготовке практического задания предоставляется возможность использования методических указаний к выполнению практической работы №9 «Изучение технологии работ по уменьшению инерционных масс деталей кривошипно – шатунного механизма».

Г МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

«Тюнинг автомобилей», МДК 01.06

Курс IV,   семестр седьмой

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

Теоретические вопросы:

1. Объяснить устройство и работа системы с центральным впрыском.

Для ответа предоставляется схема системы с центральным впрыском.

2. Объяснить устройство и работа пневматической подвески.

Для ответа предоставляется схема пневматической подвески.

Практическое задание.

Технология работ по увеличению рабочего объема цилиндров двигателя увеличения диаметра цилиндра.

При подготовке практического задания предоставляется возможность использования методических указаний к выполнению практической работы №4 «Изучение технологии работ по увеличению рабочего объема двигателя».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

«Тюнинг автомобилей», МДК 01.06

Курс IV,   семестр седьмой

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

Теоретические вопросы:

1. Дать классификацию автоматических систем по регулированию фаз газораспределения.

Для ответа предоставляется схемы автоматических систем по регулированию фаз газораспределения.

2. Перечислить параметры распределительного вала, влияющие на характеристику двигателя, дать их характеристику

Для ответа предоставляется схема кулачка распределительного вала

Практическое задание.

Технология работ по увеличению рабочего объема цилиндров двигателя за счет изменения хода поршня.

При подготовке практического задания предоставляется возможность использования методических указаний к выполнению практической работы №4 «Изучение технологии работ по увеличению рабочего объема двигателя».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

«Тюнинг автомобилей», МДК 01.06

Курс IV,   семестр седьмой

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

Теоретические вопросы:

1. Перечислить системы, позволяющие  автоматически изменять фазы газораспределения, дать их краткую характеристику.

Для ответа предоставляется схемы автоматических систем по регулированию фаз газораспределения.

2. Объяснить общее устройство и работа тормозной системы с ABS.

Для ответа предоставляется схема тормозной системы с ABS

Практическое задание.

Технология работ по тюнингу системы питания бензиновых двигателей.

При подготовке практического задания предоставляется возможность использования методических указаний к выполнению практической работы №13 «Изучение технологии работ по тюнингу систем питания карбюраторных двигателей».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

«Тюнинг автомобилей», МДК 01.06

Курс IV,   семестр седьмой

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

Теоретические вопросы:

1. Технология работ по модернизации системы охлаждения.

Для ответа предоставляется схема системы охлаждения.

2. Объяснить устройство и работу электронной системы зажигания со статическим распределением высокого напряжения с двухискровыми катушками зажигания.

Для ответа предоставляется схема системы зажигания со статическим распределением высокого напряжения с двухискровыми катушками зажигания и приборы данной системы.

Практическое задание.

Технология работ по тюнингу гидротрансформаторной автоматической коробки передач. Для ответа предоставляются приборы гидротрансформаторной автоматической коробки передач.

При подготовке практического задания предоставляется возможность использования методических указаний к выполнению практической работы №21 «Анализ и выбор автоматических коробок передач для переоборудования автомобиля».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

«Тюнинг автомобилей», МДК 01.06

Курс IV,   семестр седьмой

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

Теоретические вопросы:

1. Технология работ по модернизации системы смазки.

Для ответа предоставляется схема системы смазки.

2. Перечислить типы систем впрыска закиси азота, объяснить их устройство и работу.

Для ответа предоставляется схемы систем впрыска закиси азота.

Практическое задание.

Технология работ по уменьшению инерционных масс кривошипно – шатунного механизма.

Для ответа предоставляются приборы кривошипно – шатунного механизма.

При подготовке практического задания предоставляется возможность использования методических указаний к выполнению практической работы №9 «Изучение технологии работ по уменьшению инерционных масс деталей кривошипно – шатунного механизма».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

«Тюнинг автомобилей», МДК 01.06

Курс IV,   семестр седьмой

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

Теоретические вопросы:

1. Объяснить методику расчета и построения графика тягового баланса автомобиля. При ответе предоставить график тягового баланса автомобиля.

2. Объяснить  устройство и работу гидропневматической подвески.

Для ответа предоставляется схема гидропневматической подвески.

Практическое задание.

Технология работ по тюнингу тормозных систем.

При подготовке практического задания предоставляется возможность использования методических указаний к выполнению практической работы №25 «Анализ и выбор конструкций тормозных систем для переоборудования автомобиля».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

«Тюнинг автомобилей», МДК 01.06

Курс IV,   семестр седьмой

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

Теоретические вопросы:

1. Объяснить  устройство и работу вариаторной автоматической коробки передач.

Для ответа предоставляется схема вариаторной автоматической коробки передач.

2. Устройство и работа электронной системы зажигания со статическим распределением высокого напряжения с четырехискровой катушкой зажигания. Для ответа предоставляется схема системы зажигания со статическим распределением высокого напряжения с четырехискровой катушкой зажигания и приборы данной системы.

Практическое задание.

Технология работ по повышению мощности двухтактного карбюраторного двигателя.

Для ответа предоставляются детали и узлы двухтактного двигателя.

При подготовке практического задания предоставляется возможность использования методических указаний к выполнению практической работы №26 «Изучение технологии работ по доработке двухтактных двигателей для увеличения мощностных показателей».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

«Тюнинг автомобилей», МДК 01.06

Курс IV,   семестр седьмой

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

Теоретические вопросы:

1. Перечислить  требования, предъявляемые к рулевым управлениям и тормозным системам.

2. Виды газораспределения двухтактных карбюраторных двигателей, их характеристика.

Для ответа предоставляются детали и узлы двухтактного двигателя.

Практическое задание.

Технология работ по увеличению степени сжатия цилиндра двигателя. Ответ дополнить объяснением расчета глубины фрезерования головки блока цилиндров.  При подготовке практического задания предоставляется возможность использования методических указаний к выполнению практической работы №3 «Изучение технологии работ по увеличению степени сжатия цилиндров двигателя».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

«Тюнинг автомобилей», МДК 01.06

Курс IV,   семестр седьмой

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

Теоретические вопросы:

1. Дать определение детонации двигателя и указать какие факторы и параметры двигателя влияют на детонацию.

2. Объяснить устройство и работу электронной системы зажигания с датчиком Холла.

Для ответа предоставляется схема электронной системы зажигания с датчиком Холла.

Практическое задание.

Технология работ по тюнингу сцепления.

Для ответа предоставляются рисунки узлов сцепления и узлы сцепления.

При подготовке практического задания предоставляется возможность использования методических указаний к выполнению практической работы №17 «Изучение технологии работ по тюнингу сцепления».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

«Тюнинг автомобилей», МДК 01.06

Курс IV,   семестр седьмой

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24

Теоретические вопросы:

1. Перечислить способы выполнения работ по тюнингу и дать их характеристику.

2. Дать определение назначения турбонагнетателей, объяснить их общее устройство и работу и их применение при тюнинге двигателя.

Для ответа предоставляются: турбонагнетатель и рисунки турбонагнетателей.

Практическое задание.

Технология работ по увеличению рабочего объема цилиндров двигателя, 9объяснить все три варианта), указать применяемое технологическое оборудование, организационную оснастку и инструмент.

Для ответа предоставляется гильза, поршень с шатуном.

При подготовке практического задания предоставляется возможность использования методических указаний к выполнению практической работы №4 «Изучение технологии работ по увеличению рабочего объема цилиндров двигателя»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

«Тюнинг автомобилей», МДК 01.06

Курс IV,   семестр седьмой

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

Теоретические вопросы:

1. Дать определение внешней скоростной характеристики двигателя. Ответ дополнить графиком внешней скоростной характеристики двигателя.

2. Устройство и работа электронной системы зажигания со статическим распределением высокого напряжения с четырехискровой катушкой зажигания.

Для ответа предоставляется схема системы зажигания со статическим распределением высокого напряжения с четырехискровой катушкой зажигания и приборы данной системы.

Практическое задание.

Технология работ по тюнингу системы питания бензиновых двигателей.

При подготовке практического задания предоставляется возможность использования методических указаний к выполнению практической работы №13 «Изучение технологии работ по тюнингу систем питания карбюраторных двигателей».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

Перечень заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине  «Тюнинг автомобилей»

для специальности №23.02.03   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Рассмотрено на заседании ЦМК укрупненной группы 23.00.00.Техника и технология наземного транспорта (направление – автомобильный транспорт). Протокол № 1 от «29» августа 2018г.

| Наименования дидактических единиц для самостоятельного изучения | Виды и содержание самостоятельной работы | Примерное распределение часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Технический тюнинг. | Закрепление и систематизация знаний: | 8 |
|  | Вопросы для контроля внеаудиторной СРС: 1. Произвести расчет внешних скоростных характеристик стандартного и форсированного двигателя и построение их графика. 2. Перечислить основные параметры, характеризующие работу двигателя. 3. Дать краткую характеристику рабочего цикла четырехтактного двигателя. 4. Перечислить виды тюнинга двигателя, дать их характеристику. 5. Дать общие понятия о чип-тюнинге. 6. Объяснить технологию работ и требования по проведению тюнинга деталей и узлов механизмов и систем двигателя. 7. Перечислить мероприятия по уменьшению сопротивления на впуске и выпуске. 8. Перечислить мероприятия, направленные на улучшение теплообмена деталей двигателя. 9. Перечислить требования, предъявляемые к шатунно – поршневой группе при проведении работ по их тюнингу |  |
|  | Формы контроля: Устный опрос. |  |
| 2. Тюнинг двигателя. | Закрепление и систематизация знаний: | 20 |
|  | Вопросы для контроля внеаудиторной СРС: 1. Объяснить технологию работ по увеличению рабочего объема цилиндров двигателя 2. Объяснить технологию работ по уменьшению массы инерции деталей кривошипно-шатунного механизма. 3. Объяснить конструкцию и работу турбонагнетателей 4. Дать краткую характеристику по применению закиси азота для повышение мощности двигателя 5. Объяснить технологию работ по тюнингу системы зажигания 6. Произвести расчет тягового и мощностного баланса автомобиля со стандартным и форсированным двигателями, построение их графика. 7. Определить необходимость и выполнять основные работы по тюнингу для агрегатов трансмиссии в зависимости от типа и модели двигателя и вида тюнинга. 8. Объяснить технологию работ по тюнингу подвески 9. Определение необходимости и выполнения основных работах по тюнингу для механизмов и систем двухтактного карбюраторного двигателя в зависимости от типа и модели двигателя и вида тюнинга. |  |
|  | Формы контроля: Устный опрос. |  |
| 3. Тюнинг трансмиссии. | Закрепление и систематизация знаний: | 6 |
|  | Вопросы для контроля внеаудиторной СРС: 1. Основные требования, предъявляемые к сцеплению. 2. Объясните технологию работ по тюнингу сцепления 3. Перечислите основные требования, предъявляемые к коробкам передач. 4. Объясните технологию работ по тюнингу коробок передач 5. Объясните технологию работ по тюнингу ведущих мостов |  |
|  | Формы контроля: Устный опрос. |  |
| 4. Тюнинг ходовой части и механизмов управления автомобиля. | Закрепление и систематизация знаний: | 6 |
|  | Вопросы для контроля внеаудиторной СРС: 1. Перечислите типы подвесок автомобилей и дать их краткую характеристику 2.Как производится подбор пружин и амортизаторов? 3.Как производится маркировка шин и дисков колес? 4. Каковы условия для выполнения тюнинга колес? 5. Основные требования к рулевым управлениям. 6. Основные требования к тормозным системам |  |
|  | Формы контроля: Устный опрос. |  |
| 5 Тюнинг двухтактных карбюраторных двигателей. | Закрепление и систематизация знаний: | 6 |
|  | Вопросы для контроля внеаудиторной СРС: 1. Определение необходимости и выполнения основных работах по тюнингу для механизмов и систем двухтактного карбюраторного двигателя в зависимости от типа и модели двигателя и вида тюнинга. |  |
|  | Формы контроля: Устный опрос. |  |
| 6. Внешний тюнинг (экстерьер, стайлинг) | Закрепление и систематизация знаний: | 3 |
|  | Вопросы для контроля внеаудиторной СРС: 1.Дать перечень работ, выполняемых по тюнингу кузова автомобиля |  |
|  | Формы контроля: Устный опрос. |  |
| 7. Внутренний тюнинг (интерьер) | Закрепление и систематизация знаний: | 2 |
|  | Вопросы для контроля внеаудиторной СРС: 1.Дать перечень работ, выполняемых по интерьер-тюнингу салона автомобиля |  |
|  | Формы контроля: Устный опрос. |  |

ИТОГО:	51 час

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

Тестовое задание к контрольной работе по дисциплине

«Тюнинг автомобилей» по теме «Тюнинг двигателя».

для специальности №23.02.03   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Рассмотрено на заседании ЦМК укрупненной группы 23.00.00.Техника и технология наземного транспорта (направление – автомобильный транспорт). Протокол № 1 от «29» августа 2018г.

Тестовое задание состоит из двух вариантов по20 вопросов (на каждый вопрос дано 3 ответа, один из которых правильный), представленных на 20 слайдах презентации,  Каждый слад проецируется на экран при помощи проектора в течении запрограммированного времени (30 секунд), для ориентации студентов во времени за 5 секунд до смены слайда появляется таймер в виде цифр от 5 до 1

После выполнения тестового опроса, проводится анализ вопросов, в ходе которого преподаватель называет правильные ответы, студенты в случае неправильного ответа, вычеркивают неправильные ответы, а по критериям оценок тестового опроса самостоятельно проставляют себе оценки, правильность которых проверяет преподаватель.

Примечание. Перед тестовым опросом преподаватель предупреждает студентов, что любые исправления в ответах на вопросы считается неправильным ответом.

Критерии оценок ответов на тестовый опрос

| Количество правильных ответов | Оценка |
| --- | --- |
| 20 | «5» |
| 16 | «4» |
| 12 | «3» |
| 8 | «2» |

Приложение 1

Тестовый опрос  на выявление остаточных знаний по учебным дисциплинам: «Устройство автомобилей», «ТО и ремонт автомобилей» по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Вопрос №1

Степень сжатия – это …

A) … отношение полного объема цилиндра двигателя  к объему камеры сгорания.

B) … отношение объема камеры сгорания  к полному объему цилиндра двигателя.

C) …отношение рабочего объема цилиндра двигателя  к объему камеры сгорания.

D) … отношение объема камеры сгорания  к рабочему объему цилиндра двигателя.

E) … отношение полного объема цилиндра двигателя  к к рабочему объему цилиндра двигателя.

Правильный ответ: (a)

Вопрос №2

Укажите последовательность чередования тактов рабочего цикла четырехтактного бензинового двигателя.

A) Такт выпуска, такт сжатия, рабочий ход, такт впуска.

B) Такт впуска, рабочий ход, такт сжатия, такт выпуска.

C) Такт впуска, такт сжатия, рабочий ход, такт выпуска.

D) Такт сжатия, такт впуска, рабочий ход, такт выпуска.

E) Такт выпуска, рабочий ход, такт сжатия, такт впуска.

Правильный ответ: (с)

Вопрос №3

Используя представленный рисунок назовите тип блока цилиндров под позицией (б).

A) V - образный.

B) W –образный.

C) Оппозитный.

D) VR –  образный.

E) R – образный.

Правильный ответ: (a)

Вопрос №4

Используя круговую диаграмму фаз газораспределения 4-тактного двигателя, определить момент открытия и закрытия впускного клапана относительно положения коленчатого вала.

Вопрос  №5

Назовите датчик для определения количества кислорода в отработавших газах.

A) Катализатор.

B) Расходомер.

C) Дозатор

D) Лямбда-зонд.

E) Дельта-зонд.

Правильный ответ: (d)

Вопрос  №6

Что обозначает в маркировке двигателя аббревиатура TDI?

A) Бензиновый двигатель без турбонагнетателя.

B) Дизельный двигатель без турбонагнетателя.

C) Бензиновый двигатель с турбонагнетателем.

D) Дизельный двигатель с турбонагнетателем.

E) Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском.

Правильный ответ: (d)

Вопрос №7

Используя рисунок, определить тип устройства для автоматического изменения фаз газораспределения ГРМ.

Вопрос  №8

Определите  тип системы впрыска бензиновых двигателей по типу расходомера, представленного на рисунке.

Вопрос  №9

Какой из перечисленных диагностических параметров можно определить при помощи компрессометра?

A) Разряжение во впускном трубопроводе.

B) Относительную негерметичность цилиндров двигателя.

C) Максимальное давление в цилиндре двигателя при такте сжатия.

D) Стуки и шумы при работе двигателя.

E) Степень затяжки гаек головки блока цилиндров.

Правильный ответ: (c)

Вопрос  №10

При дефектации коленчатого вала кроме определения диаметра коренная шейка проверяется на …

A) …изгиб и деформацию.

B) … овальность и конусность.

C) … изгиб и конусность.

D) … деформацию и овальность

E) …изгиб,  деформацию, овальность и конусность.

Правильный ответ: (b)

Вопрос №11

Перечислите параметры, характеризующие техническое состояние импульсной рабочей форсунки инжекторного двигателя.

A) Качество распыления и максимальное давления впрыска топлива форсунки.

B) Качество распыления и производительность форсунки.

C) Качество распыления, максимальное давления впрыска топлива и сопротивление обмотки катушки форсунки.

D) Качество распыления, герметичность, производительность и сопротивление обмотки катушки форсунки.

E) Качество распыления, производительность, максимальное давления впрыска топлива и сопротивление обмотки катушки форсунки.

Правильный ответ: (d)

Вопрос  №12

В турбонагнетателе подача воздуха во впускной  трубопровод производится вращением насосного колеса

A) от электродвигателя

B) от гидромуфты

C) от шкива коленчатого вала

D) от эксцентрика на распределительном валу

E) от колеса турбины, вращающегося от отработавших газов.

Правильный ответ: (e)

Вопрос  №13

Назовите назначение электрофакельной свечи.

A) для улучшения запуска двигателя в холодное время года.

B) для улучшения смесеобразования.

C) для улучшения наполнения цилиндра горючей смесью.

D) для обогрева кабины автомобиля.

E) для подогрева аккумуляторной батареи.

Правильный ответ: (a)

Вопрос  №14

Назовите принцип работы дымомера.

A) Спектральный анализ составляющих отработавших газов.

B) Просвечивание отработавших газов сфокусированным лучом света на фотодатчик.

C) Догорание отработавших газов на вольфрамовой нити.

D) Определение температуры отработавших газов на входе и выходе прибора.

E) Определение химического состава отработавших газов методом взятия проб.

Правильный ответ: (b)

Вопрос  №15

Какой из методов организации труда ремонтных рабочих предусматривает закрепление за бригадами определенной группы автомобилей?

A) метод специализированных бригад

B) метод комплексных бригад

C) агрегатно – узловой метод

D) агрегатно – участковый метод

E) метод универсальных постов

Правильный ответ: (b)

Вопрос  №16

В формуле определения удельной трудоемкости текущего ремонта

tтр=tнтр*к1*к2*к3*к4*к’5* к’’5

- к3 – это коэффициент, корректирующий…

A) …удельную трудоемкость по климатическим районам

B) …удельную трудоемкость по пробегу автомобилей сначала эксплуатации

C) …удельную трудоемкость по категориям условий эксплуатации

D) …удельную трудоемкость по способу хранения подвижного состава

E) …удельную трудоемкость по числу подвижного состава в АТП

Правильный ответ: (a)

Вопрос  №17

Назовите прибор системы впрыска бензинного двигателя, представленного на рисунке.

Вопрос  №18

Укажите формулу, по которой производится расчет удельной трудоемкости ТО-1.

A) tТО-1 = tнТО-1 * К1 * К3,

B) tТО-1 = tнТО-1 * К2 * К3,

C) tТО-1 = tнТО-1 * К1 * К’5,

D) tТО-1 = tнТО-1 * К3 * К’5,

E) tТО-1 = tнТО-1 * К2 * К’5 ,

Правильный ответ: (e)

Вопрос  №19

Укажите формулу, по которой производится расчет годового объема работ ТР.

A) ТТР= (Lгод*NТР*  tтр)/1000

B) ТТР= (Аи * NТР*  *  tтр)/1000

C) ТТР= (Аи *( NТО + NТР)  *  tтр)/1000

D) ТТР= (Аи * Lгод*   NТР )/1000

E) ТТР= (Аи * Lгод*  tтр)/1000

Правильный ответ: (e)

Вопрос  №20

Такт поста представляет собой …

A) …время простоя автомобиля на текущий ремонт на данном посту.

B) … время простоя автомобиля на обслуживание на данной поточной линии.

C) … время простоя автомобиля на обслуживание на данном посту.

D) … время простоя автомобиля на текущий ремонт на данной поточной линии.

E) …время работы зоны, приходящееся на выполнение одного технического обслуживания.

Правильный ответ: (c)

Вопрос №21

Шатуны каких из указанных двигателей имеют косой разъем нижней головки?

A) КамАЗ-740.10

B) ЗИЛ-508.10

C) ЗМЗ-53-11

D) ВАЗ-21083

E) ЯМЗ-238

Правильный ответ: (e)

Вопрос №22

Какая часть кривошипно-шатунного механизма является основной базовой частью двигателя?

A) коленчатый вал

B) блок-картер

C) маховик

D) головка цилиндров

E) поршень

Правильный ответ: (b)

Вопрос № 23

Чем осуществляется балансировка коленчатого вала?

A) Коленчатый вал не нуждается в балансировке

B) Противовесами

C) Отверстиями в противовесах

D) Дополнительными противовесами

E) Маховиком

Правильный ответ: (c)

Вопрос №24

К каким последствиям приводит неправильная установка зубчатого ремня привода распределительного вала?

A) Клапан будет задевать поршень

B) Изменяются фазы газораспределения

C) Изменится натяжение зубчатого приводного ремня

D) Увеличится тепловой зазор в клапанном узле

Е) Изменится степень сжатия

Правильный ответ: (b)

Вопрос №25

Какой прибор системы охлаждения предназначен для принудительной циркуляции жидкости в системе охлаждения?

A) жидкостный насос

B) термостат

C) вентилятор

D) радиатор

E) расширительный бачок

Правильный ответ: (a)

Вопрос №26

В двигателях каких автомобилей натяжение ремня привода жидкостного насоса осуществляется за счет изменения количества прокладок в разъемном шкиве насоса?

A) ГАЗ-3307

B) ВАЗ-2108

C) ГАЗ-3110

D) МАЗ-5335

E) КамАЗ-5320

Правильный ответ: (d)

Вопрос №27

Какая из указанных неисправностей вызывает увеличение давления масла в смазочной системе?

A) малая вязкость масла

B) заедание редукционного клапана в закрытом положении

C) повышенный износ шестерен масляного насоса

D) заедание редукционного клапана в открытом положении

Е) засорение фильтра предварительной очистки масла в маслоприемнике

Правильный ответ: (b)

Вопрос №28

Какой из перечисленных элементов необходим для сгорания топлива?

A) Водород

B) Углерод

C) Азот

D) Кислород

У) все ответы правильные

Правильный ответ: (d)

Вопрос №29

Впрыск топлива в двигателях с непосредственным впрыском происходит...

A) во впускной трубопровод

B) под высоким давлением мимо открытого впускного клапана в цилиндр

C) под высоким давлением в основную камеру сгорания

D) с помощью насос-форсунки в вихревую камеру

Е) с помощью насос-форсунки в предкамеру

Правильный ответ: (c)

Вопрос №30

Какой из нижеперечисленных признаков характерен только для дизельных двигателей?

A) принудительное зажигание с высоким напряжением

B) смесеобразование во впускном трубопроводе

C) непосредственный впрыск топлива под давлением более чем 200 атмосфер

D) температура отработавших газов примерно 700°С

Е) все ответы правильные

Правильный ответ: (c)

Вопрос №31

Турбокомпрессор дизельного двигателя предназначен для...

A) распыливания дизельного топлива

B) сокращения образования двуокиси углерода в отработавших газах

C) сокращения образования окислов азота в отработавших газах

D) повышения наполнения цилиндра воздухом

Е) дополнительного охлаждения поступающего в цилиндры воздуха

Правильный ответ: (d)

Вопрос №32

Какой металл нашел наибольшее распространение при изготовлении аккумуляторных батарей, устанавливаемых на современных автомобилях?

A) Сталь

B) Свинец

C) Медь

D) Алюминий

Е) Латунь

Правильный ответ: (b)

Вопрос №33

Если бы генератор переменного тока работал без диодов, то...

A) вырабатывал однофазный постоянный ток

B) вырабатывал однофазный переменный ток

C) вырабатывал трехфазный постоянный ток

D) вырабатывал трехфазный переменный ток

Е) ток не вырабатывался

Правильный ответ: (d)

Вопрос №34

Каково назначение свечи зажигания?

A) Подогрев горючей смеси при пуске двигателя

B) Образование электрической искры в цилиндре двигателя

C) Прерывание тока в цепи высокого напряжения

D) Преобразование тока низкого напряжения в ток высокого напряжения

Е) Прерывание тока в цепи низкого напряжения

Правильный ответ: (b)

Вопрос №35

Назовите участок кривой на осциллограмме первичной цепи системы зажигания автомобиля ВАЗ-21063, указанной под позицией №1.

A) колебания в конденсаторе

B) затухание в первичной обмотке катушки зажигания

C) затухание во вторичной обмотке катушки зажигания

D) след искры на контактах прерывателя

Е) напряжение, выдаваемое генератором

Правильный ответ: (в)

Вопрос №36

Назовите диагностический прибор, представленный на рисунке.

Вопрос №37

Назовите количество диодов, установленных в генераторах переменного тока.

А) два

В) три

С) четыре

D) пять

Е) шесть

Правильный ответ: (е)

Вопрос №38

Какое из следующих передаточных чисел является для четвертой передачи наиболее предпочтительным для четырехступенчатой коробки передач?

A) 1,00

B) 2,07

C) 3,80

D) 4,50

Е) 5,20

Правильный ответ: (a)

Вопрос №39

Когда пробуксовка гидротрансформатора больше всего?

A) При трогании с места

B) При ускорении

C) В среднем диапазоне частоты вращения

D) При максимальной частоте вращения

Е) Пробуксовка отсутствует

Правильный ответ: (a)

Вопрос №40

Красноватый оттенок искры на электродах свечи зажигания указывает на…

A) …увеличенный зазор между электродами

B) …уменьшенный зазор между электродами

C) …загрязнение электродов

D) …негерметичность свечи зажигания

Е) …пробой свечи зажигания

Правильный ответ: (c)

# Text boxes

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора по УР

Пеняшкин Д.А. (___________________)

«___» ___________ 2018г

УТВЕРЖДАЮ:

зам. директора по учебной работе:

_________________ Пеняшкин Д.А.

«____»     ______2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора по УР

Пеняшкин Д.А. (___________________)

«___» ___________ 2018г

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора по УР

Пеняшкин Д.А. (___________________)

«___» ___________ 2018г

A) открытие - 10º до ВМТ, закрытие – 40º  после НМТ.

B) открытие - 12º до ВМТ, закрытие – 40º  после НМТ.

C) открытие - в ВМТ, закрытие – 40º  после НМТ.

D) открытие - 12º до ВМТ, закрытие – в  НМТ.

E) открытие - 12º до ВМТ, закрытие – 42º  после НМТ.

Правильный ответ: (b)

A) Автоматическое изменение фаз газораспределения с изменением натяжения цепи по принципу гидравлического кольца.

B) Автоматическое изменение фаз газораспределения с гидроуправляемой муфтой.

C) Автоматическое изменение фаз газораспределения с системой подъема впускных клапанов.

D) Ступенчатое изменение фаз газораспределения при помощи кулачков распределительного вала различной формы.

E) Автоматическое изменение фаз газораспределения с системой поворота распределительного при  помощи поршня.

Правильный ответ: (b)

A) система впрыска «КЕ- Jetronic»

B) система впрыска «LЕ- Jetronic»

C) система впрыска «LH- Jetronic»

D) система впрыска «Mono- Jetronic»

E) система впрыска«К- Jetronic»

Правильный ответ: (c)

A) датчик положения дроссельной заслонки

B) клапан добавочного воздуха

C) дроссельная заслонка

D) лямбда - зонд

E) воздушная заслонка

Правильный ответ: (c)

A) компрессометр

B) вакуумметр

C) прибор для проверки форсунок дизельного двигателя

D) прибор для проверки форсунок бензинового двигателя

E) прибор для проверки давления масла в системе смазки

Правильный ответ: (с)