Государственное профессиональное образовательное учреждение

Тульской области

«Тульский государственный технологический колледж»

УтверждАЮ Зам. директора по УР ________________ Пеняшкин Д.А. «04» сентября 2017 г.

Рассмотрено на заседании ЦМК укрупненной группы 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (направление – автомобильный транспорт). Протокол № 1 от «28» августа 2017г.

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

(контрольно-измерительные материалы)

#### ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ УП.01 (ДЕМОНТАЖНО – МОНТАЖНАЯ)  ДИСЦИПЛИНЫ «УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ» ПО ПМ 01.01

профессии СПО 23.02.03 « Техник, старший техник»

ТУЛА-2017

Паспорт

фонда оценочных средств

по УП.01. (ДЕМОНТАЖНО – МОНТАЖНАЯ)   «УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ»

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины* | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вводное занятие | ПК1 – ПК4 | Ознакомление с мастерской, инструментами. Техника безопасности. |
|  | Тема 1. Разборка и сборка бензинового двигателя | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 1-2 |
|  | Тема 2. Разборка и сборка дизельного двигателя | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 3 |
|  | Тема 3. Разборка – сборка составляющих КШМ | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 4 |
|  | Тема 4. Разборка – сборка составляющих механизма газораспределения | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 5 |
|  | Тема 5. Разборка – сборка составляющих системы охлаждения | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 6 |
|  | Тема 6. Разборка – сборка составляющих системы смазки | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 7 |
|  | Тема 7. Разборка – сборка составляющих системы питания бензиновых двигателей | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 8 |
|  | Тема 8. Разборка – сборка составляющих системы питания дизельных двигателей | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 9-10 |
|  | Тема 9. Разборка – сборка генераторов | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 11 |
|  | Тема 10. Разборка – сборка составляющих систем зажигания | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 12 |
|  | Тема11. Разборка – сборка составляющих электропусковых систем | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 13 |
|  | Тема12. Разборка – сборка составляющих устройства для облегчения пуска холодного двигателя | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 14 |
|  | Тема 13. Разборка – сборка контрольно – измерительных приборов, приборов системы освещения и сигнализации | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 15 |
|  | Тема 14. Разборка – сборка приборов дополнительного электрооборудования и бортовой сети | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 16 |
|  | Тема 15. Разборка – сборка составляющих сцепления | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 17 |
|  | Тема 16. Разборка – сборка карданной передачи | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 18 |
|  | Тема 17. Разборка – сборка коробок передач и раздаточных коробок | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 19-20 |
|  | Тема 18. Разборка – сборка ведущего моста | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 21-22 |
|  | Тема 19. Разборка – сборка переднего управляемого моста | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 23-24 |
|  | Тема 20. Разборка – сборка составляющих подвески | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 25 |
|  | Тема 21. Разборка – сборка составляющих рулевого управления | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 26-27 |
|  | Тема 22. Разборка – сборка составляющих тормозных систем с гидравлическим приводом | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 28 |
|  | Тема 23. Разборка – сборка составляющих тормозных систем с пневматическим приводом | ПК1 – ПК4 | Задания для ПР№ 29-30 |
|  | Промежуточная аттестация – диф.зачет |  | Перечень вопросов для проведения диф. зачета |

Практическая работа №1

«Разборка и сборка бензинового двигателя»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки и сборки бензинового двигателя.

2. Приобрести навыки по разборки и сборки бензинового двигателя

Задание:

1. Разборка - сборка бензинового двигателя на составляющие, узлы в соответствии с операционными картами.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Бензиновый двигатель;

2. Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства бензинового двигателя внутреннего сгорания.

2. Оборудование и оснастка для разборки и сборки бензинового двигателя.

3. Правила использования стендов, съемников, специального инструмента и подъемно-транспортных механизмов.

4. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку и сборку бензинового двигателя.

5. Правила техники безопасности при снятии, транспортировке, разборке, сборке и установке двигателей на автомобиль.

Практическая работа №2

«Разборка и сборка бензинового двигателя»

Цель работы:

1. Изучить методику разборки и сборки бензинового двигателя .

2. Приобрести навыки по разборки и сборки бензинового двигателя Задание:

1. Разборка - сборка бензинового двигателя на составляющие, узлы в соответствии с операционными картами.

Оснащение рабочего места:

1. Бензиновый двигатель;

2. Инструменты

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства бензинового двигателя внутреннего сгорания.

2. Оборудование и оснастка для разборки и сборки бензинового двигателя.

3. Правила использования стендов, съемников, специального инструмента и подъемно-транспортных механизмов.

4. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку и сборку бензинового двигателя.

5. Правила техники безопасности при снятии, транспортировке, разборке, сборке и установке двигателей на автомобиль.

Практическая работа №3

«Разборка и сборка дизельного двигателя»

Цель работы:

1 Разборка и сборка дизельного двигателя;

2. Приобрести навыки по разборки и сборки дизельного двигателя Задание:

1. Разборка  дизельного двигателя на составляющие, узлы в соответствии с операционными картами.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Дизельный двигатель;

2. Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства дизельного двигателя внутреннего сгорания.

2. Оборудование и оснастка для разборки и сборки двигателя.

3. Правила использования стендов, съемников, специального инструмента и подъемно-транспортных механизмов.

4. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку и сборку дизельного двигателя.

5. Правила техники безопасности при снятии, транспортировке, разборке, сборке и установке двигателей на автомобиль

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

«Разборка – сборка составляющих КШМ»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки составляющих КШМ.

2. Приобрести навыки по разборки – сборки составляющих КШМ.

Задание:

1. Выполнение разборочных и сборочных работ шатунно – поршневой группы.

2. Выполнение выпрессовки – запрессовки гильз блока цилиндров.

3. Выполнение выпрессовки – запрессовки шестерни (звездочки) и подшипника коленчатого вала.

4. Снятие и установка маховика коленчатого вала.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Двигатель бензиновый, дизельный;

2. Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы кривошипно – шатунного механизма.

2. Ознакомление с основными неисправностями деталей кривошипно – шатунного механизма.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки и сборки шатунно – поршневой группы, для выпрессовки – запрессовки гильз блока цилиндров.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку - сборку шатунно – поршневой группы, для выпрессовки – запрессовки гильз блока цилиндров.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

«Разборка – сборка составляющих механизма газораспределения»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки составляющих механизма газораспределения.

2.Преобрести навыки по разборки – сборки составляющих механизма газораспределения

Задание:

1. Выполнение разборки - сборки головки блока цилиндров двигателя ЗИЛ-130.

2. Выполнение разборки - сборки головки блока цилиндров двигателя ЯМЗ -236.

3. Выполнение разборки - сборки головки блока цилиндров двигателя КАМАЗ-740.

4. Снятие распределительного вала с блока цилиндров, выпрессовка – запрессовка шестерни (звездочки) распределительного вала.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Двигатель бензиновый, дизельный;

2. Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы механизма газораспределения.

2. Ознакомление с основными неисправностями деталей механизма газораспределения.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки - сборки головки блока цилиндров, выпрессовки – запрессовки шестерни (звездочки) распределительного вала.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку - сборку головки блока цилиндров, выпрессовку – запрессовку шестерни (звездочки) распределительного вала, на проверку и регулировку тепловых зазоров газораспределительного механизма.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

«Разборка – сборка составляющих системы охлаждения»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1.Изучить методику разборки – сборки составляющих системы охлаждения

2.Приобрести навыки по разборке – сборке составляющих системы охлаждения

Задание:

1. Выполнение снятия – установки , радиатора, термостата, датчика температуры на двигатель

2. Выполнение разборки - сборки жидкостного насоса двигателя ЗИЛ-130.

3. Выполнение разборки - сборки жидкостного насоса двигателя ЗМЗ 402.

4. Выполнение разборки - сборки жидкостного насоса двигателя КАМАЗ-740.

ОБОРУДОВАНИЕ.

1.Радиатор, водяной насос, корпус термостата;

2.Инструменты

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы системы охлаждения.

2. Ознакомление с основными неисправностями приборов системы охлаждения.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия –установки термостата на двигатель, разборки – сборки жидкостного насоса.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку термостата на двигатель,  на разборку – сборку жидкостного насоса.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7

«Разборка – сборка составляющих системы смазки»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1.Изучить методику разборки – сборки составляющих системы смазки.

2.Приобрести навыки по разборки – сборки составляющих системы смазки

Задание:

1. Выполнение снятия –установки  фильтров очистки масла на двигателе.

2. Выполнение разборки - сборки фильтра центробежной  очистки масла.

3. Выполнение разборки - сборки масляного насоса ЗИЛ-130.

4. Выполнение разборки - сборки масляного насоса ЗМЗ-402.

5. Выполнение разборки - сборки масляного насоса КАМАЗ-740.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Насосы ЗИЛ-130, ЗМЗ-402, КАМАЗ-740;

2. Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы системы смазки.

2. Ознакомление с основными неисправностями приборов системы смазки.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия –установки  фильтров очистки масла, для разборки – сборки фильтра центробежной  очистки масла на двигателе, для разборки – сборки масляного  насоса.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие –установку  фильтров очистки масла на двигателе, на разборку – сборку фильтра центробежной  очистки масла,  на разборку – сборку масляного насоса.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8

«Разборка – сборка составляющих системы питания бензиновых двигателей»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки составляющих системы питания бензиновых двигателей.

2. Приобрести навыки разборки – сборки составляющих системы питания бензиновых двигателей

Задание:

1. Выполнение снятия – установки топливного  насоса, карбюратора, фильтров очистки топлива, воздушного фильтра на двигателе

2. Выполнение разборки - сборки топливного насоса ЗИЛ-130.

3. Выполнение разборки - сборки карбюратора ЗИЛ-130

4. Выполнение разборки - сборки топливного насоса ЗМЗ-402.

5. Выполнение разборки - сборки карбюратора ЗМЗ-402.

6. Выполнение разборки - сборки топливного насоса ВАЗ.

7. Выполнение разборки - сборки карбюратора ВАЗ.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Бензонасос, бензобак, карбюратор ВАЗ-2101, ЗИЛ-130, ГАЗ-53;

2. Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы системы питания бензиновых двигателей.

2. Ознакомление с основными неисправностями приборов системы питания бензиновых двигателей.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия –установки топливного  насоса, карбюратора, фильтров очистки топлива, воздушного фильтра на двигателе,  для разборки – сборки топливного  насоса, карбюратора.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие –установку топливного  насоса, карбюратора, фильтров очистки топлива, воздушного фильтра на двигателе,  на разборку – сборку топливного насоса, карбюратора.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9

«Разборка – сборка составляющих системы питания дизельных двигателей»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику проверки технического состояния стартеров.

2. Приобрести навыки по разборки – сборки составляющих системы питания дизельных двигателей

Задание:

1. Выполнение снятия – установки топливных и воздушных фильтров, форсунок.

2. Выполнение снятия – установки, топливоподкачивающих насосов, ТНВД на двигателе.

3. Выполнение разборки - сборки форсунок.

4. Выполнение разборки - сборки топливоподкачивающих насосов.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Топливный бак, ТННД, ТНВД, форсунки, фильтр очистки топлива;

2.Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы системы питания дизельных двигателей.

2. Ознакомление с основными неисправностями приборов системы питания дизельных двигателей.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки топливных и воздушных фильтров, форсунок, топливоподкачивающих насосов, ТНВД на двигателе,  для разборки – сборки форсунок, топливоподкачивающих насосов.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку топливных и воздушных фильтров, форсунок, топливоподкачивающих насосов, ТНВД на двигателе, на разборку – сборку форсунок, топливоподкачивающих насосов.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10

«Разборка – сборка составляющих системы питания дизельных двигателей»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1.Изучить методику разборки – сборки составляющих системы питания дизельных двигателей.

2.Приобрести навыки по разборки – сборки составляющих системы питания дизельных двигателей

Задание:

1. Выполнение разборки - сборки ТНВД типа ЯМЗ.

2. Выполнение разборки - сборки ТНВД типа КАМАЗ.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Топливный бак, ТННД, ТНВД, форсунки, фильтр очистки топлива;

2.Инструменты

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы системы питания дизельных двигателей.

2. Ознакомление с основными неисправностями приборов системы питания дизельных двигателей.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки для разборки – сборки ТНВД.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на  разборку – сборку ТНВД.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11

«Разборка – сборка генераторов»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки генераторов

2. Приобрести навыки по разборки – сборки генераторов

Задание:

1. Выполнение снятия – установки генератора, реле – регулятора  на двигатель.

2. Выполнение разборки - сборки генераторов для автомобилей с бортовой сетью 12 Вольт

3. Выполнение разборки - сборки генераторов для автомобилей с бортовой сетью 24 Вольта.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Генератор ЗИЛ-130, ГАЗ-53, ВАЗ-2101;

2.Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы генераторов

2. Ознакомление с основными неисправностями приборов генераторов

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки генератора, реле – регулятора  на двигатель, для разборки – сборки генераторов.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку генератора,  реле – регулятора  на двигатель,  на разборку – сборку генераторов

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12

«Разборка – сборка составляющих систем зажигания»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1.Изучить методику разборки – сборки составляющих систем зажигания

2.Приобрести навыки по разборки – сборки составляющих систем зажигания

Задание:

1. Выполнение снятия – установки приборов систем зажигания на двигателе.

2. Выполнение разборки - сборки прерывателей – распределителей контактной системы зажигания.

3. Выполнение разборки - сборки распределителей с индуктивным датчиком.

4. Выполнение разборки - сборки распределителей с датчиком Холла.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Прерыватель-распределитель ГАЗ-53, ВАЗ-2101, катушки зажигания, высоковольтные провода;

2.Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы систем зажигания.

2. Ознакомление с основными неисправностями приборов систем зажигания.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки приборов систем зажигания на двигателе, для разборки – сборки прерывателей – распределителей, распределителей.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку приборов систем зажигания на двигателе, на разборку – сборку прерывателей – распределителей, распределителей

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13

«Разборка – сборка составляющих электропусковых систем»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки составляющих электропусковых систем.

2. Приобрести навыки по разборки – сборки составляющих электропусковых систем.

Задание:

1. Выполнение снятия – установки  стартера на двигатель.

2. Выполнение разборки - сборки стартеров для автомобилей с бортовой сетью 12 Вольт.

3. Выполнение разборки - сборки стартеров для автомобилей с бортовой сетью 24 Вольта.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Стартер ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ;

2.Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы электропусковых систем.

2. Ознакомление с основными неисправностями электропусковых систем.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки  стартера на двигатель, для разборки – сборки стартеров.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку стартера на двигатель, на разборку – сборку стартеров.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14

«Разборка – сборка составляющих устройства для облегчения пуска холодного двигателя»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить процесс разборки – сборки составляющих устройства для облегчения пуска холодного двигателя.

2. Приобрести навыки по разборки – сборки составляющих устройства для облегчения пуска холодного двигателя.

Задание:

1. Выполнение снятия – установки на автомобиль электрофакельного подогревателя, свечей  накаливания

2. Выполнение разборки - сборки предпускового подогревателя двигателя ЯМЗ.

3. Выполнение разборки - сборки предпускового подогревателя двигателя КАМАЗ.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Предпусковой подогреватель двигателя ЯМЗ, предпусковой подогреватель двигателя КАМАЗ;

2.Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы устройств для облегчения пуска холодного двигателя.

2. Ознакомление с основными неисправностями устройств для облегчения пуска холодного двигателя.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки на автомобиль электрофакельного подогревателя, свечей  накаливания, разборки – сборки предпускового подогревателя.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку на автомобиль электрофакельного подогревателя, свечей  накаливания.

6. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку предпускового подогревателя.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15

«Разборка – сборка контрольно – измерительных приборов, приборов системы освещения и сигнализации»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки контрольно – измерительных приборов, приборов системы освещения и сигнализации

2. Приобрести навыки по разборки – сборки контрольно – измерительных приборов, приборов системы освещения и сигнализации

Задание:

1. Выполнение снятия и установки контрольно – измерительных приборов на автомобиль.

2. Выполнение разборки - сборки подфарников, фар, задних фонарей автомобиля.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Панель приборов ЗИЛ-130, ГАЗ-35, ВАЗ-2105, фары ЗИЛ-130;

2.Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы контрольно – измерительных приборов, приборов системы освещения и сигнализации.

2. Ознакомление с основными неисправностями контрольно – измерительных приборов, приборов системы освещения и сигнализации.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия и установки

контрольно – измерительных приборов на автомобиль.

4. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки подфарников, фар, задних фонарей автомобиля.

5. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

6. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие и установку контрольно – измерительных приборов на автомобиль,  на разборку – сборку подфарников, фар, задних фонарей автомобиля.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №16

«Разборка – сборка приборов дополнительного электрооборудования и бортовой сети»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки приборов дополнительного электрооборудования и бортовой сети .

2. Приобрести навыки по Разборка – сборка приборов дополнительного электрооборудования и бортовой сети

Задание:

1. Выполнение разборки - сборки звукового сигнала.

2. Выполнение разборки - сборки стеклоочистителя.

3. Выполнение разборки - сборки вентилятора отопителя.

4. Выполнение разборки - сборки замка- зажигания.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Плафон освещения салона, электродвигатель отопления салона, магнитола УРАЛ;

2.Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы приборов дополнительного электрооборудования и бортовой сети.

2. Ознакомление с основными неисправностями приборов дополнительного электрооборудования и бортовой сети.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки стеклоочистителя, вентилятора отопителя,  замка-зажигания.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

## 5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие и установку звукового сигнала, стеклоочистителя, вентилятора отопителя,  замка-зажигания, переключателей и выключателей,  на разборку – сборку стеклоочистителя, вентилятора отопителя,  замков- зажигания.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17

«Разборка – сборка составляющих сцепления»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки составляющих сцепления.

2. Приобрести навыки по разборки – сборки составляющих сцепления. Задание:

1. Выполнение снятия – установки корзины и ведомого диска сцепления.

2. Выполнение разборки - сборки корзины сцепления.

3. Выполнение разборки - сборки главного и рабочего цилиндров сцепления.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Маховик ГАЗ-53, корзина сцепления ГАЗ-53, ведомый диск Газ-53, выжимной подшибник, вилка выключения сцепления, рабочий цилиндр сцепления, главный цилиндр сцепления, педальный узел;

2.Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы сцепления автомобиля.

2. Ознакомление с основными неисправностями сцепления автомобиля.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для  снятия – установки корзины и ведомого диска сцепления, для разборки – сборки корзины сцепления, главного и рабочего цилиндров сцепления.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку корзины и ведомого диска сцепления, на разборку – сборку корзины сцепления, главного и рабочего цилиндров сцепления.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №18

«Разборка – сборка карданной передачи»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки карданной передачи

2. Приобрести навыки по разборки – сборки карданной передачи

Задание:

1. Выполнение снятия – установки карданных передач автомобиля ГАЗ-3101.

2. Выполнение разборки - сборки карданных передач автомобиля ГАЗ-3101

3. Выполнение разборки - сборки карданных передач автомобиля ЗИЛ-431410

4. Выполнение разборки - сборки карданных передач автомобиля КАМАЗ-5320

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Кардан УАЗ, приспособления для разборки и сборки;

2.Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы карданной передачи автомобиля.

2. Ознакомление с основными неисправностями карданных передач автомобиля.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки карданных передач,  для разборки – сборки карданных передач автомобиля.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку карданных передач, на разборку – сборку коробок передач автомобиля.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №19

«Разборка – сборка коробок передач и раздаточных коробок»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки коробок передач и раздаточных коробок

2. Приобрести навыки по разборки – сборки коробок передач и раздаточных коробок

Задание:

1. Выполнение разборки - сборки коробки передач автомобиля ГАЗ-3301.

2. Выполнение разборки – сборки раздаточной коробки

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.КПП ЗИЛ,КПП УРАЛ,КАПП КАМАЗ, раздаточная коробка УРАЛ;

2.Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы коробок передач и раздаточных коробок автомобиля.

2. Ознакомление с основными неисправностями коробок передач и раздаточных коробок автомобиля.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки коробок передач и раздаточных коробок автомобиля.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку коробок передач и раздаточных коробок автомобиля

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №20

«Разборка – сборка коробок передач и раздаточных коробок»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки коробок передач и раздаточных коробок .

2. Приобрести навыки по разборки – сборки коробок передач и раздаточных коробок.

Задание:

1. Выполнение разборки - сборки коробки передач автомобиля ЗИЛ-431410.

2. Выполнение разборки - сборки коробки передач автомобиля КАМАЗ-5320.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.КПП ЗИЛ,КПП УРАЛ,КАПП КАМАЗ, раздаточная коробка УРАЛ;

# 2. Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы коробок передач автомобиля.

2. Ознакомление с основными неисправностями коробок передач автомобиля.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки коробок передач автомобиля.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку коробок передач автомобиля.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №21

«Разборка – сборка ведущего моста»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки ведущего моста

2. Приобрести навыки по разборки – сборки ведущего моста

Задание:

1. Выполнение снятия – установки ведущего моста автомобиля.

2. Выполнение разборки - сборки ведущего моста автомобиля.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Мост ВАЗ-2101, УАЗ, ЗИЛ-131, ГАЗ-66;

2. Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы ведущего моста автомобиля.

2. Ознакомление с основными неисправностями ведущего моста автомобиля.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки ведущего моста,  для разборки – сборки ведущего моста автомобиля.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку ведущего моста, на разборку – сборку ведущего моста автомобиля.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №22

«Разборка – сборка ведущего моста»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки ведущего моста

2. Приобрести навыки по разборки – сборки ведущего моста

Задание:

1. Выполнение разборки – сборки редуктора ведущего моста автомобиля ГАЗ-3301.

2. Выполнение разборки – сборки редуктора ведущего моста автомобиля ЗИЛ-431410.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Мост ВАЗ-2101, УАЗ, ЗИЛ-131, ГАЗ-66;

2 Инструменты..

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы редуктора ведущего моста автомобиля.

2. Ознакомление с основными неисправностями редуктора ведущего моста автомобиля.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки редуктора ведущего моста автомобиля.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку редуктора ведущего моста автомобиля.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №23

«Разборка – сборка переднего управляемого моста»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки переднего управляемого моста

2. Приобрести навыки по разборки – сборки переднего управляемого моста

Задание:

1. Выполнение снятия – установки переднего управляемого моста с независимой подвеской автомобиля

2. Выполнение разборки - сборки переднего управляемого моста с независимой подвеской автомобиля.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Передний мост ГАЗ-53;

2. Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы ведущего моста с независимой подвеской автомобиля.

2. Ознакомление с основными неисправностями переднего управляемого моста автомобиля.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки переднего управляемого моста,  для разборки – сборки переднего управляемого моста автомобиля.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку переднего управляемого моста с независимой подвеской автомобиля, на разборку – сборку ведущего моста с независимой подвеской автомобиля.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №24

«Разборка – сборка переднего управляемого моста»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки переднего управляемого моста.

2.Приобрести навыки по разборки – сборки переднего управляемого моста.

Задание:

1. Выполнение снятия – установки переднего управляемого моста с зависимой подвеской автомобиля.

2. Выполнение разборки - сборки переднего управляемого моста с зависимой подвеской автомобиля.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Передний мост ГАЗ-53;

# 2. Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы ведущего моста с зависимой подвеской автомобиля.

2. Ознакомление с основными неисправностями переднего управляемого моста автомобиля.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки переднего управляемого моста,  для разборки – сборки переднего управляемого моста автомобиля.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку переднего управляемого моста с зависимой подвеской автомобиля, на разборку – сборку ведущего моста с зависимой подвеской автомобиля.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №25

«Разборка – сборка составляющих подвески»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки составляющих подвески

2. Приобрести навыки по разборки – сборки составляющих подвески Задание:

1. Выполнение снятия – установки пружин подвески автомобиля.

2. Выполнение снятия – установки рессор  подвески автомобиля.

3. Выполнение разборки - сборки рессор автомобиля.

4.  Выполнение разборки - сборки амортизатора автомобиля.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Передний мост ГАЗ-2410;

2. Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы подвески автомобиля.

2. Ознакомление с основными неисправностями подвески автомобиля.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки пружин и рессор подвески автомобиля,  для разборки – сборки рессор, амортизатора  автомобиля.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку пружин и рессор подвески автомобиля, на разборку – сборку рессор, амортизатора  автомобиля.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №26

«Разборка – сборка составляющих рулевого управления»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки составляющих рулевого управления

2. Приобрести навыки по разборки – сборки составляющих рулевого управления

Задание:

1. Выполнение снятия – установки рулевого редуктора автомобиля.

2. Выполнение снятия – установки рулевых тяг автомобиля.

3. Выполнение снятия – установки гидроусилителя, насоса гидроусилителя автомобиля.

4. Выполнение разборки - сборки рулевого редуктора автомобиля.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1. насоса гидроусилителя автомобиля, рулевого редуктора автомобиля ;

2. Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы рулевого управления автомобиля.

2. Ознакомление с основными неисправностями рулевого управления автомобиля.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки рулевого редуктора, рулевых тяг, гидроусилителя, насоса гидроусилителя,  для разборки – сборки рулевого редуктора.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку рулевого редуктора, рулевых тяг, гидроусилителя, насоса гидроусилителя,  на разборку – сборку рулевого редуктора.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №27

«Разборка – сборка составляющих рулевого управления»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1.Изучить методику разборки – сборки составляющих рулевого управления

2.Приобрести навыки по разборки – сборки составляющих рулевого управления

Задание:

1. Выполнение разборки - сборки рулевых тяг автомобиля.

2. Выполнение разборки - сборки гидроусилителя рулевого управления автомобиля.

3. Выполнение разборки - сборки насоса гидроусилителя рулевого управления автомобиля.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Насос гидроусилителя автомобиля, рулевого редуктора автомобиля ;

2. Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы рулевого управления автомобиля.

2. Ознакомление с основными неисправностями рулевого управления автомобиля.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки рулевых тяг, гидроусилителя, насоса гидроусилителя рулевого управления.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку рулевых тяг, гидроусилителя, насоса гидроусилителя рулевого управления.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №28

«Разборка – сборка составляющих тормозных систем с гидравлическим приводом»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику разборки – сборки составляющих тормозных систем с гидравлическим приводом.

2. Приобрести навыки по разборки – сборки составляющих тормозных систем с гидравлическим приводом.

Задание:

1. Выполнение снятия – установки главного и рабочего тормозных цилиндров.

2. Выполнение снятия – установки гидровакуумного усилителя.

3. Выполнение разборки - сборки главного и рабочего тормозных цилиндров.

4. Выполнение разборки - сборки гидровакуумного усилителя.

5. Выполнение разборки - сборки тормозных механизмов автомобиля.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.  рабочего тормозных цилиндров, главные тормозные цилиндры, педальный узел;

2 Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы тормозных систем автомобиля с гидроприводом.

2. Ознакомление с основными неисправностями тормозных систем автомобиля с гидроприводом.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки главного и рабочего тормозных цилиндров, гидровакуумного усилителя,  для разборки – сборки главного и рабочего тормозных цилиндров, гидровакуумного усилителя, тормозных механизмов автомобиля.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку главного и рабочего тормозных цилиндров, гидровакуумного усилителя,  на разборку – сборку главного и рабочего тормозных цилиндров, гидровакуумного усилителя, тормозных механизмов автомобиля.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №29

«Разборка – сборка составляющих тормозных систем с пневматическим приводом»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику Разборка – сборка составляющих тормозных систем с пневматическим приводом

2. Приобрести навыки по Разборка – сборка составляющих тормозных систем с пневматическим приводом

Задание:

1. Выполнение снятия – установки компрессора.

2. Выполнение снятия – установки тормозного крана.

3. Выполнение снятия – установки тормозных камер,

4. Выполнение снятия – установки регулятора давления.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Рабочие тормозные цилиндры, главные тормозные цилиндры, педальный узел, компрессор, фильтр-осушитель, энергоаккумулятор;

2. Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы тормозных систем автомобиля с пневмоприводом.

2. Ознакомление с основными неисправностями тормозных систем автомобиля с пневмоприводом.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки составляющих тормозных систем с пневмоприводом.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку компрессора, тормозного крана, тормозных камер, регулятора давления.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №30

«Разборка – сборка составляющих тормозных систем с пневматическим приводом»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Изучить методику Разборка – сборка составляющих тормозных систем с пневматическим приводом

2. Приобрести навыки по Разборка – сборка составляющих тормозных систем с пневматическим приводом

Задание:

1. Выполнение разборки - сборки компрессора.

2. Выполнение разборки - сборки тормозного крана.

3. Выполнение разборки - сборки тормозных камер,

4. Выполнение разборки - сборки регулятора давления.

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.Рабочие тормозные цилиндры, главные тормозные цилиндры, педальный узел, компрессор, фильтр-осушитель, энергоаккумулятор;

2.Инструменты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬ  ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ:

1. Повторение общего устройства и работы тормозных систем автомобиля с пневмоприводом.

2. Ознакомление с основными неисправностями тормозных систем автомобиля с пневмоприводом.

3. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки компрессора, тормозных камер, тормозного крана, регулятора давления.

4. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

5. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку компрессора, тормозного крана, тормозных камер, регулятора давления,

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

При правильном и полном выполнении  более чем ¾ отчета практических работ– оценка 5 баллов.

При правильном и полном выполнении  от ½ до  ¾ отчета практических работ– оценка 4 балла.

При правильном и полном выполнении  от 1/4  до ½ отчета практических работ– оценка 3 балла.

ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

Перечень вопросов для подготовки к диф.зачету по дисциплине  «УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ» ПО ПМ 01.01

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» УП.01 (ДЕМОНТАЖНО – МОНТАЖНАЯ) »

профессии СПО 23.02.03 « Техник, старший техник»

Рассмотрено на заседании ЦМК укрупненной группы 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (направление – автомобильный транспорт). Протокол № 1 от «28» августа 2017г.

1. Повторение общего устройства бензинового двигателя внутреннего сгорания.

2. Оборудование и оснастка для разборки и сборки бензинового двигателя.

3. Правила использования стендов, съемников, специального инструмента и подъемно-транспортных механизмов.

4. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку и сборку бензинового двигателя.

5. Правила техники безопасности при снятии, транспортировке, разборке, сборке и установке двигателей на автомобиль.

6. Повторение общего устройства бензинового двигателя внутреннего сгорания.

7. Оборудование и оснастка для разборки и сборки бензинового двигателя.

8. Правила использования стендов, съемников, специального инструмента и подъемно-транспортных механизмов.

9. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку и сборку бензинового двигателя.

10. Правила техники безопасности при снятии, транспортировке, разборке, сборке и установке двигателей на автомобиль.

11. Повторение общего устройства дизельного двигателя внутреннего сгорания.

12. Оборудование и оснастка для разборки и сборки двигателя.

13. Правила использования стендов, съемников, специального инструмента и подъемно-транспортных механизмов.

14. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку и сборку дизельного двигателя.

15. Правила техники безопасности при снятии, транспортировке, разборке, сборке и установке двигателей на автомобиль.

16. Повторение общего устройства и работы кривошипно – шатунного механизма.

17. Ознакомление с основными неисправностями деталей кривошипно – шатунного механизма.

18. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки и сборки шатунно – поршневой группы, для выпрессовки – запрессовки гильз блока цилиндров.

19. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

20. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку - сборку шатунно – поршневой группы, для выпрессовки – запрессовки гильз блока цилиндров

21. Повторение общего устройства и работы механизма газораспределения.

22. Ознакомление с основными неисправностями деталей механизма газораспределения.

23. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки - сборки головки блока цилиндров, выпрессовки – запрессовки шестерни (звездочки) распределительного вала.

24. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

25. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку - сборку головки блока цилиндров, выпрессовку – запрессовку шестерни (звездочки) распределительного вала, на проверку и регулировку тепловых зазоров газораспределительного механизма.

26. Повторение общего устройства и работы системы охлаждения.

27. Ознакомление с основными неисправностями приборов системы охлаждения.

28. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия –установки термостата на двигатель, разборки – сборки жидкостного насоса.

29. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

30. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку термостата на двигатель,  на разборку – сборку жидкостного насоса.

31. Повторение общего устройства и работы системы смазки.

32. Ознакомление с основными неисправностями приборов системы смазки.

33. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия –установки  фильтров очистки масла, для разборки – сборки фильтра центробежной  очистки масла на двигателе, для разборки – сборки масляного  насоса.

34. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

35. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие –установку  фильтров очистки масла на двигателе, на разборку – сборку фильтра центробежной  очистки масла,  на разборку – сборку масляного насоса.

36. Повторение общего устройства и работы системы питания бензиновых двигателей.

37. Ознакомление с основными неисправностями приборов системы питания бензиновых двигателей.

38. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия –установки топливного  насоса, карбюратора, фильтров очистки топлива, воздушного фильтра на двигателе,  для разборки – сборки топливного  насоса, карбюратора.

39. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

40. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие –установку топливного  насоса, карбюратора, фильтров очистки топлива, воздушного фильтра на двигателе,  на разборку – сборку топливного насоса, карбюратора.

41. Повторение общего устройства и работы системы питания дизельных двигателей.

42. Ознакомление с основными неисправностями приборов системы питания дизельных двигателей.

43. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки топливных и воздушных фильтров, форсунок, топливоподкачивающих насосов, ТНВД на двигателе,  для разборки – сборки форсунок, топливоподкачивающих насосов.

44. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

45. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку топливных и воздушных фильтров, форсунок, топливоподкачивающих насосов, ТНВД на двигателе, на разборку – сборку форсунок, топливоподкачивающих насосов.

46. Повторение общего устройства и работы системы питания дизельных двигателей.

47. Ознакомление с основными неисправностями приборов системы питания дизельных двигателей.

48. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки для разборки – сборки ТНВД.

49. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

50. Правила пользования технологическими (операционными) картами на  разборку – сборку ТНВД.

51. Повторение общего устройства и работы генераторов

52. Ознакомление с основными неисправностями приборов генераторов

53. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки генератора, реле – регулятора  на двигатель, для разборки – сборки генераторов.

54. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

55. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку генератора,  реле – регулятора  на двигатель,  на разборку – сборку генераторов

56. Повторение общего устройства и работы систем зажигания.

57. Ознакомление с основными неисправностями приборов систем зажигания.

58. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки приборов систем зажигания на двигателе, для разборки – сборки прерывателей – распределителей, распределителей.

59. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

60. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку приборов систем зажигания на двигателе, на разборку – сборку прерывателей – распределителей, распределителей.

61. Повторение общего устройства и работы электропусковых систем.

62. Ознакомление с основными неисправностями электропусковых систем.

63. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки  стартера на двигатель, для разборки – сборки стартеров.

64. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

65. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку стартера на двигатель, на разборку – сборку стартеров.

66. Повторение общего устройства и работы устройств для облегчения пуска холодного двигателя.

67. Ознакомление с основными неисправностями устройств для облегчения пуска холодного двигателя.

68. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки на автомобиль электрофакельного подогревателя, свечей  накаливания, разборки – сборки предпускового подогревателя.

69. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

70. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку на автомобиль электрофакельного подогревателя, свечей  накаливания.

71. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку предпускового подогревателя.

72. Повторение общего устройства и работы контрольно – измерительных приборов, приборов системы освещения и сигнализации.

73. Ознакомление с основными неисправностями контрольно – измерительных приборов, приборов системы освещения и сигнализации.

74. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия и установки

контрольно – измерительных приборов на автомобиль.

75. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки подфарников, фар, задних фонарей автомобиля.

76. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

77. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие и установку контрольно – измерительных приборов на автомобиль,  на разборку – сборку подфарников, фар, задних фонарей автомобиля.

78. Повторение общего устройства и работы приборов дополнительного электрооборудования и бортовой сети.

79. Ознакомление с основными неисправностями приборов дополнительного электрооборудования и бортовой сети.

80. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки стеклоочистителя, вентилятора отопителя,  замка-зажигания.

81. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

82. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие и установку звукового сигнала, стеклоочистителя, вентилятора отопителя,  замка-зажигания, переключателей и выключателей,  на разборку – сборку стеклоочистителя, вентилятора отопителя,  замков- зажигания.

83. Повторение общего устройства и работы сцепления автомобиля.

84. Ознакомление с основными неисправностями сцепления автомобиля.

85. Приспособления, инструмент  и оснастка для  снятия – установки корзины и ведомого диска сцепления, для разборки – сборки корзины сцепления, главного и рабочего цилиндров сцепления.

86. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

87. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку корзины и ведомого диска сцепления, на разборку – сборку корзины сцепления, главного и рабочего цилиндров сцепления.

88. Повторение общего устройства и работы карданной передачи автомобиля.

89. Ознакомление с основными неисправностями карданных передач автомобиля.

90. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки карданных передач,  для разборки – сборки карданных передач автомобиля.

91. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

92. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку карданных передач, на разборку – сборку коробок передач автомобиля.

93. Повторение общего устройства и работы коробок передач и раздаточных коробок автомобиля.

92. Ознакомление с основными неисправностями коробок передач и раздаточных коробок автомобиля.

93. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки коробок передач и раздаточных коробок автомобиля.

94. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

95. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку коробок передач и раздаточных коробок автомобиля.

96. Повторение общего устройства и работы коробок передач автомобиля.

97. Ознакомление с основными неисправностями коробок передач автомобиля.

98. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки коробок передач автомобиля.

99. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

100. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку коробок передач автомобиля.

101. Повторение общего устройства и работы ведущего моста автомобиля.

102. Ознакомление с основными неисправностями ведущего моста автомобиля.

103. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки ведущего моста,  для разборки – сборки ведущего моста автомобиля.

104. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

105. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку ведущего моста, на разборку – сборку ведущего моста автомобиля.

106. Повторение общего устройства и работы редуктора ведущего моста автомобиля.

107. Ознакомление с основными неисправностями редуктора ведущего моста автомобиля.

108. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки редуктора ведущего моста автомобиля.

109. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

110. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку редуктора ведущего моста автомобиля.

111. Повторение общего устройства и работы ведущего моста с независимой подвеской автомобиля.

112. Ознакомление с основными неисправностями переднего управляемого моста автомобиля.

113. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки переднего управляемого моста,  для разборки – сборки переднего управляемого моста автомобиля.

114. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

115. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку переднего управляемого моста с независимой подвеской автомобиля, на разборку – сборку ведущего моста с независимой подвеской автомобиля.

116. Повторение общего устройства и работы ведущего моста с зависимой подвеской автомобиля.

117. Ознакомление с основными неисправностями переднего управляемого моста автомобиля.

118. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки переднего управляемого моста,  для разборки – сборки переднего управляемого моста автомобиля.

119. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

120. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку переднего управляемого моста с зависимой подвеской автомобиля, на разборку – сборку ведущего моста с зависимой подвеской автомобиля.

121. Повторение общего устройства и работы подвески автомобиля.

122. Ознакомление с основными неисправностями подвески автомобиля.

123. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки пружин и рессор подвески автомобиля,  для разборки – сборки рессор, амортизатора  автомобиля.

124. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

125. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку пружин и рессор подвески автомобиля, на разборку – сборку рессор, амортизатора  автомобиля

126. Повторение общего устройства и работы рулевого управления автомобиля.

127. Ознакомление с основными неисправностями рулевого управления автомобиля.

128. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки рулевого редуктора, рулевых тяг, гидроусилителя, насоса гидроусилителя,  для разборки – сборки рулевого редуктора.

129. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

130. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку рулевого редуктора, рулевых тяг, гидроусилителя, насоса гидроусилителя,  на разборку – сборку рулевого редуктора.

131. Повторение общего устройства и работы рулевого управления автомобиля.

132. Ознакомление с основными неисправностями рулевого управления автомобиля.

133. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки рулевых тяг, гидроусилителя, насоса гидроусилителя рулевого управления.

134. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

135. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку рулевых тяг, гидроусилителя, насоса гидроусилителя рулевого управления.

136. Повторение общего устройства и работы тормозных систем автомобиля с гидроприводом.

137. Ознакомление с основными неисправностями тормозных систем автомобиля с гидроприводом.

138. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки главного и рабочего тормозных цилиндров, гидровакуумного усилителя,  для разборки – сборки главного и рабочего тормозных цилиндров, гидровакуумного усилителя, тормозных механизмов автомобиля.

139. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

140. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку главного и рабочего тормозных цилиндров, гидровакуумного усилителя,  на разборку – сборку главного и рабочего тормозных цилиндров, гидровакуумного усилителя, тормозных механизмов автомобиля.

141. Повторение общего устройства и работы тормозных систем автомобиля с пневмоприводом.

142. Ознакомление с основными неисправностями тормозных систем автомобиля с пневмоприводом.

143. Приспособления, инструмент  и оснастка для снятия – установки составляющих тормозных систем с пневмоприводом.

144. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

145. Правила пользования технологическими (операционными) картами на снятие – установку компрессора, тормозного крана, тормозных камер, регулятора давления.

146. Повторение общего устройства и работы тормозных систем автомобиля с пневмоприводом.

147. Ознакомление с основными неисправностями тормозных систем автомобиля с пневмоприводом.

148. Приспособления, инструмент  и оснастка для разборки – сборки компрессора, тормозных камер, тормозного крана, регулятора давления.

149. Правила использования приспособлений и специального инструмента.

150. Правила пользования технологическими (операционными) картами на разборку – сборку компрессора, тормозного крана, тормозных камер, регулятора давления,

Составил: П.Ю.Егоров (преподаватель)

# Text boxes

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора по УР

Пеняшкин Д.А. (___________________)

«___» ___________ 2017г